РУССКО-АНГЛИЙСКИЕ  ТЕРМИНЫ И ВЫРАЖЕНИЯ

В ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ,

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ И РЕМОНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Составитель Г. Ф. ТИБЁЙКИН

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 	 3

Русско-английские термины и выражения в товаросопроводительной, эксплуатационной

и ремонтной документации 	 5

Приложения:

- Основные виды и разделы технической документации 	 121

- Образцы товаросопроводительной, эксплуатационной и ремонтной документации 	 134

- Наименования типовых изделий, руководств и разделов авиационной документации,

подготовленных по различным нормативным документам 	 178

- Таблица(ы) перевода надписей на схеме(ах) 	 182

- Образцы надписей на технических чертежах 	 185

6 Надписи на упаковке 	 200

В настоящем пособии собраны термины и словосочетания, наиболее часто встречающиеся в товаросопроводительной, эксплуатационной и ремонтной документации.

В пособие включены также наименования документов и их разделов Каждое наименование документа (форма) в пособии имеет ссылку на Приложения 1 или 2, где полностью приведены рубрики данного документа в соответствии с ГОСТ 2.601-68-ГОСТ 2.605-68 «Эксплуатационная и ремонтная документация». Приложение 3 содержит наименования типовых изданий, руководств и разделов авиационной документации, подготовленных по различным нормативным документам.

Все термины в словарной части расположены по алфавитно-гнездовой системе. Составные термины помещены в гнездо на основное слово. Например, термин «техническая документация» следует искать в гнезде ДОКУМЕНТАЦИЯ. Однако, некоторые собирательные термины даны на определяющее слово. Это, как правило, названия видов документации, в состав которых входят несколько документов: «производственная документация», «ремонтная документация», «эксплуатационная документация», «технические условия».

Все сочетания в гнезде расположены по алфавиту, глагольные и фразеологические сочетания даются в конце гнезда. Заглавное слово в сочетаниях представлено дефисом -. Множественное число представлено дефисом и окончанием, например: «изменения временные» -я, временные. Составные слова, пишущиеся через дефис, помещены в отдельных статьях: АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ, БЛАНК-ЗАКАЗ   и др.

Варианты перевода отдельных компонентов термина даны в пособии через косую черту: «check/checkout time». В этом случае сочетание читается «check time» или «checkout time». Факультативы перевода заключены в круглые скобки: «inventory (equipment) list», что следует читать как «inventory equipment list» или «inventory list».

Цифра, стоящая в скобках, указывает страницу, на которой данный документ приведен в развернутом виде.

Сокращения

| ав. — авиация ж/д — железнодорожный термин св. — связь | Am. — American av. — aviation Brit. — British el. — electrical mech. — mechanical pi. — plural |
| --- | --- |

| □ A □ |
| --- |
| АВИАНАКЛАДНАЯ | air waybill, air freight bill |
| АДРЕСАТ |  |
| — (в письме) | addressee, destination |
| — (на грузе) | address |
| — (грузополучатель) | consignee |
| АДРЕС | address |
| — (в спецификации к электросхеме) | runs to, goes to, connects to |
| — доставки груза | shipping address |
| The shipping address on the equipment will be as follows. |
| — ставить адрес (см. «навалом») | to place address on... |
| The address need be placed on only 10 percent of the containers. |
| АВТОМОБИЛЬ (грузовой) | cargo truck |
| АКТ | statement, report, certificate |
| — двухсторонний | bilateral statement |
| — заводской | manufacturer's statement |
| — замера | record of measurement |
| — о качестве | certificate of quality |
| — о несоответствии изделия ТУ | nonconformity statement |
| — о причинах неисправности | failure cause statement |
| — общий (по общей форме) | general statement |
| — осмотра | inspection certificate |
| — передачи | certificate of transfer |
| — приема (приемник) | acceptance certificate/statement/report |
| — приемо-передаточный | acceptance receipt |
| — приемо-сдаточный | acceptance report/certificate |
| — проверки | inspection certificate |
| — рекламационный | unsatisfactory equipment report |

| — с указанием дефектов | damage statement |
| --- | --- |
| — соответствия | certificate of conformance |
| — технического испытания | test report |
| — технического осмотра | (technical) inspection report |
| — экспертизы | examination report, certificate of appraisal |
| аннулировать акт | to annul a statement |
| подписывать акт | to sign a statement |
| принимать что-то по акту | to accept and register smth in a statement |
| составлять акт | to draw up a statement |
| утверждать акт | to approve a statement |
| АЛЬБОМ | album |
| — основных сочленений и ремонтных допусков изделия | album of main joints and repair tolerances; fits and clearances manual (av.) |
| — рисунков (к ТО и ИЭ) | album of illustrations |
| — схем (электрических, монтажных и т. п.) | (circuit, wiring, etc.) diagram manual |
| — электромонтажных схем (ав.) | wiring diagram manual |
| АНАЛИЗ | analysis, examination |
| — выгодности затрат | cost-benifit analysis |
| — дефектов | analysis of defects |
| — отказов | failure analysis |
| — конструкции | design study |
| — оборудования | study of equipment |
| — причины отказов | failure cause analysis |
| — работы | operational analysis |
| — ремонтопригодности | repairability/maintainability analysis |
| — стоимости | cost analysis |
| — технических предложений | feasibility study, project definition study |
| — технического обслуживания | maintenance analysis |
| — эксплуатационной безопасности | hazard analysis |
| АННУЛИРОВАНИЕ (изъятие документа) | deletion of a document |
| АППАРАТУРА | equipment |
| — диагностическая | diagnostic equipment |
| — испытательная | test equipment |
| — контрольная | test equipment |

| Test equipment: electri: electronic, mechanical, hydraulic or pneumatic equipment, either automatic, manual or any combination thereof, which is required to perform the checkout function. |
| --- |
| — контрольная, встроенная | built-in test equipment |
| Built-in test equipment: any device permanently mounted in the prime equipment, and used for the express purpose of testing the prime equipment, either independently or in association with external test equipment. |
| — контрольно-измерительная (см. «поверка») | test (and measuring) equipment; instrumentation |
| — контрольно-измерительная и диагностическая | test, measurement and diagnostic equipment (TMDE) |
| Any system or device used to evaluate the operational condition of a system or equipment to identify and/or isolate any actual or potential malfunction. TMDE includes diagnostic and prognostic equipment, and calibration test or measurement equipment. |
| — контрольно-проверочная (КПА) | test/checkout equipment |
| — поверочная | calibration equipment, calibration test equipment |
| Calibration equipment includes measurement standards, TMDE (test, measurement and diagnostic equipment), and accessories used to perform calibration |
| — прогнозирования отказов | prognostic equipment |
| АПРОБАЦИЯ | approvement |
| АПРОБИРОВАННЫЙ | approved, officially accepted |
| АПРОБИРОВАТЬ | to approbate, to approve |
| АРСЕНАЛ (см. «формуляр») | arsenal |
| АРТИКУЛ | nomenclature, type of merchandise |
| — изделия | series of article |
| АССОРТИМЕНТ | assortment, selection, range |
| АТТЕСТАТ |  |
| — (на готовое изделие) | certificate |
| — выпускной | acceptance certificate |
| АТТЕСТАЦИЯ | certification |
| — оборудования | equipment certification |
| — персонала | certification of personnel |

| □ Б □ |
| --- |
| БАЗА |  |
| — ремонтная (по ремонту и обслуживанию) | maintenance depot |
| БЕЗМАСШТАБНЫЙ | scaleless, w/o scale |
| БЕЗ СЛЕДОВ ВСКРЫТИЯ (о таре) | intact condition |
| БЕЗ ССЫЛОК (надпись на до- | clean record |
| кументе) |  |
| БЕЗ УПАКОВКИ | unpacked, in bulk |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | safety |
| — и эффективность эксплуатации | safety and efficiency of operation |
| БИРКА | (identification) tag, label, ticket, sleeve |
| — водостойкая | waterproof tag |
| БЛАНК | blank sheet, form, blank form |
| — запросный | request form |
| — со штампом организации | letterhead |
| заполнять бланк | to initiate/fill in a form |
| уничтожать исписанный бланк | to destroy a filled/completed form |
| If this form becomes filled, the operator will initiate a new form. After transcribing the information, the completed form will be destroyed unless retention is required for administrative purposes |
| БЛАНК-ЗАКАЗ | order form |
| БРАК | discard, rejects, wastage, scrap |
| — исправимый | recoverable/repairable rejects |
| — неисправимый | irrecoverable/irrepairable rejects |
| БРАКОВАТЬ | reject, condemn, discard |
| БРАКОВКА |  |
| — (заголовок) | quality inspection/control |
| — (признание изделия негодным, непринятие) | rejection, condemnation |
| Before condemning the choke, examine the connection between... |
| — (списание за негодностью) | discarding |
| — (процесс) | inspection/sorting for rejects |

| БРАКОВЩИК | quality inspector, sorter and counter of rejects |
| --- | --- |
| БРИГАДИР | foreman |
| БРУТТО | gross |
| — контейнера | actual gross weight of container |
| БРУТТО-РЕГИСТРАЦИОН- | gross register tonnage |
| НЫЙ ТОННАЖ |  |
| БУМАГА |  |
| — оберточная | packing/wrapping paper |
| — папиросная (для упаковки) | tissue paper |
| — и, исходящие (документы) | outgoing papers |
| БЮЛЛЕТЕНЬ | bulletin, service bulletin (av.) |
| — на проведение работ (127) | equipment improvement bulletin |
| — технический | technical bulletin |
| бюллетень по (вопросу) | bulletin (subject: ) |
| □ В □ |
| ВАГОН | car |
| —грузовой | freight car, boxcar (Am.) |
| ВАРИАНТ |  |
| — (исполнения) | version |
| — масштабно увеличенный | scaled-up version |
| — масштабно уменьшенный | scaled-down version |
| — обычный | standard make |
| — серийный | production version |
| — сокращенный | abridged version |
| — тропический | tropical version |
| — экспериментальный | experimental version |
| ВВЕДЕНИЕ | introduction |
| ВЕДЕНИЕ |  |
| — документации | execution/maintenance of documentation (documents) |
| ВЕДОМОСТЬ | list, sheet, record, bill |
| — выполняемых работ | operation sheet |
| — группового комплекта | group set list |

| — дефектов, подлежащих устранению силами поставщика | clean-up sheet |
| --- | --- |
| — дефектовочная | condition inspection sheet, statement of rejects, inspection record |
| — дополнительного оборудования и материалов | list of extra equipment and materials |
| — запасного имущества и принадлежностей (ведомость ЗИП) | list of spare parts, tools and accessories, SPTA list |
| — запчастей, поставляемых за отдельную плату | list of spare parts furnished at extra cost |
| — инвентарная | inventory list/catalogue, record/ stock sheet |
| — комплектации (ТПЗЧ) | list of completing items |
| — комплектовочная (139) | delivery list, list of standard equipment |
| — контрольная | checklist, inspection sheet |
| — контроля технических условий | specification control sheet |
| — неисправностей | record of malfunctions |
| — одиночного комплекта | individual set list |
| — осмотров и ремонтов | inspection and repair record; inspection and maintenance record |
| — осмотров, проверок и ремонтов | inspection, test and repair record |
| — отгрузочная | shipping list |
| — передаточная (ж/д) | transfer freight bill |
| — предварительной дефектации | preliminary condition inspection form |
| — промышленного комплекта | manufacturer's delivery list |
| — расходная | expense sheet |
| — ремонтная | repair sheet |
| — сводная | summary list |
| — сводная, текущего ремонта | daily repair total sheet |
| — сопроводительная (к грузу) | bill of lading |
| — укладочная | packing list |
| — упаковочная | packing list |
| — утерянных (отсутствующих) деталей | record of missing parts |

| — эксплуатационных документов (ЭД) | list of operation(al) papers/ records |
| --- | --- |
| составлять ведомость | to make a record. |
| Upon receipt of equipment, make a. record of any missinq parts and of any malfunctions |
| ВЕЛИЧИНА |  |
| — (явление, свойство) | quantity |
| — (значение) | value |
| — (размер) | size |
| — (количество) | amount |
| — абсолютная | absolute value |
| — износа | amount of wear |
| Inspect the brushes for amount of wear. |
| — натуральная | actual size |
| — номинальная | rating; nominal/rated value |
| — относительная | relative value |
| — ошибки | error (value) |
| — предельная | limiting value |
| — расхода (газа, жидкости) | flow rate |
| — расчетная | computed/calculated value |
| — средняя | average value/magnitude |
| — табличная | tabular value |
| — фактическая | actual value |
| — эталонная | reference value |
| ВЕРНО (в документах) | checked by: |
| ВЕС | weight |
| — без топлива | zero-fuel weight |
| — брутто | gross weight |
| — в готовом виде | weight of finished product |
| — в упаковке | shipping weight |
| — выгруженный | outturn weight |
| — места | package weight |
| — нетто | net weight |
| — общий | total/gross weight |
| — объемный | volume weight |
| — отгруженный | shipped weight |
| — отгрузочный | weight to be shipped |
| — при разгрузке | landed/landing weight |
| — суммарный | total weight |

| — с упаковкой | packed weight |
| --- | --- |
| — сухой | dry weight |
| — тары | tare weight |
| — удельный | specific gravity/weight |
| — чистый | net weight |
| — чрезмерный | overweight |
| — эксплуатационный | weight in running order |
| ВЕСЫ | balance, (pair of) scales, weighing machine |
| — вагонные (ж/д) | wagon balance |
| ВЕСЫ-ДОЗАТОР | bagging scales |
| ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ | interchangeability |
| — полная | complete interchangeability |
| — сборочных единиц и деталей изделия (135) | interchangeability of article units and parts |
| ВЗАМЕН (заменяющий документ) | superseding document |
| ВИД | view |
| — в плане | plan view |
| — в разрезе | sectional/cut-away view |
| — внешний (на рисунке) | exterior/external view |
| — внешний (конструкции, оборудования и т. д.) | (general/outside/external) appearance |
| Check the general appearance and apparent condition of the equipment |
| — внутренний | inside/inner view |
| — грузовых мест | type of packages |
| — дефекта | (class of) defect |
| — изделия | type of product |
| — конструкторского документа | type of design document |
| — конструкции в разобранном состоянии | exploded view of construction |
| — крупным планом | close view |
| — неполный, снизу, со снятой крышкой | partial bottom view, cover removed |
| — общий | general view |
| — осмотра и обслуживания | type of inspection and service |
| Enter the type of inspection or service to be performed (operator's daily, monthly, quarterly services, etc). |
| — по направлению полета (ав.) | view looking forward |

| — по стрелке | arrow view |
| --- | --- |
| — развернутый | developed view |
| — ремонта | type of repair |
| — с торца | end view, end elevation |
| — с частичным вырезом | part-sectional view, cut-away view |
| — сбоку | side/lateral view |
| — сверху | top/plan view |
| — сзади | back/rear view; view looking aft (av.) |
| — снизу | bottom view |
| — спереди | front view |
| — товара | item; article |
| — транспорта | transport |
| — увеличенный | enlarged view |
| — упаковки (см. «упаковка») | type of packaging |
| ..., в разобранном виде | ..., exploded view |
| ВИДЫ |  |
| — и комплектность конструкторских документов | types and sets of design documents |
| — и периодичность технического обслуживания | types of maintenance and maintenance intervals, maintenance system |
| — ремонтных работ | types of repairs/repair jobs |
| — технического обслуживания | types of maintenance services |
| ВИДОИЗМЕНЕНИЕ | modification, alteration |
| ВКЛЮЧЕНИЕ (порядок включения) (заголовок) | energizing procedure, starting (procedure) |
| ВЛОЖЕНИЯ | enclosed articles |
| ВМЕСТИМОСТЬ |  |
| — валовая (по массе) | gross tonnage |
| ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (см. «корректировка (документации)» |  |
| ВНИМАНИЕ (предупреждение о возможном повреждении техники) | caution |
| CAUTION: Do not use steel wool. Minute particles frequently enter the case and cause harmful internal shorting or grounding of circuits. |

| ВОССТАНОВЛЕНИЕ | restoration, reconditioning, rebuilding, refitting |
| --- | --- |
| ВОССТАНАВЛИВАТЬ (см. «эксплуатация ») | to recondition/rebuild/refit |
| То refit means to fit or prepare again, or to restore after damage or decay |
| ВРЕМЯ |  |
| — в неустановленное графиком время | at unscheduled intervals |
| — выхода на режим | response time, transient time |
| — готовности (радиоаппаратуры) | warm-up time |
| — запаздывания | time lag |
| — между отказами, среднее | mean time between failures |
| — нерабочее(см. «время рабочее») | non-productive time |
| — обкатки | running-in time |
| — обслуживания | servicing time |
| — отправления | time of departure, depart time |
| — проверок | check/checkout time |
| — прибытия | time of arrival, arrive time |
| — простоя оборудования | mechanical downtime (mech DT), idle time |
| — работы (агрегата), общее | total operating time |
| — работы/рабочее | operating/operation time, productive time |
| All productive and non-productive time (leave time) of technicians is recorded in Part II of the performance data report for the purpose of determining the non-productiue /actor. |
| — срабатывания | actuation/response/operate time |
| — фактическое время работы | actual operating time |
| — хранения учитывать время | storage time to record time |
| All time will be recorded using the 24-hour clock, rounded off to the nearest five minutes. |
| ВСЕГО |  |
| — (запись в графе) | total |
| страниц (листов) в документе | total number of pages (sheets) in document |

| ВСКРЫТИЕ (оборудования, ящиков и т. д.) | tampering |
| --- | --- |
| предупреждать вскрытие... | to preclude tampering of... |
| ВХОДЯЩИЙ (номер документа) | (document) registration No. |
| ВЫБОР |  |
| — места (позиции, площадки) для развертывания (установки) оборудования, напр. РЛС, радиостанции и т. | siting |
| — размеров узла | sizing of a unit |
| ВЫБРАКОВКА (см. «браковка») | rejection, condemnation, discarding |
| ВЫВОД |  |
| — из эксплуатации | removal from service, inactivation |
| ВЫДЕРЖКИ (из стандарта и т. п.) | excerpts |
| ВЫКЛЮЧЕНИЕ (см. также «порядок выключения») | deenergizing/stopping procedure |
| ВЫПИСКА |  |
| — из протокола | abstract of minutes |
| — из счета | statement of account |
| ВЫПОЛНЕНИЕ |  |
| — заказа | execution of an order |
| — контракта | fulfilment of a contract |
| — работ по обслуживанию | performance/execution of service activities/maintenance services |
| — регламентных работ и ремонта в процессе эксплуатации | in-service, scheduled maintenance and repair |
| ВЫРАБОТКА |  |
| — ресурса | expiration of overhaul period |
| ВЫЯВЛЕНИЕ |  |
| — неисправностей | troubleshooting |
| □ Г □ |
| ГАБАРИТ | dimension, size; clearance |
| — погрузки | loading gauge |

| — железнодорожный | clearance gauge |
| --- | --- |
| вписываться в ж/д габарит | to fit the clearance gauge, to fall within clearance limits |
| ГАБАРИТЫ |  |
| — допустимые | permissible dimensions |
| — максимальные | maximum dimensions |
| — минимальные | minimum dimensions |
| — складского помещения | store space |
| ГАРАНТИЙНЫЙ | warranted, guaranteed |
| ГАРАНТИЯ | guarantee (Brit.), warranty (Am.) |
| — качества изделия | product warranty |
| — на механическую работу оборудования | guarantee for equipment opera- tion |
| — на монтажные работы | guarantee for mounting/erection jobs |
| ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ (запись в графе) | used/employed in |
| ГЛАСИТЬ (§ 5 гласит...) | Para 5 of the Protocol runs as follows... |
| ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ | year of manufacture, year manufactured (in column or block) |
| ГОСТ | GOST, USSR State Standard |
| ГОСТИРОВАТЬ | to specify in a GOST/standard, to issue a GOST on... |
| ГРАФА (бланка, ведомости и Т.Д.) | block |
| /f the hourmeter or odometer is broken, the operator will estimate the hours or miles and insert the data in the respective blocks or columns of the form. |
| заполнять графу | to complete a block |
| This block unll be completed by the individual making the repair. |
| ГРАФИК | chart; schedule |
| — грузоподъемности крана | crane lifting capacity chart |
| — зависимости | data chart |
| — обслуживания | maintenance schedule |
| — прохождения изделия по технологическому потоку | flowsheet |
| — работ | work schedule |
| — ремонта | repair schedule/time-table |
| — сетевой | network |
| — точечный | dot schedule |

| — хода работ | progress chart |
| --- | --- |
| — эксплуатационный | operating schedule |
| ГРУЗ | freight, shipment, consignment, cargo; load; weight |
| — балансировочный | balance weight |
| — большой скорости | express goods |
| — в упаковке | package cargo |
| — генеральный | general cargo • |
| — киповый | bale cargo |
| — лесной | timber cargo |
| — малой скорости | slow goods |
| — насыпной | bulk cargo |
| — негабаритный | off-gauge cargo |
| — опасный | dangerous cargo |
| — пакетизированный | palletized cargo/load |
| — палубный | deck cargo |
| — полный и законченный | full and complete cargo |
| — рефрижераторный | refrigerated cargo |
| — скоропортящийся | perishable cargo |
| — центровочный | balancing weight |
| готовить груз | to prepare the shipment |
| паковать груз | to pack up/wrap up the shipment |
| получать грузы (см. «смазка консервационная») | to receive shipments |
| отправлять груз в... | to make/send shipment to... |
| груз состоит из ... мест | the shipment consists of... packages |
| ГРУЗОВМЕСТИМОСТЬ | load/cargo-carrying capacity |
| ГРУЗООТПРАВИТЕЛЬ | consigner, freight sender, shipper |
| ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | load-carrying capacity |
| — крана | lifting capacity |
| — судна | tonnage |
| ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ | consignee |
| ГРУЗОХРАНИЛИЩЕ | store, warehouse |
| □ Д □ |
| ДАННЫЕ | data, information, results |
| — геометрические (деталей для чертежа) | dimensional data |
| — для справок, исходные | reference data |

| — изготовления и стендовых испытаний | manufacturing and bench test data |
| --- | --- |
| — измерений контролируемых параметров | parameter measurement data |
| — испытаний | test data |
| — исходные | initial data |
| — итоговые | summary, summarizing data |
| — калибровки | calibration data |
| — качественные | qualitative data |
| — конструктивные | design characteristics, physical characteristics/data/specifications |
| Chapter 1 outlines the purposes of the radar set, the basic principles of operation, the external appearance of the equipment, and the physical specifications of the components. |
| — контрольных измерений | check measurement results/data |
| — контрольных испытаний | check test results/data |
| — краткие технические | basic specifications |
| — необработанные | raw data |
| — номинальные | nominal/rated data |
| — обработанные | processed data |
| — общие | general data, general |
| — о проверке | checkup results |
| — о поверке измерительных приборов поверочными органами (136) | record of maintenance calibration of measuring instruments by calibration agencies |
| — основные | main/basic data |
| — основные технические | basic specifications |
| — основные технические и характеристики (143) | basic specifications |
| — оценочные | estimates |
| — перечисленные в... | data set forth in ... |
| — по испытаниям | test data; data of test(s) |
| — по консервации | preservation/processing/slushing data |
| — по маркировке | marking data |
| — по стандарту | nominal data |
| — по чертежу | rated data |
| — по эксплуатации и обслуживанию | performance and servicing data |

| Another advantage of keeping systematic records of performance and servicing data is that maintenance personnel develop a more rapid familiarization with the equipment involved. |
| --- |
| — по эксплуатации и ремонту | operation and repair record(s)/ data |
| — приемо-сдаточных испытаний | acceptance test data |
| — проектные, построечные и по испытаниям | design, manufacturing and test data |
| — рабочие | operational/operating data |
| — расчетные | rated data |
| — справочные | reference data |
| — табличные | tabulated/tabular data |
| — тактико-технические (ТТД) | tactical characteristics and specifications, performance data/ characteristics |
| — технические | engineering/technical data, technical characteristics, specifications |
| These procedures are applicable to recording and reporting engineering data for design of new equipment, redesign of standard equipment, and product improvement. |
| — технические, проверяемые при эксплуатации | technical data to be checked in service |
| — учетные | inventory data |
| — экспериментальные | test/experimental data |
| — эксплуатационные | operational/performance data, operational characteristics |
| переписывать данные | to transcribe data/information |
| уточнять данные | to update data, to keep data current |
| данные должны содержать... | data should embody... |
| ДАТА | date |
| — ввода в эксплуатацию (графа) | date of putting in service |
| — вступления в силу (документа) | date of putting in effect |
| — выдачи | date of issue, date issued |
| — выхода из ремонта | date of acceptance after repair |
| — и время поломки изделия и его деталей (при составлении акта) | date and time of failure of the article or its components |

| — изготовления/выпуска | date of manufacture, date manufactured |
| --- | --- |
| — испытания | date of test, date tested |
| — консервации | date of preservation/slushing/ processing |
| — осмотра | date of inspection, date inspected |
| — отгрузки | date of shipment, date shipped |
| — отмены (документа и т. д.) | date of cancellation |
| — получения | date of reception, date received |
| — поставки | date of delivery, date delivered |
| — постановки на хранение | date of placing in storage |
| — предъявления претензии | date of submitting the claim |
| — приемки в ремонт | date of acceptance for repair |
| — проведения следующего осмотра, поверки и т. д. (графа) | due date (e. g., inspection due date) |
| — проведения измерений | date of measurement, date measured |
| — проверки | date of check, date checked |
| — сдачи/ввода в эксплуатацию | date of putting into operation/ service, date of commissioning |
| — снятия (с объекта) | date of removal, date removed |
| — снятия с хранения | date of removal from storage |
| — снятия характеристики | date of taking performance data |
| — упаковки | date of packing, date packed |
| — установки оборудования | date of installation, date installed |
| ДАТИРУЕМЫЙ | dated (e. g., dated December 15, 1981) |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ |  |
| быть действительным по... | to be valid up to..., to be effective till... |
| ДЕЛО (документы) | file, record |
| — ремонта | repair record |
| ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ | clerk, filling/corrcpondence clerk |
| ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО | document/record management, |
| ДЕМОНТАЖ | clerical work; files section dismantling, demounting |
| — и монтаж (при замене) | removal and installation, disassembly and reassembly |
| — с последующей разборкой | dismantling with subsequent disassembly |

| ДЕМОНТИРОВАТЬ | to dismantle; to unrig (a ship); to disassemble/remove; to demount |
| --- | --- |
| Demount: То remove from a mounting, е. д., to demount a motor. |
| ДЕТАЛЬ | part, component, member, element |
| Part: an item which cannot be disassembled or is of such design that disassembly is impractical. |
| — бракованная | rejected part |
| — быстроизнашивающаяся | fast-wearing part, part subject to rapid wear |
| — металлическая | metal part |
| — необезличенная | returnable/identified/non-pooled part |
| — обезличенная | pooled/non-identified/non-returnable part, general-purpose part |
| — ответственная | vital/essential part |
| — подсборки (ав.) | detail part for subassembly |
| — рабочая | working part |
| — ремонтная | repair/maintenance part |
| Repair part: Any part, subassembly, assembly or component' required in the maintenance or repair of an end item, subassembly or component. |
| — с высокой степенью обработки | highly finished part |
| — с оксидным и пассивированным покрытием | part with oxide and passivated coating |
| — сборки (ав.) | detail part for assembly |
| — сменная (предназначенная для замены) | replacement part, replacements (pl) |
| Pulse transformer TF5R is a replacement item for radio set AN/TRC-24. |
| — сопряженная | mating member/part |
| — съемная | removable part |
| — трущаяся | friction member, rubbing part |
| — уплотнительная | packing/sealing part, filling piece |

| ДЕФЕКТ | defect, fault, flaw, damage |
| --- | --- |
| — (запись в документе) | defective, faulty |
| — конструкции | construction/structural defect |
| — укладки | stacking defect/fault |
| — упаковки | packing defect, improper pack- |
|  | aging |
| ДЕФЕКТАЦИЯ (проверка для обнаружения дефектов) | condition inspection, fault-finding (procedure) |
| — изделия в собранном виде | condition inspection of assembled article |
| ДЕФЕКТОСКОПИЯ |  |
| — магнитно-порошковая | magnetic-particle inspection |
| ДИАГРАММА | diagram, chart, scheme, graph |
| — проверки | checkout diagram/list |
| вычерчивать диаграмму | to plot a diagram |
| ДИАПАЗОН | range, band; scope |
| — рабочих температур | operating temperature range |
| ДИРЕКТОР завода | factory/works manager, director |
| ДЛИНА в сборе (в собранном виде) | made-up length |
| ДЛИТЕЛЬНОСТЬ хранения | storage term |
| ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ (графа ведомости) | additional notes, for notes |
| ДОВЕРЕННОСТЬ (на право получения груза) | warrant |
| ДОГОВОР | agreement, contract |
| — купли-продажи | contract of purchase and sale |
| — на экспортную поставку | export delivery contract |
| — подряд | tender/turn-key contract; tender |
| ДОКЛАД о ходе работы | progress report |
| ДОКЛАДНАЯ | report |
| — о происшествии или поломке оборудования в полевых условиях | field report of accidents |
| ДОКУМЕНТ (см. «документация», «документы») | document, paper |
| — взаимодействующего оборудования | interacting equipment document |
| — графический | graphic(al) document |
| — директивный | guiding document |
| — заверенный | certified/attested document |
| — на отправку | document covering the dispatch |

| — незаверенный | uncertified/unattested document |
| --- | --- |
| — основной | primary/main document |
| — официальный | formal document |
| — перевозочный | shipping document |
| — пересмотренный | revised document |
| — разлистованный | foliated document |
| — руководящий | authorizing document, authority |
| — с изменениями | corrective document |
| — сопроводительный | accompanying document |
| — справочный | reference document |
| — строгой отчетности | accountable document, controlled item |
| The log book is a controlled item and must be safeguarded against loss and damage. |
| — текстовой | textual document |
| — технический | technical paper/document/publication, engineering document |
| — технологический | fabrication document |
| — транспортный | shipping document |
| — уполномачивающий | authorizing document |
| — утвержденный | approved/authorized document |
| вести документ | to maintain/control a document |
| вносить поправки в документ | to amend the document, to introduce amendments into the document |
| вписывать что-то в документ | to insert/enter smth into the document |
| заполнять документ | to fill in the document |
| изъять документ | to delete a document |
| отрабатывать документ | to execute a document |
| отслеживать (обновлять) доку мент | to update a document |
| оформлять документ | to formalize/prepare a document |
| переиздавать документ | to reissue a document |
| подготавливать документ | to prepare a document |
| представлять документ на рассмотрение | to offer/present/submit a document for review |
| представлять документ на согласование | to present a document for agreement |
| представлять документ на утверждение | to submit a document for approval |

| присваивать номер документу | to assign a number to a document |
| --- | --- |
| размножать документ | to copy/duplicate/reproduce a document |
| разрабатывать документ | to develop a document |
| рассматривать документ | to review a document |
| рассылать документ | to distribute a document |
| составлять документ | to structure/draw up a document |
| ссылаться на документ | to refer to a document |
| уничтожать документ | to destroy a document |
| утверждать документ | to approve a document |
| утверждать документ официально | to authorize/formalize a document |
| уточнять документ | to update a document |
| хранить документ | to store/retain a document |
| в документе содержится... | the document covers/deals with/ contains... |
| документ хранится до списания оборудования | This form will not be destroyed until the equipment is disposed of |
| ДОКУМЕНТЫ | documents, papers |
| — грузовые | shipping documents |
| — нормативные | standard documents |
| — отгрузочные | shipping documents/papers |
| — погрузочные | shipping documents/papers |
| — подтверждающие отгрузку | documents evidencing shipment |
| — поставки (сопроводительные, к поставляемому изделию) | procurement documents applicable documents; enclosures |
| — прилагаемые |  |
| — ремонтные (см. «ремонтные документы») | repair documents/papers |
| — сопроводительные | shipping/accompanying . documents |
| — ссылочные | references cited |
| — эксплуатационные (см. «эксплуатационные документы») готовить документы | operation/service documents/ papers to prepare documents |
| Prepare all shipping documents accompanying, freight on accordance with instruction provided in TM... |
| регистрировать и хранить документы в определенном порядке | to file documents |

| документы приложены | documents attached |
| --- | --- |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ | documentation, documents, papers, records, records and forms |
| — инженерная | engineering documentation |
| — конструкторская | design documentation |
| — нормативно-техническая | standard and engineering documentation |
| — отгрузочная | shipping papers |
| — официальная | formal documentation |
| — по доводке | development documentation |
| — по техническому обслуживанию | maintenance records/documentation |
| The maintenance records are used for: recordinq results of equipment inspections, diagnostic checkout, scheduling preventive maintenance services, recording maintenance accomplishments, reporting equipment operational status, and improving supply procedures within and between the maintenance activities. |
| — полетная | mission documentation |
| — производственная (см.«производственная документация») | production/manufacturing documentation |
| The production documentation for this missile includes some five million drawings, specifications and technical instructions. |
| — ремонтная (см. «ремонтные документы») | repair documents/papers |
| — техническая | engineering/technical documentation, technical papers/manuals |
| Configuration: The functional and/or physical characteristics of hardware/ software set forth in technical documentation. |
| — техническая, по обслуживанию | maintenance documents/records/ documentation |
| — техническая, по эксплуатации | service/operation(al) documents/papers; operational re- |
|  | cords |
| Operational records are maintained by all units, organizations, and activities responsible for the operation of self-powered and towed type equipment. |
| — технологическая | process documents, fabrication documentation |

| — товаросопроводительная | shipping documents/papers/ documentation |
| --- | --- |
| — устаревшая | obsolete documentation |
| — утвержденная | approved documentation |
| — эксплуатационная (см.«эксплуатационные документы») | operation/service documents/ papers; service/maintenance documentation; operating manuals |
| вести документацию | to execute/maintain records and forms |
| выпускать документацию | to issue/initiate documentation |
| отрабатывать документацию | to execute/prepare documentation |
| отслеживать/обновлять (вносить изменения в) документацию | to keep documentation up to date, to update documentation |
| передавать техническую документацию заказчику | to hand over the engineering documentation to the customer |
| уничтожать документацию | to destroy documentation, to dispose of documentation |
| рассекречивать документацию | to declassify documents |
| составление, ведение и использование документации | compilation, maintenance and use of forms, records and reports |
| Responsibility for the proper execution of forms, records and reports rests upon the commanding officers of all units operating and maintaining this equipment. However, the value of accurate records must be fully appreciated by all persons responsible for their compilation, maintenance and use. |
| ДОЛГОВЕЧНОСТЬ (ресурс плюс срок сохраняемости) | lifetime, total/entire life |
| ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ | should not be less than |
| ДОЛЖНО ВЫТЬ (запись в графе) | should read |
| ДОЛЖНОСТЬ | position |
| — фамилия и подпись лица, ответственного за приемку | position, name and signature of person in charge of acceptance |
| ДОНЕСЕНИЕ | report |
| ДОПОЛНЕНИЕ | supplement, addendum, annex |
| Specific details applying to the various technical services and to different tyes of equipment can best be outlined in annexes to the basic SOP (standing operating procedure) |
| — я и уточнения (к контракту И т.д.) | amendments and addenda |
| в дополнение к... | as a supplement to... |

| ДОПУСК | tolerance |
| --- | --- |
| — производственный | production tolerance |
| — размерный | dimensional tolerance |
| — ремонтный | maintenance tolerance |
| — эксплуатационный | operating tolerance |
| выдерживать допуски | to adhere to assigned (specified) tolerances |
| сверх допусков | in excess of tolerances |
| If the brushes are worn in excess of the tolerances specified by the manufacturer, they must be replaced. |
| ДОПУСТИМЫЙ | permissible, tolerable, acceptable |
| ДОРАБОТКА | modification, alterations |
| — (дальнейшая разработка) | development |
| — (модернизация, подгонка) | modification, rework |
| ДОСТАВКА | delivery |
| — своевременная | timely delivery |
| ДУБЛИКАТ | duplicate |
| — транспортной накладной | duplicate of waybill |
| □ Е □ |
| ЕДИНИЦА | unit |
| — абсолютная | absolute unit |
| — измерения | unit of measurement |
| — комплектная | complete unit |
| — относительная | per unit value |
| — условная | nominal unit |
| на единицу | per unit |
| на единицу веса | per unit weight |
| на единицу объема | per unit volume |
| сборочные единицы и детали изделия (154) | units and parts |
| □ Ж □ |
| ЖИВУЧЕСТЬ | operational life |
| ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ |  |
| — (о приборах, агрегатах) | spreadable life |
| — (о краске, лаке, клее и т.п.) | useful life |
| ЖУРНАЛ | record, log |
| — аппаратный (св.) | station log |

| Station log — A chronological record of station events; that is. entries relating to message handling, equipment difficulties, personnel, etc. |
| --- |
| — бортовой | log, log book |
| — входящих документов | «in» register |
| — замены узлов | parts removal record |
| — заявок на обслуживание | maintenance request register |
| The maintenance request register provides a consolidated record of job orders generated, received and processed by maintenance activities. |
| — испытаний | test data log |
| — исходящих документов | «out» register |
| — отказов (оборудования) | trouble record log |
| — повреждений | trouble record log |
| — проверки состояния оборудования | equipment performance log |
| — состояния (оборудования) | performance log |
| — учета наработки | operational time log |
| — учета перевозок | transportation record |
| — учета технического обслуживания | maintenance log |
| Equipment maintenance log provides a complete maintenance history o1 an item of equipment. |
| — учета работы/эксплуатации | operation/utilization record, service log, log book |
| — учета регламентных работ | scheduled maintenance log |
| — учета регламентных работ и контроля технического состояния | scheduled maintenance and performance log |
| — учета технических изменений (в конструкции) | log of engineering changes |
| — учета технического состояния | equipment performance log |
| вести журнал | to maintain a log |
| □ З □ |
| завод | plant |
| — завод-изготовитель | manufacturer, manufacturing plant/works |
| — завод-поставщик | manufacturer, supplier, supplying organization |
| — завод-субпоставщик | associate manufacturer, subcontractor |

| ЗАГОЛОВОК | head-line |
| --- | --- |
| — заключенный в рамку | box head |
| ЗАКАЗ | order; booking |
| — дальнейший | future/further order |
| — комплексный | complex/integrated order |
| — на переделку | modification work order, damage repair, reject repair |
| — неподтвержденный | unconfirmed order |
| — особый (специальный) | special order |
| — повторный | repeat order |
| — постоянный | standing order |
| — разовый | nonrepeat order |
| — срочный | rush/urgent order |
| ЗАКАЗ-НАРЯД | order-narjad |
| ЗАКАЗ-СПЕЦИФИКАЦИЯ | specification order |
| выполнять заказ | to execute an order. |
| выполненный по заказу | made to order |
| отменять заказ | to revoke/cancel an order |
| поставлять по заказу | to supply/furnish on an order |
| ЗАКАЗЫВАТЬ | to requisition, to order |
| — отдельно | to requisition separately |
| The battery is not supplied as part of the radio set and must be requisitioned separately. |
| ЗАКАЗЧИК | customer |
| — генеральный | general customer, customer-general |
| по требованию заказчика | at the customer's request/demand/order |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ (в формуляре после осмотра) | decision, conclusion |
| ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫЙ | preserved, slushed, processed |
| The equipment received for storage already processed for shipment must not be reprocessed. |
| ЗАМЕНА (снятие-)-установка) | replacement (removal-(-installation) |
| — без демонтажа (на месте) | in situ/on-the-spot replacement |
| The battery is supplied with a stock of extra assemblies for on-the-spot replacement of defective components. |
| — составных частей изделия во время эксплуатации | in-service replacement |

| ЗАМЕНЫ И РЕМОНТЫ (заголовок) | replacements and repairs |
| --- | --- |
| ЗАМЕНЕННЫЕ (листы или страницы документации) | substituted, replaced |
| ЗАМЕНЯТЬ | to replace, to change |
| — комплектно | to replace as a set |
| — совместно, в комплекте с... | to change complete with... |
| The coils are changed complete with tuning cores. |
| ЗАМЕТКИ | notes |
| — по эксплуатации | service notes |
| ЗАМЕЧАНИЯ | notes, remarks |
| — и указания (заголовок) | notes and instructions |
| — о техническом состоянии (графа) | serviceability status of equipment |
| — по работе | notes on operation |
| особые замечания по эксплуатации (изделия) и аварийным случаям (143) | notes on operation and emergencies |
| ЗАПАКОВЫВАТЬ | pack up |
| ЗАПАС | store, stock, stockage, reserve |
| — надежности | safety margin/factor |
| ЗАПИСКА > | note |
| — объяснительная | explanatory note |
| — пояснительная (техн. данные с описанием работ, 'но без расчетных данных) | explanatory note/memorandum; memorandum |
| ЗАПИСЫВАТЬ | to enter, to record, to insert |
| Enter the name and grade of the equipment operator in column 3. Insert the time the equipment was returned. The dispatcher will record unusual and abnormal operation of the equipment in column 1. |
| ЗАПИСЬ | record, entry |
| — о проведенном ремонте | repair records |
| — об устранении неисправностей | records on remedy |
| — результатов освидетельствования | record of examination results |
| вести запись | to keep a record; to record |
| делать записи шариковой ручкой, простым карандашом или на пишущей машинке | make entries with a ball point pen, lead pencil or typewriter |
| ЗАПОЛНЯТЬ (см. «бланк», «графа») | to fill in/complete |

| ЗАПОЛНЯЮЩИЙ | person making entries, person keeping a document |
| --- | --- |
| ЗАПРЕЩЕНО | DO NOT..., NEVER... |
| NEVER attempt to lubricate the sealed oscillator, regardless of possible noisy operation of the unit during tuning. Unstable operation of the oscillator may result. |
| ЗАПРОС | request |
| — на проведение экспертизы | request for examination |
| ЗАЩИТА | protection |
| — груза от воздействия окружающей среды (т.е. герметизация) | weather-proofing |
| ЗАЯВКА | order, request, application for..., requisition, indent |
| — на запчасти | requisition/request for spare parts |
| — невыполненная | unfulfilled requisition |
| выполнять заявку | to fulfil a requisition |
| делать заявку на запасные части | to requisition replacements |
| представлять заявку | to forward a requisition |
| ЗИП (запчасти, инструмент, принадлежности) | SPTA (spare parts, tools and accessories) |
| — возимый | on-vehicle SPTA set |
| Check all on-vehicle tools, equipment, and spare parts against the supply catalog to be sure that all items are present, in a serviceable condition, and properly stowed or mounted. |
| — в какой ЗИП включены (графа) | parent SPTA set |
| ЗНАК | mark, symbol |
| — качества | quality mark |
| — классификационный | class number, classification symbol |
| — кодовый | code character |
| — маркировочный (см. «маркировка») | designation, marking |
| — на ящиках | marking on cases |
| — опасности груза | dangerous commodity designation |
| — условный | conventional sign, symbol |
| — фабричный (товарный) | trade mark, brand |

| нарушать товарный знак | to infringe a trade mark |
| --- | --- |
| ЗНАЧЕНИЕ (см. также «величина») | magnitude, value, amount; size; rate |
| — номинальное (установленное ТУ или ГОСТом) | rating, rated value |
| — номинальное (в отличие от фактического) | nominal value (a stated or specified value as opposed to actual value) |
| — установленное | specified value |
| — фактическое | actual value |
| ЗНАНИЕ (техники) | familiarity |
| Proper maintenance of equipment cannot be performed by an untrained person, but must be performed by a person who is thoroughly familiar with the equipment. This familiarity requires a knowledge of how the equipment performs its task — the «theory of operation". |
| □ И □ |
| ИЗВЕЩЕНИЕ | notice |
| — на изменение документа (ИНД) ' | document change notice (DCN) |
| выпускать ИНД | to release/issue a DCN |
| — на изменение документа взаимодействующего оборудования | interacting equipment revision notice |
| — об отгрузке | shipping advice |
| — об отправке | advice of dispatch |
| ИЗГОТОВЛЕН... (дата) | date of manufacture...; manufactured on... |
| — до ... 198 г. | manufactured before..., 198 ... |
| — по образцу | made to pattern |
| ИЗГОТОВЛЕНИЕ | fabrication |
| — заводское | plant fabrication |
| — контрольного кабеля (загол.) | fabrication of test cable |
| ИЗДАНИЕ | publication |
| — машинописное | typewritten publication |
| — официальное | official publication |
| This manual is the official publication for storage battery BB-401 and super-sedes all conflicting instructions of an earlier date. |
| — переработанное (исправленное) | revised edition, revision |

| The KS-61A is covered in a revision of TM 11-6720, 26 May 1981, which was forwarded for printing in August 1982. The revised edition contains complete information on... |
| --- |
| ИЗДЕЛИЕ | article, item, product |
| (виды изделий: детали,сборочные единицы, комплексы, комплекты) | (types of products: parts, units (assemblies), systems, sets) |
| Such items as nuts, bolts, washers and other small metal units might be overlooked, become wedged between terminals during flight and cause a short circuit. |
| — в собранном виде | assembled article |
| — готовое (конечное) | end item/product, finished/manufactured item |
| Every manufactured item is subjected to many kinds of contamination from the time it is produced until it is received by the user. End item is a final combination of end products, component parts and/or materials which is ready for its intended use, e.g., ship, tank, mobile machine shop, aircraft, etc. |
| — забракованное | scrapped/condemned article/ item |
| — я, комплектующие | completing items/articles; accessories |
| — не соответствующее (не удовлетворяющее) техническим условиям/требованиям | nonconditioned/unconditioned/ nonconforming item/product |
| — недостающее | missing item |
| — нормализованное | normalized article/product |
| — отвечающее (соответствующее) техническим требованиям | conforming/conditioned item/ product |
| — я, покупные (150) | commercial (coml)/procurable/ vendor items |
| Some of these tools are listed on the electronics allowance list; others, indicated by an asterisk (*), are procurable through local purchase (commercial items). |
| — работоспособное | serviceable article/item |
| — с неполадками | problem item |
| — с товарным знаком | trademark commodity |
| — стандартизированное | standardized article |
| — унифицированное | standard/standardized item |
| — упакованное | enclosed/packed article/item |

| дорабатывать изделие | to rework an article |
| --- | --- |
| модифицировать изделие | to modify an article |
| подгонять изделие | to adapt/adjust an article |
| ИЗЛОЖЕНИЕ |  |
| краткое изложение содержания документа | precis of a document |
| ИЗМЕНЕНИЕ | change, alteration |
| The index lists the latest changes to and revisions of each equipment publication. Change No. 4 to TM11-1257. |
| — я, временные (перечень изменений в чертежах или конструкции) | termporary revision |
| — заказа | alteration of order |
| — к рисунку | change to figure |
| The following changes are required to correct Fig. 170: 1. On sheet 1, delete test point E6 (between pin 2 of Z2 and pin 1 of J14). 2. On sheet 2, add test point E7 between pin К of J14 and pin F of J2. |
| — я, технические | engineering changes |
| вносить изменение (в документ) вносить изменения и уточнения | to incorporate a change into a document |
| (в инструкцию, конструкцию и т.д.) | to introduce alterations and improvements into... |
| иметь право вносить изменения в рабочие чертежи | to be entitled to introduce alterations into the working drawings |
| предприятие оставляет за собой право вносить изменения без предварительного предупреждения | subject to alterations without prior notice |
| В связи с постоянной работой над совершенствованием изделия..., в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в Документации | As article... equipment is under constant review to bring about improvements in its design, the article supplied may differ in minor details from that described |
| ИЗМЕРЕНИЕ | measurement |
| измерение параметров, регулировка и настройка (заголовок) измерения произвел... (должность, подпись) | measurement of parameters, alignment and tuning measured by... (position, name) |

| ИЗЪЯТИЕ (документа) | deletion of a document |
| --- | --- |
| ИЗЪЯТЫЕ (листы или страницы документации) | deleted (sheets, etc.) |
| ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ | stock-taking, inventory |
| ИНСПЕКТОР | inspector |
| — государственный (приемщик) | government inspector |
| ИНСПЕКЦИЯ |  |
| Государственная инспекция СССР по качеству | The State Inspection of the USSR for Quality |
| ИНСТРУКЦИЯ | instruction(s), manual, regulations, rules |
| — временная | tentative/provisional instructions |
| — и паспорт | instruction manual |
| — на технологический процесс | process specification |
| — по боевому применению | combat employment instructions/manual |
| — по замене | replacement instructions |
| — по заполнению формуляра и контролю за его ведением | service log keeping rules |
| — по консервации | preservation instructions |
| — по кратковременному хранению | limited storage instructions |
| — по магнитному контролю стальных деталей | instructions for magnetic test of steel parts |
| — по маркировке (см. «трафарет») | marking instructions |
| — по монтажу | installation instructions (mech), wiring instructions (el.) |
| — по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия на месте его применения (ИМ) | installation manual; instructions for on-site installation, starting, adjustment and running-in |
| — по обслуживанию и эксплуатации | maintenance and operating instructions |
| — по отправке | forwarding instructions |
| — по подкраске и восстановлению | instructions for touch-up painting and refinishing |
| — по применению (прибора и т.д.) | directions for use |
| — по расконсервации | depreservation instructions |
| — по ремонту | overhaul/repair manual, repair instructions |

| — по сборке, монтажу и регулировке (радиоэлектронного оборудования) | instructions for assembly, installation and alignment |
| --- | --- |
| — по техническому обслуживанию (ИО) | maintenance manual |
| — по техническому обслуживанию в полевых условиях и на ремонтной базе (в мастерских) | field and depot maintenance instructions |
| — по уходу и ремонту | maintenance manual |
| — по эксплуатации (ИЭ) |  |
| 1. (исключая регламентные работы, техобслуживание и т.д.) | operating instructions О |
| 2. (включая регламентные работы, техобслуживание и т.д.) | maintenance manual |
| — постоянно-действующая | standing operating procedure (SOP) |
| нарушать инструкцию | to misuse/abuse the instructions |
| согласно инструкции | as prescribed by/as directed by/ in accordance with/in conformity with the instructions |
| ИНСТРУМЕНТЫ | tools |
| — и КИП (контрольно-измерительные приборы) | tools and test equipment; tools, test and measuring equipment |
| — и оборудование, специальные | special tools and equipment |
| — и оборудование, стандартные | common tools and equipment |
| — и принадлежности | tools and accessories |
| — и приспособления | tools and appliances |
| — нештатные | unauthorized tools |
| Equipment is commonly damaged by unauthorized tools. |
| — штатные | authorized tools |
| ИНТЕНСИВНОСТЬ | intensity, rate |
| — замеров | sampling rate |
| — использования (напр. батареи) | rate of use (hrs/day) |
| — отказов | failure rate |
| ИНТЕРВАЛ | interval |

| — рабочих температур | operating temperature range |
| --- | --- |
| ИСПОЛНЕНИЕ (вариант) | version |
| — левое (правое) | left-hand (right-hand) version |
| — тропическое | tropical make, tropicalized version |
| — экспортное | export make/version |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |
| — документа | initiator of a document |
| — ответственный за... | individual responsible for... |
| ИСПРАВЛЕНИЕ | correction, repair |
| — вносимое экспертом | examiner's amendment |
| — документа | correction of a document |
| ИСПЫТАН СОГЛАСНО ПРИНЯТОЙ МЕТОДИКЕ | tested in accordance with approved procedure |
| ИСПЫТАНИЕ | test(ing), trial, check |
| — аттестационное | qualification/certification testing |
| — войсковое (эксплуатационное) | service test |
| Service test is a test of an item, system o/ materiel or technique conducted under simulated or actual operational conditions to determine whether the specified military requirements or characteristics are satisfied . |
| — для определения КПД | efficiency test |
| — доводочное (в процессе доводки) | development test/trial |
| — заводское (на заводе-изготовителе) | factory test, manufacturer's trial, factory checkout, test at a manufacturing facility |
| — я, заводские типовые | production type test |
| — климатическое | climatic/environmental test |
| — контрольное | check test |
| — я, контрольно-проверочные | check(-out) test, test trial |
| — модельное (на модели) | simulation/mock-up/scale-model test, mock-up (mockup) level test |
| — я, монтажные | mounting test |
| — на герметичность | leakage test, pressure integrity test, pressure leak test |

| — на герметичность мыльной водой (мыльной пеной, обмыливанием) | soap-bubble test, soap-suds test |
| --- | --- |
| — на герметичность погружением в жидкость | immersion test |
| — на дрожание | jitter test |
| — на мощность | efficiency/output test |
| — на надежность | reliability/fail-safe test(ing) |
| — на отказ | failure test |
| — на прочность | structural test |
| — на различие | reversibility test |
| — на электрические перегрузки | electrical overload test |
| — натуральное | full-scale test/trial |
| — окончательное (завершающее) | final testing |
| — официальное | formal qualification |
| — я, приемо-сдаточные | acceptance test |
| — пробегом (на ходу) | running test |
| — я, проверка и приемка после ремонта | post-repair testing, checking and acceptance |
| — профилактическое | preventive test |
| — рабочее | performance/service testing |
| — сильным, но кратким воздействием | jolt test |
| — слабым, но частым и продолжительным воздействием | jumble test |
| — стационарное | stationary test |
| — стендовое | bench test(ing) |
| — тарировочное | calibration test |
| — я, технические (на эксплуатационные показатели) | performance testing |
| — ударное | shock/impact test |
| выдерживать испытание | to stand/withstand a test |
| подвергать испытанию | to subject/put smth to a test, to test smth for..., to try out |
| проводить испытания | to carry out a test |
| проходить (не проходить) испытание | to be tested (un)successfully |
| ИСХОДЯЩИЙ |  |
| на Ваш исходящий №... | Referring to your No...; with reference to your No... |

| ИТОГО | total |
| --- | --- |
| — с начала эксплуатации | total since beginning of operation |
| □ К □ |
| КАБЕЛЬ | cable |
| марка, сечение, расцветка проводов, число шин | type, cross-section, colour code, umber of conductors |
| — ремонтный | maintenance/repair cable |
| КАРТА | chart, card, sheet |
| — бланковая | blank sheet |
| — длительного хранения, регистрационная | long-term storage record |
| — заготовки | blank chart |
| — контрольная | check list, checklist |
| — маршрутная технологическая (маршрутно-технологическая) | flowsheet; flow(-process)/pro-cess/progress/ route chart; flow/ process/route sheet |
| — микрообмера | micrometric measurement chart |
| — напряжений | voltage chart/diagram |
| — операционная | process chart |
| — проведения поверки (см. «поверка») | calibration data card |
| — сводная операционная | summary process chart |
| — сопротивлений | resistance chart/diagram |
| — технической проверки | condition inspection card |
| — технологическая (технологического процесса, последовательности операций) | process chart/sheet, flowsheet |
| — технологическая (для регламентных работ, обслуживания и т.д.) | maintenance requirements card (MRC) |
| КАРТОН | cardboard |
| — промасленный | tarred cardboard |
| КАРТОТЕКА | card catalog(ue) |
| КАРТОЧКА | record, list, card |
| — длительного хранения | long-term storage record |
| — работ с ракетой на потоке (контроля работ с ракетой) | missile worksheet |
| — учета технических осмотров и регламентных работ | inspection and maintenance record |
| — хранения | storage record |

| КАТАЛОГ | catalog(ue) |
| --- | --- |
| — деталей и сборочных единиц | catalog of parts and units |
| — предметный | alphabetic subject catalog |
| — сводный | repertory catalog |
| КАТЕГОРИЯ | category, class |
| — технического обслуживания | maintenance category |
| Maintenance categories: A designation within a system of maintenance of materiel which is based on the extent of capabilities, facilities and skills required for the operation. Categories of maintenance are organizational maintenance, direct support maintenance, general support maintenance and depot maintenance . |
| — пригодности изделия КАЧЕСТВО | article serviceability category quality, grade |
| — высокое | high quality/grade |
| — низкое | low quality/grade |
| — работ | workmanship |
| КВИТАНЦИЯ | receipt |
| — багажная | luggage ticket, baggage receipt |
| — грузовая | baggage receipt |
| КЛАПАН (картонного ящика) | flap |
| Open the flaps on top of the outer carton. |
| КЛАСС | class, grade |
| — точности | accuracy class/grade; grade of fit |
| — чистоты поверхности | grade/quality of finish |
| КЛЕЙМЕНИЕ | stamping |
| КЛЕЙМИТЬ (ставить клеймо) | to stamp, to brand, to mark |
| КЛЕЙМО | stamp, brand, mark |
| — (приспособление для клеймения) | marking iron |
| — приемки | acceptance stamp |
| — фабричное | brand name, manufacturer's mark |
| выбивать клеймо | to punch a mark |
| ставить клеймо | to stamp a mark |
| КЛЕТЬ (упаковочная) | crate (crt) |
| клиент (покупатель) | customer, buyer, client |

| КОД (в документации) | code |
| --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВО | quantity (qnty), number |
| — мест | number of packages (pkgs) |
| — на изделие | quantity per article/item |
| — отработанных циклов (часов) | accumulated operating cycles (hours) |
| — поставки | supplied quantity |
| — табельное (норма снабжения) | authorized quantity |
| — точек смазки | number of lubrication points |
| — человекочасов, затраченных на установку оборудования (графа) | man-hours to install |
| КОЛОНКА (таблицы) | column |

| Key No | Control or indicator | Type | Function |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | POWER ON | Indicator lamp | Indicates POWER circuit breaker is in ON position |

| The first column of the table, Key No., indexes the controls or indicators to the locations shown on the associated figures, and the Type column briefly explains what each control or indicator is. The Function column explains what each control or indicator does |
| --- |
| вписывать что-то в колонку | to insert/enter/record smth in а column |
| Enter the name and grade of the equipment operator in the "Operator" column. |
| расписываться в колонке | to sign the column |
| This column will be signed by the dispatcher at the end of equipment use. |
| КОМИССИЯ | commission, board |
| — приемная (по приемке оборудования, изделий) | inspection board |
| КОМИТЕТ Государственный комитет по внешним экономическим связям (ГКС) | committee State Committee of the USSR for Foreign Economic Relations |

| КОМПЛЕКТ | set, complement, outfit |
| --- | --- |
| — действующий (напр. радиостанции) | issue complement |
| — для герметизации | sealant kit |
| — для модификации (доработки) | modification kit |
| — документации | documentation package, set of papers /documents |
| — инструмента | tool set/kit |
| — запасных частей | set of spare parts • |
| — запчастей, возимый | on-vehicle set of spare parts |
| — запчастей, групповой | group set of spare parts |
| — запчастей, действующий | set of running spares |
| — запчастей, индивидуальный | individual set of spare parts |
| — запчастей, одиночный | individual set of spare parts |
| — ЗИП (групповой, индивидуальный, одиночный) | SPTA set (group, individual, single) |
| — монтажный (напр. антенны и т.д.) | installation kit |
| — оборудования | set of equipment, equipment complement/set |
| — питания | power pack |
| The power pack of a radio set comprises 4 storage cells |
| — подменный | addition set |
| — полный | complete set, complement |
| — поставки | delivery set, standard equipment, list of delivered equipment, items of supplied outfit |
| — промышленный, радиостанции (включает действующий к., запасное и вспомогательное имущество) | Manufacturer's complement of a radio set (comprises the issue complement of the radio set, spares and auxiliaries) |
| — резервный | standby set |
| — рабочий | operating complement |
| — ремонтный | repair kit |
| Repair kit:Generally refers to a group of parts issued together under one stock number for the reconditioning of a subassembly. |
| Punctures in the aluminium skin of the electrical equipment shelter are patched with a repair kit. |
| — технологический (для обслуживания) | maintenance kit |

| — (для заправки) | servicing kit |
| --- | --- |
| — технической документации | set of technical papers/documents |
| в комплекте ... не поставляется | not supplied as part of... |
| The battery is not supplied as part of the radio set and must be requisitioned separately. |
| заменять полностью (в комплекте с ...) | to change complete with... |
| Coils of transformers that have identical functions are interchangeable for all models if they are changed complete with tuning cores. |
| поставляться в комплекте с... | to be supplied (complete) with... |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ (номенклатура поставляемых деталей по данной позиции) | scope of delivery per item |
| КОМПЛЕКТНО (о поставке) | supplied as complete set |
| КОМПЛЕКТНОСТЬ | standard equipment, list of standard equipment, completeness of sets |
| — поставки | delivery in complete sets, list of delivery/standard equipment, delivery in full |
| проверить комплектность | to check smth for completeness, to check completeness of... |
| КОМПЛЕКТОВАТЬ | to make up a full set, to complete, to make a set |
| КОМПЛЕКТОВАНИЕ | set-making |
| — запасных частей | set-making of spare parts |
| — элементов и узлов (перед сборкой) | selection of parts |
| комплектование произвел: | completed by:, outfitted by: |
| КОМПЛЕКТОВЩИК (запись в документе) | completed by:, outfitted by: |
| КОМПОНОВКА | arrangement, layout, configuration, packaging |
| — внешняя | external arrangement |
| — внутренняя | internal arrangement |
| — оборудования | equipment layout/configuration |
| — общая | overall arrangement |

| КОНОСАМЕНТ (документ о принятии груза к морской перевозке) | Bill of Lading (B/L) |
| --- | --- |
| — именной | straight bill of lading |
| — сквозной | through bill of lading |
| — чистый | clean bill |
| КОНСЕРВАЦИЯ |  |
| 1. (защита от коррозии) | preservation, slushing, processing, rust-preventive treatment |
| 2. (прекращение эксплуатации) | preparation for storage, lay(ing)-up, inactivation |
| If repairs are beyond the scope of the unit and the vehicles will be inactivated jor an appreciable length of time, place them in limited storage and attach tags specifying the repairs needed . |
| — длительная | long-term preservation |
| — и укупорка | preservation and packaging |
| Preservation and packaging: Application or use of adequate protective measures including, as applicable, the use of appropriate preservatives, protective wrappings, cushioning, interior containers, and complete identification marking, up to but not including the exterior shipping container. |
| — и расконсервация изделия при эксплуатации | in-service preservation and depreservation |
| — кратковременная | short-term preservation |
| — надежная | adequate preservation |
| — поверхностей производится методом прокачки или проработки изделий | To effect surface slushing, compound can be pumped through the machinery being slushed or the machinery can be run (cranked) in the presence of slushing compound |
| передавать на консервацию | to forward/submit for preservation |
| подвергать консервации | to process, to slush, to treat |
| Completely process vehicles upon receipt directly from manufac- turing facilities, or if the processing data recorded on the tag indicates that preservatives have been rendered ineffective by operation or freight shipping damage. If corrosion is found on any part, remove it and clean and paint or treat with prescribed preservatives. |
| снять с консервации (см. «расконсервация») | to activate, to remove from storage, to depreserve, to deprocess |

| ставить на консервацию (прекращать эксплуатацию) | to inactivate, to lay up |
| --- | --- |
| консервацию произвел... (подпись) | preserved by...; processed by... (signature) |
| КОНСТРУКЦИЯ (см. «устройство») |  |
| 1. (инж. решение) | design |
| 3. (сооружение) | structure, construction |
| 3. (материальная часть) | hardware |
| — блочная | modular design, modular construction |
| — механическая | mechanical design, mechanical construction |
| КОНСУЛЬТАЦИЯ техническая | technical advice |
| КОНТРАКТ | contract, agreement |
| — действующий | the contract in force |
| по контракту | against/under contract |
| КОНТЕЙНЕР | container |
| — для транспортировки и хранения | shipping and storage container |
| — крупнотоннажный | large-capacity container |
| КОНТЕЙНЕРЫ И УПАКОВКА | containers and packing |
| КОНТРОЛЕР | inspector |
| — отдела технического контроля (ОТК) | quality inspector, QCD inspector' |
| КОНТРОЛЬ | inspection, check(ing), test(ing) monitoring, supervision, sampling |
| Do qualified mechanics always supervise work of less qualified personnel? |
| — автоматизированный (автоматический) | automatic test/checkout |
| — времени | time check |
| — визуальный | visual inspection |
| — встроенный | built-in check |
| — входной | receiving inspection |
| — выборочный | random/selection/spot check, sampling inspection |
| — выборочный приемочный | acceptance sampling |
| — диагностический | diagnostic check(out) |
| — жесткий | tightened inspection |

| — за использованием | control of use |
| --- | --- |
| — качества, технический | quality control/inspection |
| It has been determined that the cited difficulties pertain to inadequate quality control. |
| — магнитный (магнитная дефектоскопия) | magnetic test |
| — методом магнитного порошка | magnaflux inspection |
| — облегченный | reduced inspection |
| — окончательный | final testing |
| — периодический | periodic check |
| — поверхностный | casual inspection |
| — повторный | check inspection, re-inspection |
| — пооперационный | step-by-step inspection |
| — поштучный | item-by-item inspection |
| — приемочный | acceptance inspection |
| — размеров | dimension control |
| — рентгенодефектоскопический | X-ray inspection |
| — систематический | systematic inspection |
| Upon receipt of equipment for storage, perform a systematic inspection and replace or repair all missing or broken parts. |
| — сокращенный (усеченный) | reduced inspection |
| — технологический (технологического процесса) | process control |
| — тщательный | elaborate test |
| периодический контроль основных технических характеристик при эксплуатации и хранении (151) | periodic performance check in operation and storage |
| копия | copy |
| — чертежа (синька) | blue-print |
| КОРОБКА | box, case |
| — картонная | (cardboard) carton |
| Domestic packaging consists of a corrugated cardboard carton. |
| КОРРЕКТИРОВКА (документации) | correction, revision, updating |
| несение изменений в связи с модификацией) | updating |
| переработка с целью исправления и улучшения) | revision |

| КОРРЕКТИРОВАТЬ | to correct, to revise, to update |
| --- | --- |
| The revised edition of ТМ ... will contain complete, accurate, up-to-date information covering the airborne surveillance system. |
| КОТЛОНАДЗОР | boiler inspection/inspectorate |
| КРЫШКА | cover, cap |
| КУДА ВХОДИТ (графа в таблице сборочных единиц) | parent unit, location |
| □ Л □ |
| ЛЕГЕНДА (пояснение условных обозначений или сокращений на схеме) | legend |
| ЛИСТ | list, slip; page, sheet |
| — для служебных отметок | service notes |
| — изъятий | picking list |
| — приемных испытаний, поверочный | acceptance tests record, checkout record |
| — ы, новые (документации) | added sheets (of documentation) |
| — регистрации (учета изменений) (140) | list of revisions |
| — регистрации изменений (в конструкции) | record of changes/modifications |
| — регистрации поступивших бюллетеней (141) | record of incoming bulletins |
| — ы, с внесенными изменениями | revised/altered sheets |
| — с рисунками | figure list |
| — сборочный (включающий все необходимое для сборки одного изделия) | bill of materials |
| — титульный | title page |
| — упаковочный | packing list/slip |
| Packing list is a list of the contents of a particular package от container. |
| — упаковочный, внешний | outside packing list |
| The outside packing list will always be attached in the most protected location, preferably on one end of the container and between the cleats. |

| — упаковочный, основной | master packing list |
| --- | --- |
| вводить лист | to add a sheet |
| заменять лист | to replace a sheet |
| исключать лист | to delete a sheet |
| При отсутствии упаковочного листа претензии приниматься не будут | Claims will not be accepted if the packing list is not enclosed |
| ЛИСТ-ОБЛОЖКА | cover sheet |
| ЛИСТОВКА (рекламный материал с текстом на одной стороне) | flyer, handbill |
| ЛИТЕРАТУРА научная, техническая и учебная | scientific, technical and educational publications |
| ЛИЧНЫЙ СОСТАВ (см. «персонал») | personnel |
| — обслуживающий (работающий на оборудовании) | operating/attending personnel, attendants; manning personnel (as a crew) |
| — обслуживающий (выполняющий работы по обслуживанию) | maintenance/servicing personnel |
| — ремонтирующий (ремонтники) | repair/maintenance personnel |
| — штатный (установленный по штату для эксплуатации, обслуживания, ремонта техники) | authorized personnel, manning personnel (crew) |
| — эксплуатирующий (эксплуатационники) | operating/using personnel |
| The device is unloaded, unpacked and assembled by the operating personnel. |
| ЛИЦО | person, representative |
| Должностное | official |
| ответственное за... | person in charge of... |
| присутствующее при инспекции | person/representative attending the inspection |

| □ М □ |
| --- |
| МАРКА | model, type, mark, brand, sort |
| — заводская | trademark, nameplate |
| — изделия | model, mark, grade |
| — материала | grade, type |
| — провода и кабеля | type of wire and cable |
| МАРКИРОВАНИЕ (процесс) | marking, stamping, identification |
| — (клеймение, разметка) | marking, lay-out |
| — документа | stamping of a document |
| — и пломбирование (заголовок) | marking and sealing |
| — и упаковка | marking and packing |
| — с помощью трафарета | stenciling |
| — упаковка, транспортировка и хранение | marking, packing, transportation and storage |
| МАРКИРОВКА | marking(s), label |
| Because the switch is very small, it is recommended that the required marking be affixed to the panel of the equipment on which the switch is installed. Any convenient method, such as a gummed label, can be used. |
| — буквенно-цифровая | alphanumeric marking |
| — в виде дроби | marking in the form of a fraction |
| — дополнительная | additional marking |
| — комплекта | set marking |
| — неправильная | incorrect identification, misidentification |
| — неразборчивая | illegible marking |
| — наносить маркировку на... | to make/write markings on... |
| МАРШРУТ | route |
| — перевозки | route |
| — ремонта | repair flowsheet |
| — технологический | flow route |
| составлять маршрут ремонта | to draw up repair flowsheet |
| МАССА | mass, bulk, volume, stock |
| масса, кг (нетто, брутто) | mass, kg; net weight, gross weight |
| МАСТЕРСКАЯ | workshop, shop |
| — артиллерийско-техническая | ordnance shop |
| — испытательная | test shop |
| — ремонтная | repair shop |

| General test equipment, commonly found in repair shops, required for servicing the equipment is listed in Table 6. |
| --- |
| — ремонтной базы | depot shop |
| — электромеханическая | electromechanical shop |
| МАСШТАБ | scale, gauge, degree |
| — натуральный | full scale, life size |
| — нормальный | standard scale |
| начертить в масштабе | to draw to scale |
| МАТЕРИАЛ(Ы) | material(s) |
| — доступные | available materials |
| — запасные | reserved materials |
| — защитные | barrier materials |
| Preservation: Application of unit protective measures, including cleaning, drying, preservative materials, barrier materials, cushioning and containers when necessary , |
| — консервационные | preserving materials, preservatives |
| Application of prescribed lubricants and preserving materials. If it has been determined that preservatives have been removed, they must be restored to the prescribed level prior to shipment. |
| — наполнитель | filler (material) |
| — подстилочный (для укладки груза) | dunnage, mat |
| — противоударные | shock-absorbent materials |
| — расходные | expendables, expendable materials |
| — справочный | reference material |
| — ссылочные | list of references |
| — упаковочные | packing material(s) |
| If it is necessary to repack the signal generator and spare parts, the package should be made of the original packing materials. |
| МАШИНЫ, применяемые в народном хозяйстве | commercial design vehicles |
| МЕРЫ | measures |
| — по устранению неисправностей | corrective measures/action |
| If the radio set is completely inoperative or if the recommended corrective measures do not yield results, troubleshooting a neressary. |

| If future reports indicate that there is a general problem, an investigation will he made and corrective action taken. |
| --- |
| — пожарной безопасности | fire precautions |
| Fire precautions pertinent to the handling and storage of propellants are outlined in Section 4. |
| — принятые (графа) | action taken |
| — противопожарные (заголовок) | fire prevention |
| — предосторожности | precautions, safety precautions, precautionary measures |
| — техники безопасности | safety precautions |
| МЕСТО | place |
| — (грузовое) | package, case, box |
| — №., в нем: | package No...., containing: |
| — бракованное (об испорченной упаковке) | rejected package |
| — изготовления | place of manufacture, manufactured (manfd) in... |
| — испытания | test site |
| — назначения | destination |
| — печати (М.П.) | stamp here |
| — поставки (сдачи) | place of delivery |
| — смазки | lubrication point |
| — укладочное | stowage (container) |
| — упаковочное | package, packing container |
| — установки (графа в таблицах) | location |
| МЕТКА | mark |
| — (бирка) | label, tag |
| наносить метки | to scribe marks |
| The marks scribed in disassembly must be aligned. |
| МЕТОД | method |
| — консервации | method of preservation |
| — ремонта, необезличенный | repair by repair |
| — ремонта, обезличенный | repair by replacement |
| — устранения неисправности (графа в таблице) | remedy |

| МЕТОДИКА | procedure |
| --- | --- |
| — выполнения регламентных работ | scheduled maintenance procedures |
| — испытаний, установленная | prescribed/approved test(ing) |
| — проведения поверки (калибровки) | calibration procedure |
| Calibration procedure is a document that identifies the technical specifications of an instrument to be calibrated, the required measurement standards and the detailed technical procedure to be used to calibrate. |
| — проверки | checking/check(out) procedure |
| испытан согласно принятой методике | tested in accordance with approved procedure |
| МЕТР погонный | running meter, one meter in length |
| МЕШОК из плотного брезентового материала | heavy canvas material bag |
| МОДЕЛЬ | model, pattern |
| — контрольная | pilot model |
| МОДЕРНИЗАЦИЯ | modification, up-dating |
| Modification is any after-production alteration of a permanent nature made to an end item, component, or assemblage of materiel which meets the criteria for designation as a modification and exceeds the criteria for accomplishment as another type of alteration. |
| МОМЕНТЫ |  |
| — затяжек резьбовых соединений, регламентируемые (152) | specified tightening torques of threaded joints |
| затянуть гайку (болт) с моментом... | tighten the nut (bolt) to a torque of... |
| МОНТАЖ |  |
| — (мех.) | mounting, assembly |
| — (эл.) | wiring |
| — и испытание изделия на объекте | mounting and testing of article in place of installation |
| — и эксплуатация | mounting and operation |
| монтаж, отладку и опробование производить в строгом соответствии с рекомендациями, изложенными в инструкциях по эксплуатации | mount, adjust and test the units in strict accordance with recommendations outlined in operating instructions |

| МОЩНОСТЬ потребляемая | power consumption/requirement |
| --- | --- |
| МП. (место печати) | stamp here |
| □ Н □ |
| НАБОР инструментов | tool kit, assortment of tools |
| НАВАЛОМ (о грузе) . | in bulk |
| On unpacked items shipped in bulk the address will be stencilled оr placed on waterproof tags or labels. |
| НАГРУЗКА испытательная | trial load |
| НАДПИСЬ | inscription |
| — маркировочная | marking |
| — и предостерегающие и предупредительные | warnings and cautions |
| НАЗВАНИЕ (марки, сорта) | brand name |
| НАЗНАЧЕНИЕ | purpose, application |
| — (изделия, заголовок) | purpose |
| — (руководства, инструкции, учебника и т.д., заголовок) | scope |
| — и технические характеристики (заголовок) | purpose and technical characteristics; purpose and basic specifications |
| — цепи | circuit function |
| НАИМЕНОВАНИЕ | name, description |
| — груза | description of merchandise |
| — деталей, подлежащих ремонту или замене | parts to be replaced or repaired |
| — и место установки | description and location |
| — и обозначение изделия (механизма), номер позиции на схеме | discription and designation of article (mechanism), reference No. |
| — изделия (с указанием типа, модели, марки, размера, номера) | description of article (type, model, mark, size, serial No.) |
| — неисправности (колонка таблицы) | trouble |
| — операции (перехода) | description of operation/step |
| — организации | name of organization/agency |
| — смазочных материалов и № стандарта на них | description of lubricants and standard No. |
| — условное | designation, code designation/ name |

| НАКЛАДНАЯ | consignment note, invoice |
| --- | --- |
| — водная | river transportation consignment note |
| — груза | consignment note |
| — железнодорожная | railway/railroad bill |
| писать накладную | to invoice |
| НАЛАДКА | adjustment, tuning |
| — и монтажные испытания | adjustment and mounting tests |
| НАРАБОТКА | operating hours/time, usage, itilization |
| — между отказами | time between failures |
| — на отказ | mean-cycles-between-failures |
| — после капитального ремонта (ч) (графа) | usage since overhaul (hrs) |
| — после установки нового агрегата (графа) | usage since new |
| — средняя (до отказа) | mean cycles to failure |
| — суммарная | accumulated operating time |
| НАРЯД | order, narjad |
| — погрузочный | loading order |
| НАСТАВЛЕНИЕ | regulations, manual |
| — по огневой службе | gunnery regulations |
| — по стрелковому делу | small arms manual |
| — по эксплуатации | service/operating manual, instructions for use |
| — техническое | technical manual |
| НАСЫПЬЮ (о грузе) | in bulk |
| НАЧАЛЬНИК | head, chief |
| — испытательной станции | chief of test station |
| — отдела технического контроля (ОТК) | chief/head of quality control department (QCD), QCD chief/ head |
| — сборочного цеха | superintendent of assembly shop |
| — цеха | shop superintendent |
| Начат (о документе) | started on |
| НЕ ЗАПОЛНЯТЬ | leave blank |
| НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ (запись в графе) | not supplied |
| НЕ ТРЕБУЕТСЯ (запись в документации, когда речь идет о смазке, консервации и т.д.) | none, not specified/required |
| НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ (о документе) | null and void |
| НЕДОБОР (в комплекте) | incomplete set/collection |

| НЕДОСТАТКИ (отсутствие деталей, неполадки и т.д.) | deficiencies, defects, troubles |
| --- | --- |
| — выявленные (обнаруженные) | detected deficiencies/troubles |
| устранять недостатки | to correct deficiencies |
| If the deficiencies noted are not corrected during inspection, indicate the action taken for correction. |
| НЕИСПРАВНОСТЬ | trouble, failure, fault, defect, malfunction |
| внешнее проявление и признаки неисправности | symptoms, description of troubles |
| возможные неисправности и способы их устранения | common troubles and remedies, troubleshooting (procedure) |
| возможные (вероятные, общие) неисправности, их причины и способы устранения (заголовок) | common troubles, their cause and remedy |

| Trouble | Cause | Remedy |
| --- | --- | --- |

| выявленные неисправности | faults/troubles detected/revealed |
| --- | --- |
| НЕКОМПЛЕКТНОСТЬ | incompleteness, incomplete set |
| НЕСОБЛЮДЕНИЕ технических инструкций | nonobservance of technical instructions |
| НЕСООТВЕТСТВИЕ | nonconformity to smth |
| НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ | the undersigned |
| НОМЕНКЛАТУРА | nomenclature; range of activities |
| применительно к номенклатуре, действующей в СССР | applicable to nomenclature in force in the USSR |
| НОМЕР | number, No. |
| — входящий (документа) | (document) registration number |
| — детали (в перечне) | item No. |
| — для ссылок | reference No. |
| — заводской, изделия | serial No. of article/item; manufacturer's No. |
| — издательский | publisher's number |
| — инвентарный | inventory No. (inv. No.) |
| — исходящий (документа) | (document) reference No. |

| — места и род упаковки | package No. ..., type of packaging |
| --- | --- |
| — номенклатурный | stocknumber/stock number (No.) |
| — позиции (в графе) | Ref. No. |
| — позиции по заказ-наряду | item No. as per order-narjad |
| — по порядку (№№ п/п), графа | No., item No. |
| — порядковый | sequential/sequence/ordinal number |
| — технологический | index number |
| The index numbers assigned to parts in the following procedure are identical with those used during the disassembly procedure and also appear on the referenced figure. |
| НОМИНАЛ | rating, rated value |
| НОМИНАЛЬНЫЙ | nominal, rated |
| НОМОГРАММА | nomograph, nomographic chart |
| НОРМА(Ы) | norm, standard, rate, limits |
| — амортизации | depreciation allowance |
| — выработки | performance standard |
| материально-технического обеспечения ремонта | bill of materials and equipment for repair |
| на браковку | tolerance limits |
| — профилактики | preventive maintenance rate |
| — расхода (материалов) (142) | (material) allowance list, expenditure/consumption rates, |
| — расхода вспомогательных материалов | consumption rate of auxiliary materials |
| — расхода запасных частей (142) | spare parts allowance list |
| — расхода ЗИП на капитальный ремонт, временные | tentative allowance list of SPTA for overhaul/major repair |
| — расхода на проведение войскового обслуживания и ремонта | organizational maintenance allowances |
| в соответствии с действующими в СССР нормами и стандартами полностью отвечать нормам | in accordance with norms and standards in force in the USSR to be in full accord with standards |

| НОРМАЛЬ (техн. документ, разрабатываемый на основе ГОСТов) | standard, normal |
| --- | --- |
| — заводская | Manufacturer's standard (Mnfr's std) |
| — межведомственная | interdepartmental standard |
| НОРМИРОВАНИЕ | rate setting, rating |
| — техническое | rate setting |
| — труда | work quota setting |
| НУМЕРАЦИЯ | numbering, numeration |
| НУМЕРОВАТЬ | to number |
| пронумеровано ... стр. | numbered ... pages |
| □ О □ |
| ОБЕРТКА бумажная | wrapping paper, paper cover |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |
| — документацией | documentation support |
| — материально-техническое | maintenance and supply support |
| ОБКАТКА | running-in |
| — двигателя | running-in of engine |
| ОБНАРУЖЕНИЕ | detection |
| — дефекта | fault location/detection |
| — отказа | detection/localization/isolation of failure |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | designation |
| — буквенное | letter designation |
| — деталей устройства | designation of components of a device |
| — или номер стандарта | designation or standard No. |
| — схемное (по схеме, по электросхеме) | ref(erence) symbol |
| — схемного элемента, графическое | graphical symbol |
| — схемного элемента, позиционное (например, R3, С1 и т.д.) | ref(erence) symbol |
| — упакованного места или укладки | designation/marking of package |
| — условное | symbol, conventional sign |
| — чертежное | drawing symbol/notation |
| ОБОЗНАЧАТЬ | to symbolize |
| The Greek letter lumbda (() is used to symbolize wavelength. |

| ОБОРУДОВАНИЕ | equipment(s) |
| --- | --- |
| — и материалы, дополнительные | extra equipment and materials |
| — исправное | serviceable equipment |
| — контрольно-измерительное | test equipment, test and measuring equipment |
| —- контрольно-проверочное | test/checkout equipment |
| Checkout equipment: electric, electronic, mechanical, or other equipment, either automatic, manual, or any combination thereof, which is required to perform the checkout function. |
| — купленное по контракту | equipment purchased under contract |
| — механическое | mechanical equipment |
| — неисправное | unserviceable equipment |
| — нестандартизированное | nonstandardized equipment |
| — погрузочно-разгрузочное | handling equipment |
| — подъемно-транспортное | material(s)-handling equipment |
| — подсобное (вспомогательное) | ancillary equipment |
| — радиолокационное | radar equipment |
| — радиотехническое | radio equipment |
| — радиоэлектронное | electronic(s) equipment, electronics |
| — радиоэлектронное, самолета | avionics (e.g., fighter avionics) |
| — серийное | commercial equipment |
| — связное (связи) | communication(s) equipment |
| — специальное | special equipment |
| — стандартизированное | standardized equipment |
| — стандартное | standard equipment |
| — строительное | construction equipment |
| — технологическое (станки, оборудование цехов) | industrial production equipment |
| — технологическое (для обслуживания и ремонта электро-, радио- и др. оборуд.) | maintenance/repair equipment (e.g., maintenance cable, etc.) |
| — технологическое (для обслуживания ракет, самолетов, напр. заправочные и транспортные тележки и т. д.) | servicing equipment |
| — типовое | standard equipment |
| — транспортное | carrier equipment |
| Enter the initials and number of the carrier equipment used to move materiel |

| — энергетическое | power-generating facilities/equipment |
| --- | --- |
| распаковывать оборудование | to uncrate/unpack equipment |
| сопровождать оборудование | to escort equipment |
| устанавливать (развертывать) оборудование | to set up equipment |
| ОБРАЗЕЦ | specimen |
| — головной | prototype |
| — опытный | test specimen, prototype |
| — производственный | prototype model, industrial standard |
| — серийный | production model |
| находиться на уровне лучших образцов | to be well competitive with the best specimens |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ |  |
| 1. комплекс работ | service |
| Inspection service, maintenance service, calibration service, lubrication service. Service: To perform a service of maintenance, supply, repair, installation, distribution, etc., for or upon; as to service a car, a radio, a ship, a territory |
| 2. подготовка к работе (заправка, смазка), уход | servicing (before-operation, during-operation, at-halt, after-operation servicing) |
| Servicing is work on motor vehicles consisting of cleaning, lubricating, replenishment of fuel, lubricant, cooling agent and air for tires to ensure proper operation. Servicing.- To make fit for service, as by adjusting, repairing, etc. |
| 3. техобслуживание (поддержание в исправном состоянии) | maintenance |
| The term "maintenance" refers to all actions which a person performs on an actual piece of equipment or machinery to retain the equipment in a serviceable condition or to restore it to serviceability. This involves inspection, servicing, repair, rebuilding, etc. |

| — в полевых условиях | field maintenance (after operation in sand or dust) |
| --- | --- |
| — в условиях мастерских | shop maintenance |
| — в условиях низких/высоких температур | cold-weather/hot-weather maintenance |
| — внеплановое | unscheduled maintenance |
| — войсковое (и ремонт) | organizational maintenance |
| Organizational maintenance is performed by the using organization on its assigned equipment. It consists of inspecting, cleaning, servicing, preserving, lubricating, adjusting and replacing such minor parts as spark plugs or radio tubes. |
| — годовое | annual maintenance service |
| — ежедневное | daily maintenance service |
| — месячное | monthly maintenance service |
| — недельное | weekly maintenance service |
| — общее | general maintenance |
| — периодическое | periodic maintenance |
| — плохое | inadequate maintenance |
| — полугодовое | semiannual maintenance service |
| — при получении оборудования | service upon receipt of equipment |
| — профилактическое | preventive/scheduled maintenance |
| Preventive or scheduled maintenance is defined as those measures taken periodica!!?/ to achieve maximum efficiency in performance, to ensure continuity of service, to reduce major breakdowns, and to lengthen the useful life of the equipment or system. This form consists mainly of cleaning, lubricating and periodic tests aimed at discovering conditions which, if not corrected, may lead to malfunctions. |
| — регламентное | scheduled maintenance (service) |
| Scheduled maintenance: Periodic prescribed inspection and/or servicing of equipment accomplished on a calendar, mileage or hours of operation basis. |

| — текущее: 1. уход; 2. профилактическое техническое (регламентные работы) | 1. routine servicing; 2. routine maintenance |
| --- | --- |
| — техническое № 1 (TOl) | maintenance service No. 1 (MS 1) |
| — техническое № 2 (Т02) | maintenance service No. 2 (MS 2) |
| проводить техническое обслуживание | to undertake/perform/carry out maintenance, to service |
| In the field, maintenance must be undertaken under most difficult conditions. When servicing the receiver, avoid contact with the power supply and anode circuits. |
| ОБЪЕКТ | object(ive), project, equipment |
| — испытания | test article/unit |
| — калибровки | to be calibrated |
| принят на объекте | accepted for service |
| установлен на объекте | installed on article |
| ОБЪЕМ | amount, scope |
| — документа | scope of a document |
| — доработок | amount of modification |
| — испытаний | scope of tests, amount of testing |
| — испытаний, большой | extensive testing |
| — каждого места, м3 | volume of each package, m3 |
| — поставки (документ) | list of standard equipment/equipment supplied |
| — работ | amount of work, amount of effort |
| — ремонта | amount of repair |
| The amount of repair that can be performed bu units having field maintenance responsibility is limited only by the tools and test equipment available and by the skill of repairmen. |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА гарантийные | guarantee (Brit); warranty (Am.) |
| ОГРАНИЧЕНИЕ | limit(ation), restriction |
| — веса | weight restriction |
| — по перегрузке | load factor limitation |
| ОЗНАКОМЛЕНИЕ с оборудованием | familiarization with the equipment |

| ОКАНТОВКА | banding |
| --- | --- |
| Heavy wire от metal banding is tightened around the wooden crate to present the crate from bulging or splitting if subjected to rough treatment. |
| ОКОНЧЕН (о документе) | finished on |
| ОПАСНОСТЬ | danger |
| — возникновения пожара | fire hazard |
| — облучения | radiation hazard |
| — поражения током | electric shock hazard |
| ОПЕРАЦИЯ (по техн. карте) | operation |
| ОПЕЧАТЫВАТЬ | to put under seal |
| ОПИСАНИЕ | description |
| — краткое | brief description |
| — общее | general description |
| — схемы (заголовок) | circuit analysis |
| — техническое | technical description |
| ОПИСЬ | list, inventory |
| — ведомостей укладки ЗИП | summary of SPTA set packing lists |
| — инвентарная | inventory |
| — папки No. | list of documents contained in folder No. |
| — приложений к формуляру | list of appendices to service log |
| — ящика | list of contents |
| Open each storage box and cabinet, and check its contents against the packing list and the list of contents on the couer of each box, |
| ОПРОБОВАНИЕ | trial, testing, sampling |
| — воздуха | air sampling |
| — двигателя | run-up |
| — комплексное | overall testing |
| — контрольное | check sampling |
| — щупом | probe/pipe sampling |
| ОПРОБОВАТЬ (двигатель) | to run up (an engine) |
| ОРГАН (ОРГАНИЗАЦИЯ) | agency, organization, activity |

| — контрольный | supervisory agency |
| --- | --- |
| — монтирующий | activity responsible for rigging; mounting agency |
| — надзора | inspection/supervisory agency |
| — обслуживающий | maintenance activity |
| — поверочный | calibration agency/facility |
| — проверочный | inspection/supervisory agency |
| — по снабжению | procurement/procuring activity |
| — ремонтный | repair agency, overhaul activity |
| — ы, специальные контрольные | special supervisory agencies |
| — ы, управления и коммутации | controls and switches |
| — ы, управления и сигнализации/индикации | controls and indicators |
| — эксплуатирующий | using organization |
| ОРГТЕХНИКА | office equipment |
| ОРИГИНАЛ документа | master/original document |
| ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ | examination, inspection |
| — специальными контрольными органами, техническое (формуляр) | inspection by supervisory agencies |
| — техническое | technical inspection |
| ОСМОТР | inspection |
| Careful inspection of subassemblies, components and wiring harness is an essential part of maintenance and repair. Such inspection often locates sources of trouble and forestalls future difficulties. In addition, it may eliminate the need for more elaborate tests. |
| — внешний (визуальный) | visual inspection |
| — ежегодный | annual ispection |
| — ежедневный | daily inspection |
| — еженедельный | weekly inspection |
| — комплексный | overall inspection |
| — контрольный | check inspection; monitoring inspection |

| — наружный | visual inspection, exterior check |
| --- | --- |
| — периодический | periodic inspection |
| — плановый | scheduled inspection |
| — полный | complete inspection |
| — послеполетный | postflight inspection |
| — предварительный | preliminary inspection |
| — предполетный | preflight inspection |
| — при выдаче и сдаче (оборудования) | issue and turn-in inspection |
| — при эксплуатации | in-service inspection |
| — приемо-сдаточный | acceptance inspection |
| — профилактический | preventive inspection |
| — текущий | routine inspection |
| — технический | technical/maintenance inspection |
| Enter the frequency of maintenance inspections, i.e., weekly, monthly, quarterly, or semiannually, etc., as specified by the appropriate technical publication . |
| — эпизодический | casual inspection |
| ОСНАСТКА технологическая | tooling |
| ОСНАЩЕНИЕ техническое | process facilities |
| ОСНОВА | basis |
| — документа | basic portion of a document |
| — системы | core of a system |
| ОСНОВАНИЕ | basis |
| — (документ) | authorizing document, authority |
| Maintenance parts are listed in supply manual ... which is the authority for requisitioning replacements. |
| — для проведения ремонтных работ | reason for repair |
| ОСОБЕННОСТЬ | specific feature |
| — конструктивная | built-in/design feature, design/ structural property |
| — основная | basic/main feature |
| — и, работы оборудования | operating features of equipment |
| — и, эксплуатации в тропических условиях | operation under tropical conditions |

| OCT | OST |
| --- | --- |
| ОТБРАКОВКА | rejection, discarding |
| ОТВЕСЫ (ведомость веса каждого места партии товара) | specification of weight |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ | individual responsible for ... |
| — за транспортировку | transportation officer |
| назначать ответственного за... | to designate an individual responsible for... |
| ОТГРУЖАТЬ на экспорт | to ship for export |
| ОТГРУЗКА | shipment |
| ОТДЕЛ | department |
| — технический | engineering department |
| — технического контроля (ОТК) | quality control department (QCD) |
| ОТКАЗ | failure, fault, breakdown |
| — аппаратуры | equipment failure |
| — внезапный | sudden failure |
| — временный | temporary failure |
| — вследствие износа | wear-out failure |
| — вследствие усталости | fatigue/endurance failure |
| — конструкционный | design error failure |
| — критический | critical failure |
| — по вине обслуживающего персонала | human failure |
| — эксплуатационный | operational failure |
| ОТМЕТКА(И) | note, record(s) |
| — о проведении ремонта | repair records, notes on repair |
| — о проверке правильности ведения формуляра | notes on service log keeping |
| — о проведенном ремонте, где и когда | date and place of repair |
| — об устранении неисправностей | records on remedy, remedy records |
| — особые | special notes |
| — служебные | service notes |
| ОТМЕТКИ О КОНСЕРВАЦИИ | Preservation |
| Не требуется | None (not required, not specified) |

| ОТМЕЧАТЬ |  |
| --- | --- |
| — бирками | to tag (e.g., to tag the leads) |
| — показания | to note |
| Note the meter readings. |
| ОТПРАВИТЕЛЬ (груза) | consigner, sender, shipper |
| ОТПРАВКА | shipping, shipment, consignment |
| — навалом, россыпью | shipping in bulk |
| — партиями | shipping in lots |
| — частями | in-part/partial shipping (consignment) |
| ОТРАБОТКА |  |
| — документации | execution of documentation |
| — конструкции | development |
| ОТРАБАТЫВАТЬ (документацию) | to execute |
| ОТРЕГУЛИРОВАН | adjusted |
| — на заводе-изготовителе | factory-adjusted |
| ОТСЛЕЖИВАНИЕ (корректировка) |  |
| — документации | updating of documentation |
| — рисунков | updating of illustrations |
| ОТСТУПЛЕНИЕ | deviation, deflection, aberration |
| — от рабочих чертежей | deviation from rated dimensions |
| — от стандарта | aberration from standard |
| ОТЧЕТ | report, account, returns |
| — об осмотре | inspector's report |
| — об отказах | failure report |
| — об отклонениях (при испытаниях) | test anomaly report |
| — оперативный | quick look report |
| — о состоянии | current status report |

| — о ходе работ | (work) progress report |
| --- | --- |
| — по испытаниям | test report |
| — ы, по эксплуатации и обслуживанию | operational and maintenance re- porting |
| — сводный | consolidated report |
| ОТЫСКАНИЕ неисправностей/ повреждений | location/detection/localization of troubles |
| ОФОРМЛЕНИЕ |  |
| — документа (составление) | drawing-up of a document |
| — заявки | execution of application |
| — результатов проверки | record of check results, documentation of test results |
| — технической документации | keeping of technical papers |
| — чертежа | execution of a drawing |
| ОФОРМЛЯТЬ |  |
| — документально на соответствие требованиям | to certify compliance with requirements |
| ОЦЕНКА | estimate, evaluation |
| — проекта | design evaluation |
| ОЧЕРЕДНОСТЬ | sequence, priority |
| ОЧИСТКА (заголовок) | cleaning |
| ОШИБКА (см. также «погрешность») | error, mistake |
| — абсолютная | absolute error |
| — в действиях персонала (экипажа) | human error |
| — вероятная | probable error |
| — взвешивания | weight bias |
| — выборочного обследования | sampling error |
| — градуировки | calibration error |
| — графическая | drafting error |
| — грубая | gross/appreciable error, blunder |
| — допустимая | admissible/permissible error |
| — изготовления | fabrication error |
| — измерения | measuring error |
| — классификации | misclassification |
| — наблюдения | observation error |
| — относительная | relative error |
| — отсчета | reading error |
| — оценки | error of estimate |
| — постоянная | fixed/systematic/constant error |
| — при эксплуатации | operating error |
| — прибора (приборная) | instrument(al) error |

| — результирующая | resultant error |
| --- | --- |
| — систематическая | systematic/fixed error |
| — средняя | mean error |
| — статическая | static error |
| — суммарная | cumulative/aggregate error |
| — угловая | angle error |
| □ П □ |
| ПАПКА (для документов) | folder |
| ПАРАГРАФ (документа) | paragraph (para) |
| ПАРАМЕТР | parameter |
| — нерасчетный | off-nominal parameter |
| — проектный | design parameter |
| — рабочий | operating parameter |
| — расчетный | design/nominal parameter |
| — ы, технико-экономические | technical and economic parameters |
| ПАРТИЯ | lot, batch |
| — готовых изделий, объединенных одной упаковкой | parcel, consignment |
| — одновременно изготовленных изделий | batch |
| — однородного груза | lot |
| — подконтрольная | inspection lot |
| ПАСПОРТ (ПС) (125) | certificate |
| — заводской | factory/manufacturer's certificate |
| паспорт на... (назв. изделия) | certificate for... |
| ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ | instruction manual |
| ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (как единый документ) |  |
| ПЕНАЛ (см. «футляр») | case |
| ПЕРЕБОРКА (как операция) | overhaul |
| ПЕРЕВОЗКА (см. «транспортировка») | shipment, transportation, transit |
| ПЕРЕДАНО... (подпись) | handed over by... |
| ПЕРЕДАЧЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ | not negotiable |
| ПЕРЕКОНСЕРВАЦИЯ | represervation, reprocessing, reslushing |
| производить переконсервацию (подвергать переконсервации) | to represerve/reprocess/reslush |

| If vehicles to be shipped mill reach their destination unthin the limited storage period, they need not be reprocessed upon removal from storage. |
| --- |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВОИМ ХОДОМ | travelling under own power |
| ПЕРЕНЕСЕНИЕ срока поставки | postponement/transfer of delivery date/term |
| ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ | alteration |
| Materiel may be altered by: minor alteration, special purpose alteration, special mission alteration, modification , |
| ПЕРЕХОД (операции) | step |
| ПЕРЕЧЕНЬ | list, summary |
| — возможных (вероятных, наиболее часто встречающихся) неисправностей | troubleshooting chart |
| — деталей и узлов | list of parts and units |
| — документов . | list of documents/technical papers |
| — запасных узлов | spares list |
| — запасных частей, типовой | standard list of spare parts |
| — изделий или их составных частей для периодической проверки органами надзора (143) | list of articles or their components subject to periodic inspection by inspection agencies |
| — изменений | change summary |
| — кабелей | list of cables |
| — комплектующих элементов | list of completing items |
| — конструктивных различий (144) | list of differences in design |
| — контрольный (контрольных проверок) | checklist (e.g., prefire checklist) |
| — контрольных осмотров | inspection checklist |
| — материалов | list of materials (L/M) |
| — модернизаций (144) | list of modifications |
| — наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей | troubleshooting chart |
| — недостающих материалов | short(age) list (Sh/L) |
| — нестандартизованного оборудования (145) | list of nonstandardized equipment |
| — оборудования | equipment list (E/L), inventory of equipment |

| — обязательных работ, выполняемых при профилактическом ремонте | list of preventive maintenance mandatory operations |
| --- | --- |
| — операций техн. обслуживания (регламентных работ) | list of scheduled maintenance operations |
| — основных проверок технического состояния изделия (146) | list of main serviceability checks |
| — приборов и аппаратуры для периодической проверки точности показаний (147) | list of instruments and equipment to be checked periodically for reading accuracy |
| — применяемого оборудования, приборов, стендов, приспособлений (146) | list of equipment, instruments, stands and appliances used |
| — проверок (148) | checklist, check list |
| — работ для различных видов технического обслуживания (148) | list of operations carried out in various maintenance services |
| — содержимого сумок с инструментом (149) | list of tool bags contents |
| — специального оборудования, стендов, приборов, инструмента(149) | list of special equipment, stands, instruments and tools |
| — средств оргтехники | list of office equipment |
| — стандартизованного оборудования (150) | list, of standardized equipment |
| — стандартизованного оборудования, приборов, стендов и приспособлений | list of standard equipment, instruments, stands and appliances |
| — технических документов | list of technical papers |
| — упакованных изделий (с указанием типа, модели, марки) | list of packed articles (type, model, grade) |
| — упакованных предметов, подробный | detailed list of enclosed/packed articles |
| — усовершенствований | list of modifications |
| — установленной штатной арматуры | list of standard fittings |
| — установленных специальных устройств (приборов) | list of special arrangements (instruments) |
| — элементов (к принципиальной схеме) | list of elements, parts list, identification table of parts |
| составлять перечень | to establish/make up a list |

| ПЕРЕЧИСЛЯТЬ | enumerate, list |
| --- | --- |
| This vehicle is similar to those enumerated in d above, with the following differences |
| ПЕРИОД бездействия | inactive period |
| During inactive periods, intervals for lubrication may be extended. |
| — кратковременного хранения | limited storage period |
| — прогрева | warm-up period |
| — эксплуатации | operational life |
| ПЕРИОДИЧНОСТЬ | periodicity, frequency |
| — поверки | calibration intervals |
| Calibration intervals: instruments requiring calibration will be calibrated at regularly prescribed intervals. |
| — проверок | check intervals |
| — проверок и замены смазки | check and lubrication change intervals |
| — профилактических осмотров | frequency of maintenance inspections |
| — смазки | lubrication intervals |
| — (технического) обслуживания | maintenance/service intervals |
| When necessary, reduce the service intervals indicated in para 266 to compensate for abnormal or extreme conditions, such as high or low temperatures, prolonged periods of storage, or exposure to moisture . |
| — технического освидетельствования | technical inspection intervals |
| ПЕРСОНАЛ (см. «личный состав») | personnel |
| — обслуживающий | operating/attending personnel, attendants |
| — обслуживающий (как экипаж, расчет на боевой технике) | manning personnel |
| — обслуживающий (выполняющий работы по обслуживанию) | servicing/maintenance personnel |
| — ремонтный | repair personnel |
| ПИСЬМО гарантийное | letter of guarantee |

| ПЛАН | plan, schedule |
| --- | --- |
| выполнять план | to execute/carry out/maintain a plan/schedule |
| ПЛАН-ГРАФИК | schedule, time plan |
| входить в план-график | to catch up with the schedule |
| отставать от плана-графика | to be behind/to run behind schedule |
| ПЛАНИРОВАНИЕ | planning, scheduling |
| — календарное | scheduling, calendar scheduling |
| ПЛАНКА, фирменная | nameplate |
| ПЛАТФОРМА |  |
| — автомобиля, грузового | truck bed |
| Tie down the equipment on the truck bed. |
| — железнодорожная | railroad flatcar |
| ПЛЕТЕНКА (упаковочный материал) | mat |
| ПЛОМБА | (lead) seal |
| вскрывать пломбу | to break a seal |
| ставить пломбу | to seal, to affix/set a (lead) seal |
| ПЛОМБИРОВАНИЕ | sealing |
| — и маркировка (заголовок) | sealing and marking |
| ПЛОЩАДКА | site |
| — для развертывания оборудования | emplacement site |
| — для хранения | storage site |
| When it is necessary to store the vehicles outdoors, select the storage site in accordance with... |
| — складская | stacking area |
| ПОВЕРКА (определение погрешностей средств измерения и установление их пригодности к применению; проверка градуировки и калибровки) | calibration, calibration(al) test(ing), calibration service |
| Calibration: The comparison of a measurement system or device of unverified accuracy to a measurement system or device of known or greater accuracy, This is done to detect and correct any variation from required performance specifications of the unverified measurement system or device. |
| — внеочередная | unscheduled calibration |
| — первичная (при выпуске средств измерения, т.е. градуировка) | original/factory calibration |

| — периодическая (во время эксплуатации и хранения) | periodic calibration |
| --- | --- |
| планировать поверки | to schedule calibration services |
| подвергаться поверке, проходить поверку | to undergo calibration |
| ПОВРЕЖДЕНИЕ | damage, breakage, fault, defect, failure |
| — видимое (явное) | apparent damage |
| — оборудования | equipment damage |
| — я, полученные во время транспортировки | shipping damage |
| — электрическое | electrical damage |
| получать повреждения | to incur damage |
| Inspect the equipment for possible damage incurred during shipment. |
| ПОВРЕЖДЕННЫЙ | damaged, defective, faulty, broken |
| ПОГРЕШНОСТЬ (см. также «ошибка») | error |
| — аппаратурная | instrument(al) error |
| — выхода | output/yield error |
| — индикации | indication error |
| — и. накопленные | cumulative errors |
| — неустранимая | inherent error |
| — опробования | sampling error |
| — прибора | instrument(al) error |
| ПОГРУЗКА | loading |
| — без упаковки (т.е. навалом или наливом) | bulk stowage |
| — на железнодорожную платформу | loading on railroad flatcar |
| ПОДГОНКА | fitting |
| — «по месту» | in-place fitting |
| — ручная | hand fitting |
| ПОДГОТОВКА | preparation |
| — к дефектации и ремонту | preparation for condition inspection and repair |
| — к монтажу | preparation for mounting |
| — к работе (заголовок) | preparation for use |
| ПОДДЕРЖАНИЕ в исправном состоянии | upkeep |
| Personnel using the vehicles are responsible for their upkeep. |

| подпись | signature |
| --- | --- |
| — заполняющего документ | signature of person making the entry |
| — и дата | date and signature |
| — ответственного лица | signature of person in charge |
| — проверяющего и печать | signature of inspector and seal |
| — установившего или снявшего изделие (в графе) | installed or removed by |
| ПОДРЯДЧИК генеральный | general/prime contractor, contractor general |
| ПОДСБОРКА | subassembly, sub-assembly |
| ПОДТВЕРЖДАТЬ | to confirm |
| — документально пригодность узла к повторному использованию | to certify a unit's suitability for reuse |
| ПОДТВЕРЖДЕНИЕ | confirmation |
| — документированное | certification |
| — заказа | confirmation of the order |
| ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ | fire safety |
| ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ | fire explosion safety |
| ПОЖАРООПАСНОСТЬ | fire hazard |
| ПОЗИЦИЯ (в графе) | reference number (ref. No.), Item No. |
| — и (на чертежах) | reference numerals/numbers |
| — по контракту | contract item No. |
| ПОИСК и обнаружение неисправностей | troubleshooting |
| ПОКАЗАТЕЛИ |  |
| — эксплуатационные по таким показателям как... | operational/performance characteristics in terms of such performance characteristics as... |
| ПОKPACKA (заголовок) | painting |
| ПОКРЫТИЕ | coat(ing), finish, plating |
| Inspect the finish on the panel for bare spots. Retouch if necessary |
| — защитное | protective coating/plating |
| — смазка и консервация (заголовок) | coating, lubrication and preservation |
| ПОКУПАТЕЛЬ | buyer, customer, importer |
| поломка | breakdown, damage, failure, fault |
| ПОЛОЖЕНИЕ | standing order |
| — (распоряжение) |  |

| — (устав, законодательный акт) | statute |
| --- | --- |
| — я, основные | guidelines |
| — я, документа | provisions of a document |
| — транспортное | transport position |
| From the transport position on trucks the height finder may be installed by a trained crew of ten men in approximately 90 minutes. |
| ПОЛУЧАТЕЛЬ | consignee |
| — и его местонахождение | consignee and his address |
| получатель... (заполняется согласно заказу-наряду) | consignee... (to be filled in as per order-narjad) |
| ПОЛУЧЕНИЕ | receipt |
| — оборудования на хранение | receipt of equipment for storage |
| ПОЛУЧЕНО (запись в квитанциях) | received |
| ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ | user |
| ПОМЕЩЕНИЕ складское | warehouse |
| ПОПРАВКА | correction |
| вносить поправку | to furnish/introduce a correction |
| определять поправку | to derive/determine a correction |
| убирать поправку | to strip out a correction |
| уточнять поправку | to verify a correction |
| ПОРУЧИТЕЛЬ | guarantor |
| ПОРЯДОК | procedure, order |
| — включения | starting/energizing procedure |
| — выключения | stopping/deenergizing procedure |
| — демонтажа и монтажа | removal and installation procedures |
| — заполнения и ведения формуляра (124) | service log keeping rules |
| — настройки и регулировки | tuning and aligning procedures |
| Chapter 2 describes the siting and installation of the radar, and tuning and aligning procedures |
| — перемещения своим ходом (заголовок) | travelling by own power, moving under engine (motor) power |
| — предъявления рекламаций | claim procedure |
| — приемки | acceptance procedure |
| — проведения регламентных работ | scheduled maintenance procedure |
| — порядок проверки (заголовок) | test/checkout procedure |

| Step No. № пe pexoда | Control settings Положения органов управления | Test procedure Порядок проверки | Performance standard |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Test equipment Контр.-изм. приборы (оборуд) | Equipment under test Проверяемое оборудование |  | Признаки нормальной работы (технические требования) |
| 1 | Multimeter Function: OHMS Range: RX1 | Power supply: No. 1 | Connect multimeter to the joints listed below and observe meter indications | Multimeter indicates 0 on the OHMS (lower) scale |

| — работы (с, на...) | operation, operating procedure |
| --- | --- |
| This chapter contains the starting and stopping procedures and the operating procedure for the radar |
| — развертывания | setting-up/installation/emplacement procedure |
| Emplacement procedures for the three types of equipment shelters are identical |
| — регистрации | registration procedure |
| — снятия/демонтажа | removal prooedure |
| — технического обслуживания составных частей изделия | article components maintenance procedure |
| — установки/монтажа (напр. РЛС, радиостанции и т.д.) | installation procedure |
| — установки и развертывания | installation and setting-up procedure |
| ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ |  |
| — выполнения операций и обязанности каждого члена экипажа по развертыванию РЛС даны в Таблице 1 | A chronological list of the procedures to be performed and duties of the individual personnel in emplacing the radar are given in Table 1 |
| — выполнения регламента технического обслуживания, технологическая | scheduled maintenance flowsheet |
| ПОСТАВКА | delivery, supply, procurement |
| Reference designations not indicated in the functional diagram of the radio set may vary on different procurements. |

| — комплектная | complete delivery |
| --- | --- |
| — оборудования | equipment delivery/supply/procurement |
| — экспортная | export delivery |
| ПОСТАВЛЯТЬ | to deliver, to supply |
| в комплекте... не поставляется | not supplied as part of... |
| The battery is not supplied as part of the radio set and must be requisitioned separately |
| поставляется комплектно (полностью) в одном контейнере | supplied complete in one container |
| The radio set is supplied complete (except battery BA-279) in one container. |
| поставляться... | to be under procurement, to be supplied |
| The modification kits are under procurement. |
| ПОСТАВЩИК | supplier, supplying organization |
| — генеральный | general supplier, supplier-general |
| ПОСТУПИЛ (из, от) | received from |
| ПОТРЕБИТЕЛЬ | consumer, customer |
| ПРАВИЛА | rules |
| — внесения изменений (по ГОСТу) | rules of modifications |
| — заполнения формуляра и контроль за его ведением | service log keeping rules |
| — контроля | inspection rules |
| — маркировки | marking provisions |
| — определения веса тары | taring regulations |
| — поддержания в исправном состоянии и уход (заголовок) | upkeep and care |
| — пользования | instructions/directions for use |
| — приемки | acceptance rules |
| — противопожарные | fire prevention |
| — ремонта и монтажа | repair and assembly/mounting rules |
| — (техники) безопасности | safety rules/regulations/precautions, accident-prevention rules |
| — технические | technical regulations |
| — технической эксплуатации | maintenance rules |

| — транспортировки | transportation/shipping rules |
| --- | --- |
| — хранения | storage rules |
| соблюдать правила | to observe/follow the rules, to adhere to the rules |
| ПРЕДЕЛ(Ы) | limit, range |
| — измерения | measuring range/limits |
| — рабочего параметра | operating margin |
| — расчетный | design limit |
| — регулирования (регулировки) | range of adjustment |
| — устойчивости | stability rating |
| ПРЕДМЕТ | object, item, article |
| — заказа | object of order |
| — производства | product |
| ПРЕДЛОЖЕНИЕ | suggestion |
| — я, по улучшению конструкции, обслуживания оборудования, безопасной и эффективной эксплуатации или относящиеся к применению рекомендуемых смазочных и консервационных материалов должны докладываться по техническим каналам согласно... | Any suggestions for improvement in design and maintenance of the equipment, safety and efficiency of operation, or pertaining to the application of prescribed lubricants and preserving materials, will be reported through technical channels as prescribed in... |
| ПРЕДПРИЯТИЕ головное | parent enterprise |
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ | representative |
| — завода | manufacturer's representative, person acting on behalf of the manufacturer |
| — заказчика | customer's representative |
| — назначенный | assigned representative |
| — ОТК | QCD official |
| — по контролю качества | quality control representative |
| — подрядчика | contractor's representative |
| — постоянный | resident representative |
| — специальный | designated/special representative |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (об опасности для обсл. персонала) | warning |
| Warning. Voltages and pressures dangerous to life are present when the eqipment is energized. Exercise caution when performing inspections while power is on. |

| ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ | submission, presentation |
| --- | --- |
| — по предъявлении | on presentation of |
| ПРЕДЪЯВЛЯТЬ | to submit, to present |
| — деталь мастеру ОТК | to submit/present the part to quality inspector |
| ПРЕЙСКУРАНТ | price list |
| ПРЕТЕНЗИЯ | claim |
| — по качеству | claim/complaint for quality |
| — по недостаче | claim for shortage |
| — и, по техническому обслуживанию | claims pertaining to servicing |
| ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ПОДЧЕРКНУТЬ | underline which necessary, underline on fill-up |
| ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ УКАЗАТЬ... | when filling in state... |
| ПРИБОР | instrument, device,- apparatus, gear, appliance |
| — контрольно-измерительный (КИП) | test and measuring instrument, test(ing) instrument, tester |
| — контрольный | reference/monitoring instrument, monitor |
| — ы, штатные | standard/authorized instruments |
| ПРИГОДНОСТЬ к эксплуатации (работе) | serviceability |
| ПРИЕМКА | acceptance |
| — в ремонт | acceptance for repair |
| — в эксплуатацию | acceptance of equipment for service |
| — на хранение | acceptance for storage |
| — после ремонта | postrepair acceptance |
| ПРИЛАГАТЬСЯ (к документу) | to be attached to, to be enclosed with |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | appendix (pl. appendices) |
| — отдельное | supplement |
| ПРИМЕНЕНИЕ | application, use, employment, utilization |
| ПРИМЕНЯЕМОСТЬ сборочных единиц и деталей на изделие (152) | units and parts used per article |
| ПРИМЕЧАНИЕ |  |
| — (по тексту) | note |
| — я (графа в таблице) | remarks |
| ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | accessories, fittings, outfit |

| — и инструмент | accessories and tools |
| --- | --- |
| — и приспособления | accessories and appliances |
| ПРИНЦИП | principle, concept |
| — блочного проектирования | modular design concept |
| — конструктивный | design concept |
| — организационный | organizational concept |
| — практический | practical concept |
| — проектирования, основной | basic design philosophy |
| — работы | operating principle/concept |
| — технический | technical concept . |
| — экономии | cost-saving concept |
| ПРИНЯТ НА ОБЪЕКТ (запись в акте) | accepted for service |
| ПРИНЯТО ... (подпись) | accepted by ... (signature) |
| ПРИСПОСОБЛЕНИЕ | device, gear, appliance, facility |
| — я, контрольные | inspection instruments/gauges |
| — я, и оборудование | facilities and equipment |
| The electrical equipment shelters contain the facilities and equipment required for maintenance of the missile system. |
| ПРИЧИНА | cause, reason |
| — неисправности | cause of failure/malfunction |
| — ы отказов (дефектовочный акт) | failure cause analysis |
| — отказа, вероятная | credible cause of failure |
| — проверки | reason for check |
| ПРОВЕДЕНИЕ (обслуживания, проверки и т.д.) | accomplishment, performance |
| This form is used for recording maintenance accomplishments. |
| ПРОВЕРКА | check, checkout, test |
| — автономная | local check |
| — визуальная | visual check |
| — внеплановая | unscheduled check |
| — внешнего вида и фактического состояния оборудования | check of the equipment for the general appearance and apparent condition |
| — выборочная | selection/selective check, spot check, check at random |
| — герметичности | leakage/leak test |
| — герметичности обмыливанием | soap bubble test |
| — герметичности погружением сборки в воду | immersion test |

| — диагностическая | diagnostic checkout |
| --- | --- |
| — и, годовые технические | annual inspections |
| — качества материала | material certification |
| — комплексная, системы | overall checkout |
| As you become more familiar with the equipment, you will learn of additional inspection points and their importance as part of the overall system checkout. |
| — комплектности | check for completeness |
| — контрольная | check test |
| — на стенде | bench-testing |
| — на чистоту | cleanliness test |
| Items must pass the prescribed cleanliness test. |
| — окончательная | final inspection |
| — оперативная (диагностика) | on-the-spot troubleshooting |
| — по образцу | check against a standard |
| — повторная | check inspection, reinspection |
| — после ремонта | postrepair check |
| — профилактическая | (preventive) maintenance check |
| Provide enough clearance in the rear of the cabinets for removal of the rear cover during maintenance checks. |
| Make frequent preventive maintenance checks of the radio set. Pay particular attention to the lubrication of the equipment. |
| — работы (работоспособности) | functional checkout/test |
| — размеров | dimensions control |
| — регламентная | scheduled check |
| — системная | checkout |
| Checkout is a sequence of functional, operational and calibrational test to determine the condition and status of a weapon system or element thereof. |
| — состояния (системы) | (system) status check |
| — сплошная | total inspection |
| — сплошная с отбраковкой | screening |
| — техническая (осмотр) | technical inspection |
| Technical inspection: 1. Inspection of equipment or weapons to determine whether they are serviceable for continued use or whether repairs are necessary. 2. The initial, in-process, and final inspections performed within a maintenance unit or materiel, incident to repair, to determine condition, deficiencies, parts requirements, nature of repairs necessary, and whether the item will be repaired locally, salvaged, or evacuated (initial inspection); to determine whether repairs in process are being performed properly (in-process inspection); and to determine, before disposition is made of a repaired item, whether all required repairs were performed satisfactorily (final inspection). |

| — технического состояния | serviceability check |
| --- | --- |
| — функциональная проверка, регулировка и испытание после ремонта | operational check postrepair checks, adjustments and tests |
| ПРОВЕРЯТЬ |  |
| Проверить наличие, состояние, отсутствие загрязнения, надежную установку и укладку ЗИП, инструмента и оборудования | Check all spare parts, tools and equipment to make sure every item is present and to determine that each is in good condition, clean and properly mounted and stowed |
| Проверить... и убедиться в правильной сборке, надежном креплении, отсутствии загрязнения, правильной регулировке и смазке | Inspect all major units, assemblies and equipment to make sure they are properly assembled, secure, clean, and correctly adjusted and lubricated |
| ПРОГРАММА | program |
| — и методика испытаний | test programs and procedures |
| — испытания | test routine |
| — работы | work program |
| — технического обслуживания | maintenance system |
| намечать программу | to map/evolve a program |
| ПРОДЛЕНИЕ |  |
| — срока отгрузки | postponement of shipment date |
| — срока службы, последнее | last extension of service life |
| ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ |  |
| — работы | running time |
| — службы | service life |
| ПРОЕКТ |  |
| — долгосрочный | long-term project |
| — документа, предварительный | preliminary draft |
| — документа, уточненный | updated/revised draft |
| — эскизный | conceptual design |
| ПРОЕКТИРОВАНИЕ |  |
| — техническое | detailed design studies |
| — эскизное | conceptual design studies |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (для радиоэлектронного оборудования) | manufacturing documentation |

| Карты сопротивлений и напряжений | Resistance and voltage charts/ diagrams |
| --- | --- |
| Технологические операционные карты | Process charts/sheets, flowsheets |
| Инструкции по сборке, монтажу и регулировке | Instructions for assembly, installation and adjustment |
| ПРОКЛАДКА деревянная | wooden spacer |
| ПРОНУМЕРОВАНО |  |
| в ТО пронумеровано... страниц | description contains... numbered pages |
| ПРОТОКОЛ | record, statement, minutes |
| — измерения электрических параметров | electrical parameters measurement record |
| — испытаний | testing record, test statement |
| — осмотра/проверки | inspection record |
| — поверки | calibration record |
| вести протокол | to keep a record, to keep/take the minutes |
| ПРОФИЛАКТИКА (см. «обслуживание, профилактическое») | preventive maintenance/treatment |
| — (технологическая операция) | maintenance work/service/activity |
| ПРОЦЕСС (см. «технология») |  |
| — очистки | cleaning process |
| The selection of a cleaning process depends upon the characteristics of the item, the nature of the contaminants, availability of cleaning materials and equipment and the safety hazards involved. |
| — технологический | process, procedures; manufacturing/production/fabrication process/method |
| — типовой технологический | standard techniques and procedures |
| ПУНКТ |  |
| — документа, исправленный | revised item of a document |
| — назначения (см. «переконсервация») | destination |
| ПУСК |  |
| — (ввод в эксплуатацию) | putting/placing into operation/ service; commissioning |
| — (опробование) | trial run |

| □ Р □ |
| --- |
| РАБОТА (см. также «работы») | operation, work, activity |
| — автономная | off-line operation |
| — без смазки | dry running |
| — безотказная (бесперебойная) | trouble-free/flawless operation |
| — в расчетном режиме | design/nominal operation |
| — в циклическом режиме | cycle operation |
| — длительная | continuous running/operation |
| — ненормальная (неисправная) | faulty operation |
| In order to recognize faulty operation and to determine possible causes of trouble, the electronic technician must know how each section in the complete unit functions. |
| — нормальная | proper functioning |
| The loss of small parts may seriously affect the proper functioning of the materiel. |
| — оборудования | equipment functioning |
| — отказобезопасная | fail-safe operation |
| — по конструированию | design work/effort |
| — по чертежам | working from drawings |
| — предварительная перед включением | prestarting operations |
| — прерывистая | intermittent operation |
| — устойчивая | steady/stable operation |
| руководить работой | to direct activities |
| РАБОТАТЬ |  |
| — нормально | to function normally |
| — от напряжения 115 В | to operate on a 115-V power |
| — по принципу ... | to operate on a principle of ... |
| РАБОТОСПОСОБНОСТЬ | working capacity, serviceability, fitness for work |
| работы | operations, activities |
| — ежемесячные (еженедельные, квартальные, полугодовые, годовые) регламентные | monthly (weekly, quarterly, semiannual, annual) maintenance services |
| — монтажные | assembly/mounting operations, erecting work (mech.); wiring operations, wire work (el.) |

| — обязательные, выполняемые при профилактическом обслуживании | preventive maintenance mandatory operations |
| --- | --- |
| — переборочные | overhaul |
| — периодические регламентные | periodic maintenance |
| — по обслуживанию (техническому) | service/maintenance activities, servicing |
| No svecial test equipment is required to perform the service activities described in this handbook. |
| General test equipment, commonly found in repair shops required for servicing the equipment, is listed in Table 6. |
| Provide sufficient clearance in front of the equipment for easy access to the controls, for swinging open the control panel doors, and for removing the various plug-in components for maintenance activities. |
| — по обслуживанию, регулировке и ремонту | maintenance, adjustment and repair services/activities |
| The instructions furnished in this handbook will permit properly trained personnel, equipped with the necessary tools and equipment, to provide complete maintenance, adjustment and repair services for the equipment. |
| — погрузочно-разгрузочные | loading and unloading operations, freight handling |
| — профилактические | preventive maintenance (services/activities) |
| — проведенные | operations performed, work done |
| — регламентные | scheduled maintenance services |
| — регламентные, не предусмотренные техусловиями | scheduled maintenance not stipulated by the specification |
| — ремонтно-восстановительные | maintenance and repair work |
| — электромонтажные | installation and wiring work |
| РАЗБОРКА | disassembly, dismantling |
| — и сборка... | disassembly and reassembly of... |
| — на запчасти (снятие деталей и агрегатов с одного изделия для ремонта другого изделия) | cannibalization |
| — полная | breakdown of equipment |
| ограничить разборку до разумного минимума | disassembly must be held to practicable minimum |

| РАЗВЕРТЫВАНИЕ | setting-up/emplacement (procedure), installation |
| --- | --- |
| — оборудования | setting-up/emplacement of equipment |
| The setting-up of equipment requires no special procedure. Normally, the heavier and bulky equipment is set up first. |
| Emplacement starts merely by pulling off the road to a suitable location and deploying the vehicles. |
| The emplacement procedures for the three types of electrical equipment shelters are identical. |
| — (рассредоточение) | deployment |
| РАЗВЕРТЫВАТЬ | to emplace, to set up |
| The antenna-mast group and the radar test set are emplaced and prepared for travel by an eight-man crew. |
| When the units have been placed and set up, they are cabled according to the cabling diagram and the list of cables. |
| РАЗГРУЗКА | unloading |
| РАЗДЕЛ | section |
| в разделах, указанных в § 4... | in sections referred to in Para 4... |
| РАЗМЕР | dimension, size, gauge, grade |
| — в чистоте | finish size |
| — внешний | overall dimension, external/ outer dimension |
| — внутренний | internal/inside dimension |
| — габаритный | overall dimension |
| — действительный | actual/real size |
| — и посадка | size and fit |
| — линейный | linear size |
| — наружный | external/overall dimension |
| — негабаритный | out-of-gauge dimension |
| — номинальный | nominal/basic size |
| — нормальный | standard dimension |
| — основной | basic dimension |
| — полный | overall size |
| — предельный | limit(ing) size |
| — ы, приблизительные | approximate dimensions |
| — производственный (стандартный) | industrial/standard size |
| — рабочий | working dimension |

| — ремонтный | repair size |
| --- | --- |
| — с припуском | oversize |
| — стандартный | standard size |
| — увеличенный (сверх номинального) | oversize |
| — чистовой (окончательный) | finish(ed) size |
| обрабатывать точно по размеру | to finish to size |
| проставлять размеры | to dimension, to size |
| сделанный по размеру | made to measure |
| размером 9 м3 | 9 m3 in size |
| РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ | elaboration of design documentation |
| РАСКОНСЕРВАЦИЯ | depreservation, unslushing, de-processing |
| производить расконсервацию | to depreserve, to unslush, to de-process |
| Deprocess the vehicles in accordance with ... when it has been ascertained that they are to be placed into immediate service. |
| РАСПАКОВКА | unpacking |
| РАСПАКОВЫВАТЬ | to unpack |
| РАСПИСКА | receipt |
| — доковая | dock receipt |
| — складская | warehouse receipt |
| выдать расписку | to issue a receipt |
| РАССЛЕДОВАНИЕ | inquiry, investigation |
| РАСХОД СМАЗКИ | rate of lubrication, lubricant consumption |
| РАСЧЕТ | calculation, computation |
| РАСЦВЕТКА ПРОВОДОВ | wire colour code |
| белый | wht (white) |
| желтый | yel (yellow) |
| зеленый | grn (green) |
| коричневый | brn (brown) |
| красный | red |
| неизолированный | bare |
| оранжевый | orn (orange) |
| пурпурный | pur (purple) |
| серый | gy (grey) |
| синий | blu (blue) |
| фиолетовый | vio (violet) |
| черный | blk (black) |

| РЕГИСТРАЦИЯ | record |
| --- | --- |
| — изменений | revision/amendment record |
| — результатов проверки | record of test results |
| РЕГЛАМЕНТ | schedule, routine |
| — квартальный | quarterly routine |
| — технического обслуживания (документ) | maintenance schedule |
| — технического обслуживания, единый (документ) (ав.) | inspection and maintenance guide |
| регламенты техн. обслуживания радиоэлектронного оборудования: | Maintenance routines for electronics equipment: |
| Регламент 1 — ежедневное тех-обсл. | Routine 1 — daily maintenance |
| Регламент 2 — недельное тех-обсл. | Routine 2 — weekly maintenance |
| Регламент 3 — месячное тех-обсл. | Routine 3 — monthly maintenance |
| Регламент 5 — полугодовое техобсл. | Routine 5 — semiannual maintenance |
| Регламент 6 — годовое техобсл. | Routine 6 — annual maintenance |
| The routines scheduled for 10 to 30 days provide in general, for somewhat more complete checking от inspection, will take longer to perform, and offer a more complete estimate of the radio set performance than the daily routines. The bimonthly and quarterly routines provide for complete performance testing, inspection and lubrication. |
| РЕГУЛИРОВКА | adjustment, alignment, tuning |
| — комплексная (блоков в одной системе) | alignment |
| Alignment is a process of adjusting components of a system for proper interrelationship. |
| механическая | adjustment |
| Make the necessary adjustments if the chains are not taut. |
| — электрическая | adjustment, alignment |
| Use the RF GAIN control as an attenuator to maintain the meter reading at approximately midscale while adjusting the tuned circuits. Before performing the alignments, allow the receiver to warm up for a period of 1 hour. |
| — регулировку произвел ... (подпись) | adjusted by/aligned by...(signature) |

| РЕЕСТР | register |
| --- | --- |
| — дополнительный (перечень) | supplement register |
| вносить в реестр | to docket |
| РЕЖИМ | mode, condition(s), duty |
| — квазистатический | quasi-static mode/conditions |
| — нештатный | non-nominal/contingency mode |
| — номинальный (устанавливается для испытаний и измерений) | rated mode/conditions |
| — предельный (параметры режима предельны) | critical mode/conditions, limiting conditions |
| — работы (рабочий) | mode of operation, operating/ operational mode, operating conditions, ratings, operating voltage (of a tube) |
| — смазки | lubrication intervals |
| — статический | static mode |
| — типовой (рекомендуется при практическом применении радиоэлемента) | standard mode/conditions |
| — штатный | nominal/normal mode |
| включать режим | to activate/enable/switch on a mode |
| выключать режим | to deactivate/disable/switch off a mode |
| перейти в режим | to change/switch to a mode |
| РЕЗУЛЬТАТЫ | results |
| — испытаний | test results/data, outcome of a trial |
| — калибровки | calibration results |
| — освидетельствования | examination/inspection results |
| — осмотра при эксплуатации | in-service inspection results |
| — проверки | checkout results, test results |
| — сдаточных испытаний | results of acceptance tests |
| — технического освидетельствования специальными контрольными органами (153) | record of technical inspections performed by special inspection agencies |
| записать результаты осмотра | to enter inspection results |
| РЕКЛАМАЦИЯ | claim, unsatisfactory equipment report |
| — по качеству | claim for quality, quality claim |
| РЕКОМЕНДАЦИИ | recommendations |
| нарушать рекомендации | to violate recommendations |

| РЕКОНСТРУКЦИЯ (модернизация) | modification, updating |
| --- | --- |
| РЕМОНТ | repair |
| — аварийный | emergency repair |
| — агрегата без снятия с машины | repair in situ |
| — агрегатный | unit repair, repair by replacement of units |
| — более срочный | higher priority repair |
| — войсковой | organizational maintenance |
| — восстановительный | complete renovation, overhaul |
| — заводской | factory/works overhaul |
| — капитальный | major repair, (heavy) overhaul |
| — конструкций и монтажа прибора... (заголовок) | repair of components and wiring of device... |
| — мелкий | minor repair |
| — надежный (гарантированный) | trouble-free repair |
| Selection of the proper solder is the next step required for trouble-free repair. |
| — необезличенный | repair by repair |
| — неотложный | urgent repair |
| — обезличенный | repair by replacement |
| — планово-предупредительный | preventive/planned maintenance |
| — плановый | sheduled maintenance |
| — по графику | scheduled maintenance |
| — профилактический | preventive maintenance/repair |
| — серийный | assembly-line repair |
| — скоростной | high-speed/rapid repair |
| — средний | medium repair |
| — текущий | running/routine repair, routine maintenance |
| — экономически невыгодный | uneconomical repair |
| находиться в ремонте | to undergo repairs |
| производить (выполнять) ремонт | to perform/make repairs |
| In extreme cold even shop maintenance cannot be completed with normal speed because the equipment must be allowed to thaw out and warm up before the mechanic can make satisfactory repairs |
| ремонтные документы | REPAIR DOCUMENTS |
| Общее руководство по ремонту (шифр СО для среднего и КО для капитального ремонта) | General repair manual |

| Руководство по среднему ремонту (PC) | Medium repair manual |
| --- | --- |
| Руководство по капитальному ремонту (РК) | Major repair manual, overhaul manual |
| Общие технические условия на капитальный и (или) средний ремонт | General specification for major and/or medium repair |
| Технические условия на капитальный и (или) средний ремонт | Specification for major and/or medium repair |
| Чертежи ремонтные | Repair drawings |
| Каталог деталей и сборочных единиц (КД) | Catalog of parts and units |
| Нормы расхода запасных частей (ЗС, ЗК) | SPTA allowance list |
| Нормы расхода материалов (МС, МК) | Material allowance list |
| Ведомость документов для ремонта (ВР) | List of repair papers/documents |
| Документы прочие (РД) | Miscellaneous repair documents |
| РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ | Maintainability, repairability |
| РЕСУРС (время наработки до предельного состояния, указанное в ТУ, т.е. срок службы) | Operating/service life, lifetime |
| — гарантийный, после ремонта | postrepair guarantee period |
| — межремонтный | overhaul life, time between overhauls (TBO) |
| — назначенный | estimated operating life, estimated operational life |
| — неотработанный | remaining system capability |
| — по числу срабатываний | cycle life |
| — полный технический | total overhaul period |
| технические ресурсы, сроки службы и хранения (168) | overhaul period, service life and storage term |
| обладать большим техническим ресурсом | to have a very long service life |
| РИСУНОК | figure (fig.), illustration |
| — на который дается ссылка | referenced figure |
| на рисунке представлены характеристики | figure summarizes the characteristics of... |
| см. рис. 5 | refer to Fig. 5, ref. Fig. 5, see Fig. 5 |
| РУКОВОДСТВО | manual, handbook, instructions, guide |

| — по капитальному ремонту | major repair manual, overhaul manual |
| --- | --- |
| — по монтажу | installation manual |
| — по ремонту, общее | general repair manual |
| — по среднему ремонту | medium repair manual |
| — по техобслуживанию | maintenance manual |
| — по эксплуатации | operating/operation manual; operator's manual |
| — по эксплуатации и техобслуживанию | operation and maintenance manual |
| — практическое | practical guide |
| — службы | service manual |
| — техническое | technical manual |
| This manual will acquaint radar operators and repairmen with the general operating features of the equipment and provide a practical guide on how to use it. This handbook contains instructions on the installation, operation, maintenance and repair of radio set ... |
| РУЛОН | roll |
| в рулонах | in rolls |
| □ С □ |
| СБОРКА | assembly |
| — (группа, напр. контактов) | assemblage, bank, set |
| In automatic switching, a bank is an assemblage of fixed contacts over which one or more wipers or brushes move to establish electric connections. |
| — (процесс) | assembly/assembling (procedure), erecting, erection, installation, setting-up, fitting, joining, mounting |
| — (собранное приспособление) | setup |
| Do not tighten up on the turnbuckles until the setup is complete. |
| — (узел) | assembly |
| — составных частей | assembly of components |
| сборка. монтаж и регулировка | assembly, wiring and adjustment |
| (радиоэлектронной аппаратуры) | (of electronic equipment) |
| сборка, регулировка и настройка | assembly, adjustment and tuning |
| в сборе | as an assembly, as a unit |
| клапан в сборе | valve assembly |
| СБРОШЮРОВАНО...листов (страниц) | stitched...sheets, this book contains...pages |

| СВЕДЕНИЯ | data |
| --- | --- |
| — дополнительные | additional data |
| — о движении изделия | transfer record |
| — о движении изделия при эксплуатации (155) | (record of) in-service transfers |
| — о закреплении изделия при эксплуатации (155) | (record of) in-service assignments |
| — о замене и ремонте | (record of) replacements and repairs |
| — о замене составных частей изделия во время эксплуатации (157) | (record of) in-service replacements |
| — о консервации | (record of) preservation |
| — о консервации и расконсервации при эксплуатации изделия (156) | in-service preservation and de-preservation (record) |
| — о консервации и упаковке | (record of) preservation and packing |
| — о работе и ремонте | operation and repair (record) |
| — о размещении и монтаже | (record of) arrangement and mounting |
| — о результатах проверки инспектирующими и проверяющими лицами (158) | results of checks performed by inspectors |
| — о рекламациях | claims |
| — о ремонте изделия (159) | repairs record |
| — о хранении (161) | (record of) storage |
| — об изменениях в конструкции изделия и его составных частей во время эксплуатации и ремонта (160) | in-service design modifications |
| — об установке и эксплуатации | (record of) mounting and operation |
| — об установлении категорий (161) | serviceability category record |
| — общие (заголовок) | general, general description |
| — по оформлению заказа сведения о... | ordering data record of..., information on... |
| СВЕРТЫВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ (порядок свертывания) (заголовок) | closing-down, preparation for travel/transportation, disassembling and packing (procedures), displacement |

| СВЕРТЫВАТЬ | to prepare for travel, to disassemble and pack, to displace |
| --- | --- |
| The missile system can be quickly moved to the launch site, emplaced, fired, and displaced. |
| СВИДЕТЕЛЬСТВО | certificate |
| — о выполнении регламентных работ и ремонта в процессе эксплуатации | (statement of) in-service scheduled maintenance operations and repairs |
| — о заводских испытаниях | works test certificate |
| — о консервации (162) | preservation certificate |
| — о приемке (163) | acceptance certificate |
| — о расконсервации | depreservation certificate |
| — о штивке (укладке грузов) | stowage certificate |
| — об измерении груза | measurement certificate |
| — об упаковке (164) | packing certificate |
| СВОДКА | summary, report |
| СВОДНЫЙ (документ) | consolidated (record, report, etc.) |
| СВЯЗКА | roll, pack, bunch, bundle, bale |
| в связках | in bundles |
| СДАЧА (объекта, изделия) | commissioning |
| — в эксплуатацию смонтированного изделия | commissioning of mounted article |
| СЕРИЯ | series |
| СЕРТИФИКАТ | certificate |
| — испытания | certificate of test |
| — качества (о качестве) | quality certificate |
| — о завершении работ | final certificate |
| СИЛИКАГЕЛЬ | silica gel |
| СИМВОЛ | symbol |
| СИНЬКА | blue-print |
| СИСТЕМА |  |
| — конструкторской документации, единая (ЕСКД) | unified system of design documentation (ESKD) |
| — техобслуживания и ремонта | system of maintenance and repair |
| СМАЗКА |  |
| — (материал) | lubricant |
| — (процесс) | lubrication, greasing, oiling |
| — консервационная | preservative, preserving material, slushing compound |
| The removal of preservatives is the responsibility of depots, ports, and field installations (posts, camps, and stations) receiving the shipments. |
| установленные (предписанные) смазки и консервационные материалы | prescribed lubricants and preserving materials |

| СНЯТИЕ С ХРАНЕНИЯ | removal/withdrawal from storage |
| --- | --- |
| СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ, СТРОГОЕ | strict adherence to safety rules |
| Strict adherence to safety rules will reduce the danger inherent in storing and handling explosives. |
| СОВЕРШЕНИЕ МАРША (заголовок) | march order |
| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| — (книги, документа и т.д.) | contents |
| — (рамки руководства и др. документа, как заголовок вступления) | scope |
| — весовое | weight content |
| — и хранение | care and storage |
| Care and storage о] the tools, equipment and spare parts are the responsibility of the using organization. |
| — краткое (документа, книги) | summary |
| — объемное | cubic(al) content |
| — процентное | percentage |
| — работ, операций (графа в таблице) | description/scope of operations performed ' |
| — техническое (уход) | maintenance, care, upkeep |
| СОДЕРЖИМОЕ | contents |
| The contents of the storage boxes and cabinets are listed in the tabie bellow. |
| СОКРАЩЕНИЯ | abbreviations |

| Условные обозначения и сокращения | Расшифровка |
| --- | --- |
| Symbols and abbreviations | Meaning |
| AFC | Automatic frequency control |

| СОРТАМЕНТ | grades and sizes, assortment, type-and-size range |
| --- | --- |
| — проводов | wire gauge |
| СОРТИРОВКА ПО РАЗМЕРУ | sizing |
| СОСТАВ | composition, compound |
| — документации | list of documents |
| — изделия (заголовок) | basic components, composition |
| — изделия и комплект поставки (заголовок) | standard equipment |
| СОСТАВЛЕНИЕ, ВЕДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ | compilation, maintenance and use of documentation |

| The value of accurate records must be fully appreciated by all persons responsible for their compilation, maintenance and use. |
| --- |
| СОСТОЯНИЕ | state, status, condition |
| — дефектное | faulty condition |
| — исправное | serviceable, operable condition |
| — нерабочее (напр.генератор не работает) | inoperative condition (e.g., the generator is inoperative) |
| — материальной части после ремонта | status of the materiel upon completion of its repair |
| — фактическое (оборудования) | apparent condition of the equipment |
| быть в исправном состоянии | to be in good working order, to be serviceable/operable |
| быть в состоянии полного бездействия | to be completely inoperative |
| If the radio set is completely inoperative or if the recommended corrective measures do not yield results, troubleshooting is necessary. |
| приводить в исправное состояние | to recondition, to rebuild, to refit |
| по состоянию на 1 января 198 | as of January 1, 198 |
| СОХРАНЯЕМОСТЬ | storageability |
| СПЕЦИАЛИСТ ПОСТАВЩИКА | supplier's specialist/expert |
| СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ | specialization |
| — ремонта, подетальная | detailed specialization of repair, specialization of repair by detail |
| — ремонта, пооперационная | repair specialization by each operation |
| — ремонта, поузловая | repair specialization by unit |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | specification |
| (документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта) |  |
| — временная | tentative specification |
| — груза (на зафрахтованном судне) | freight note |
| — деталей | parts list, identification table of parts |
| — деталей, временная | tentative parts list |
| — деталей и узлов изделия | specification for parts and units of article... |

| — к принципиальной (электрической) схеме, т.е. перечень элементов | list of elements, parts list, identification table of parts |
| --- | --- |
| — комплектовочная | standard equipment specification |
| — материалов (на материалы) | bill/list of materials (B/M) |
| — на эксплуатационные характеристики, общая | overall performance specification |
| — отгрузочная | shipping specification |
| СПИСАНИЕ (за негодностью) | discarding |
| СПИСОК | list |
| — грузов | cargo sheet |
| — материалов, заказной | order bill of materials |
| — неисправностей | list of malfunctions |
| — сборочных материалов | assemby bill of materials |
| — сокращений | list of abbreviations . |
| СПОСОБ | method |
| — внесения изменений | change/amendment introduction procedure |
| — консервации ' | method of preservation |
| — нанесения смазки | method of lubricant application |
| — устранения неисправности | remedy of fault, remedy |
| СРЕДСТВО, СРЕДСТВА | means |
| — а, проверочные | test(ing) equipment/facilities |
| — транспортное | carrier, transport carrier |
| СРОК | period, term |
| — гарантии | period of guarantee |
| — годности (клея, краски) | useful life |
| — действия (договора, контракта) | period/term of validity |
| — действия консервации...лет | preservation effective for...years, preservation term... years |
| — консервации до... | preservation effective till... |
| — контрольный | control/testing period |
| — испытательный (на аппаратуру, механизмы) | trial period |
| — крайний (окончательный, напр. присылки и т.д.) | deadline for..., closing date |
| — новый гарантийный | fresh guarantee period |
| — межремонтный | period between repairs |
| — отгрузки | date of shipment |
| — после истечения гарантийного срока службы | period since expiration of the guarantee term |

| — после последнего продления срока службы | period since last extension of service life |
| --- | --- |
| — поставки | date of delivery |
| — службы | life, service life, lifetime |
| — службы, гарантийный | guaranteed service life |
| — службы, номинальный | rated service life |
| — службы, средний | average service life |
| — службы, эксплуатационный | operating/operation(al) life |
| — сохраняемости (период.в течение которого сохраняется работоспособность при транспортировке и хранении) | storageability period |
| — хранения | shelf life, storage life |
| — хранения, гарантируемый | guaranteed storage term |
| Новый срок службы и подпись установившего этот срок или снявшего изделие | New service life or decision to discard the equipment and signature of person in charge |
| Срок должен исчисляться со дня приема | Time shall commence as from the date of receipt |
| Срок хранения агрегата в упаковке поставщика составляет... | The storage term for the unit kept in the Supplier's package is |
| лет в пределах срока | ...years within the term, within the time limit, within the established time limit |
| в предусмотренные контрактом сроки | within the time stipulated in the contract |
| повышать срок службы | to improve life capability, to extend lifetime |
| ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ (в графе) | reference document |
| СТАНДАРТ | standard |
| — государственный | state standard, GOST |
| — заводской | Manufacturer's standard (Mnfr's std) |
| — отраслевой (ОСТ) | OST |
| выше нормы стандарта | above the standard |
| СТАРЕНИЕ | ageing |
| — (радиоэлемента) | degradation/drift |
| СТАТЬЯ | article |
| — договора | clause/article of agreement |
| в силу настоящей статьи... | in pursuance of this clause/article |

| СТЕНД | bench, stand |
| --- | --- |
| — испытательный | test bench/facility/stand |
| СТРОКА | line |
| убрать (изъять) строку | to delete a line |
| In the chart, delete lines 4, 9 and 13. |
| в строке 4 заменить "cm" на "mc" | in line 4, change "cm" to "mc" |
| СТРУЖКА (упаковочная) | excelsior |
| Remove the moistureproof barrier and any excelsior or corrugated paper covering the equipment inside the case. |
| СУМКА | bag |
| — для документов | bag for documents |
| — с инструментами | tool bag |
| СУММА (запись в графе) | total (amount) |
| — брутто | gross-amount |
| — нетто | net-amount |
| СХЕМА (см.также "схемы радиоэлектронного оборудования") | diagram, chart |
| — кабельных соединений | cabling diagram |
| — подключения при испытаниях | test(ing) set-up/setup |
| — принципиальная (заголовок в тех. описании) | schematic diagram analysis (of transmitter, etc.) |
| — поиска неисправностей | troubleshooting diagram |
| — последовательности операций (при обслуживании, ремонте) | flowsheet |
| — проверки (проведения испытания) | test(ing) set-up/setup |
| Собрать схему проверки как показано на рисунке 5 | Set up the test equipment as shown in Fig. 5 |
| — работы номеров расчета при развертывании, подготовке к работе и т.д. | systematic procedure for emplacement of equipment, etc. |
| This manual describes systematic procedures for preparation for operation or travel of the missile system, the drills for operation of the equipment, and the emergency operating procedures. |
| — разделки кабеля | cable termination diagram |
| — расположения оборудования (в прицепе, фургоне, кабине и т.д.) | equipment layout (in trailer, van, shelter, etc.) |

| — расположения элементов | components layout diagram |
| --- | --- |
| — сборочная | assembly diagram |
| — смазки | lubrication chart |
| — структурная (блок-схема, заголовок в тех. описании). | block diagram analysis (of transmitter, etc.) |
| — технологическая | flowsheet, process/route sheet |
| — укладки | packing/stowage diagram |
| — функциональная (заголовок в тех. описании) | functional diagram analysis (of modulator, etc.) |
| СХЕМЫ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ГОСТ 2.701-68) |  |
| — монтажная (схема соединений — показывает электрические соединения составных частей изделия, марку провода, жгута и кабеля, которыми эти соединения осуществляются, а также места их ввода — зажимы, разъемы и т.д.) | wiring diagram, internal connection diagram |
| — общая (определяет составные части комплекса и соединение их между собой на месте эксплуатации) | system diagram |
| — подключения (показывает внешние подключения изделий) | external connection diagram |
| — принципиальная (полная — определяет полный состав элементов и связей между ними) | schematic diagram, elementary diagram |
| — расположения (определяет относительное расположение составных частей изделия) | layout diagram |
| — структурная (определяет основные функциональные части изделия, их назначение и взаимосвязь) | block diagram |
| — функциональная (разъясняет определенные процессы, протекающие в функцио нальных цепях изделия или изделий в целом) | functional diagram, signal flow diagram |

| — электрическая принципиальная | (electrical) schematic diagram |
| --- | --- |
| □ Т □ |
| ТАБЛИЦА | table |
| — дефектации | condition inspection table |
| — допусков | table of limits/allowances |
| — калибровочная | calibration table |
| — перевода надписей на схеме блока... (документ, в котором приводятся надписи на схеме, поставляемой на русском языке) (166) | English equivalents of Russian inscriptions on diagram of unit... |
| — переводная | conversion table |
| — проводов (см."расцветка проводов") | table of wires |
| — проводов, жгутов и кабелей | table of wires and cables |
| — распайки проводов кабеля | table of cable soldered joints/ connections |
| — результатов проверок | table of check/test results |
| — ремонтных размеров основных сочленений деталей и узлов | fits and clearances |
| — сводная, применяемости сборочных единиц и деталей на изделие | summary table of parts and units used per article |
| — сводная, результатов стендовых испытаний | bench test summary table |
| — смазки изделия (167) | lubrication chart |
| — соединений (перечисляет кабели и провода и помещается на монтажной схеме) | table of connections |
| — условных знаков | list of symbols |
| в таблице приведено... | table lists/summarizes... |
| проверять по таблице | to check against the table |
| Check the equipment against the table of components to see that no components от parts are missing. |
| сводить в таблицу | to tabulate |
| ТАБЛИЧКА | plate, board, sign |
| — заводская (фирменная) | manufacturer's plate, nameplate |
| Check that caution plates and nameplates are legible. |

| — на станке с указанием положения рукояток | index plate |
| --- | --- |
| — паспортная | rating plate |
| — с основными данными | data plate |
| — с предупредительной надписью | caution/warning plate |
| — эксплуатационная | instruction plate |
| повесить табличку с надписью | post the DO NOT ENERGIZE, |
| "ПИТАНИЕ НЕ ВКЛЮЧАТЬ, РАБОТАЮТ ЛЮДИ" | MEN AT WORK sign |
| ТАРА | container(s), packing, tare, taring |
| — и упаковка (заголовок) | containers and packing |
| — транспортная (транспортировочная) | shipping container |
| — укладочная | stowage container |
| ТЕКСТ | text |
| — подрисуночный ("легенда") | legend, caption |
| ТАРИРОВАНИЕ (приборов) ТЕХНИКА | calibration, calibrating, gauging |
| — безопасности | safety reles/regulations, safety precautions; accident prevention |
| — измерений | measuring technique |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) | (technical/engineering) specification(s) |
| — временные (ВТУ) | tentative specification |
| — заводские | manufacturer's specification |
| — на поставку (оборудования) | procurement specification |
| — общие на капитальный и/или средний ремонт | general specification for major and/or medium repair |
| — рабочие | performance specifications |
| — специальные (СТУ) на ремонт | special repair specification |
| — частные (ЧТУ) не редусмотрен(ы) ТУ | tentative specification not stipulated by the specification |
| сверх норм ТУ | in excess of the specified ratings |
| согласно ТУ | in accordance with/according to the specification |
| ТУ, действующие в период изго-товления | specification applicable at the time of manufacture |
| удовлетворять требованиям ТУ | to meet the specification for..., to conform to specification... |
| All filters met the specification for the diameter of the housing. |

| ТЕХНОЛОГИЯ (см. также «процесс технологический») |  |
| --- | --- |
| — выполнения осмотров и профилактических работ | inspection and preventive maintenance procedures |
| — изготовления | method of manufacture |
| — монтажа | mounting procedure, wiring procedure (el.) |
| — обработки | manufacturing process |
| — обслуживания | maintenance procedure/practice |
| — очистки (см. «процесс очистки») | cleaning procedure/process |
| — ремонта | repair practice/procedure |
| — профилактического обслуживания, единая | standardized preventive maintenance procedures |
| The purpose of this Technical order is to outline standardized preventive maintenance procedures for the radio set, and to specify minimum compliance intervals for varying conditions of operation. |
| ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ | technological effectiveness, ease of manufacturing, fabricability, manufacturability |
| ТИП | type |
| тип, марка по ГОСТу или обозначение по чертежу | type, model to GOST or Ref. No. in drawing |
| ТО ЖЕ (знак повторения, ») | ditto, same |
| Ditto marks may be used for month and year |
| ТОЧНОСТЬ | precision, accuracy |
| — высокая | high accuracy |
| — градуировки (калибровки) | calibration accuracy |
| — низкая | low accuracy |
| — нормальная | standard accuracy |
| — особо высокая | precision accuracy |
| — повышенная | above-standard accuracy |
| улучшать точность | to improve accuracy |
| ухудшать точность | to degrade accuracy |
| ТРАНСПОРТИРОВКА (транспортирование) | transport(ation), shipment, shipping, delivery |
| When the disassembling and packing procedures are completed, the equipment will be ready for hand, mob tie, or air transport. |
| — автотранспортом | motor transport(ation) |
| — вертолетом | helicopter delivery |
| For helicopter delivery the equipment shelter is attached by cable to the aircraft. |
| — грузовым автомобилем | to be truck-transported |
| When truck-transported, a lifting device is used to raise the shelter off the ground and to lower it onto the truck bed. |

| — морская (по морю) | marine/sea transportation |
| --- | --- |
| — по воздуху | air transport(ation) |
| — по железной дороге | rail shipment/transportation |
| For the method of loading and general loading rules pertaining to rail shiprnent of ordnance shelters, see... The height and width of vehicles, when prepared for rail transportation, must not exceed the limitations indicated by the loading table. |
| — по суше, воздуху, морем | transportation/delivery by land, air, or by sea |
| — ручная (переноска) | hand transport, portage |
| при транспортировке | while/when in transit, ...; during travel |
| After transit in cold weather, capacitors should be allowed to reach 20 — 25°C before tests are made. |
| ТРАНСПОРТИРОВАТЬ |  |
| — вертолетом | to transport/deliver by helicopter |
| — по воздуху, железной дороге, морем | to ship/transport/deliver by air, rail, or by sea |
| When vehicles are shipped by rail, every precaution must be taken to see that they are properly loaded and securely fastened and blocked to the floor of the flatcar. |
| ТРАФАРЕТ |  |
| — (заводская табличка) | nameplate |
| — (указание) | instruction plate |
| — (приспособление для маркировочных работ) | stencil |
| Agencies furnishing marking instructions will, wherever practicable, furnish each contractor with a stencil of the address to be used. |
| наносить маркировку/адрес с помощью трафарета | to stencil a marking/address on... |
| ТРЕБОВАНИЕ | request, requisition |
| — закупочное (документ) | purchase requisition |
| заполнять требование | to fill a request/requisition |
| Repair parts are considered to be "not available" until a request is filled and the parts are delivered to the work site, |
| ТРЕБОВАНИЯ | requirements |
| — дополнительные | supplemental requirements |
| — жесткие | stringent requirements |
| — заказ-наряда | specifications of the order-narjad |
| — заказчика | customer's request |

| — к габаритам (установленные ТУ) | dimensional requirements of the specification |
| --- | --- |
| Batteries furnished on this order do not meet the dimensional requirements of the specification. |
| — к изделию | requirements to be met by article |
| — к монтажу и эксплуатации, основные | basic assembly and operation requirements |
| — к работе | performance requirements |
| — к рабочим чертежам, основные | basic requirements for working drawings |
| — к составным частям, специальные | special requirements for article components |
| — климатические | environmental requirements |
| — конструктивные | design requirements |
| — общие технические | general technical requirements |
| Calibration procedures for new instruments will be prepared- according to the general technical requirements of ... |
| — обязательные | mandatory requirements |
| — однозначные | clear and unambiguous requirements |
| — основные | basic/main requirements |
| — пожаробезопасности | fire safety requirements |
| — по использованию ЗИП | instructions for SPTA use |
| — тактико-технические | performance requirements |
| — технические | technical requirements, design requirements (pertaining to design) |
| — технические, на дефектацию и ремонт | technical requirements for condition inspection and repair |
| — технологические | engineering requirements • |
| — технических условий | specification requirements |
| — установленные | stipulated requirements |
| Manufacturer did not fabricate the cable assemblies in accordance with the stipulated requirements. |
| — эксплуатационные | operational requirements |
| — электрические | electrical requirements |
| ТРУДОЕМКОСТЬ | labour consumption |
| — обслуживания | maintenance man-hour requirements |
| ТРУДОЗАТРАТЫ | labour consumption ratings: labour costs |
| — для проведения техобслуживания | labour consumption for scheduled maintenance |

| □ У □ |
| --- |
| УВЕДОМЛЕНИЕ | notification, advice |
| подтверждать получение уведомления | to acknowledge receipt of a notification |
| УВЕЛИЧЕНИЕ ресурса | extension of lifetime |
| УДОБСТВО работы (с оборудованием) | ease of handling/operation, convenience of use |
| УЗЕЛ | component, assembly, unit |
| Component is an assembly of any combination of parts, subassemblies and assemblies mounted together in manufacture, assembly, maintenance or rebuild. |
| УКАЗАНИЯ | instructions, regulations |
| — мер безопасности (заголовок) | safety precautions |
| — общие (заголовок) | general (instructions) |
| давать указания | to issue/give instructions |
| указания, содержащиеся в ... | instructions provided in ... |
| УКАЗАТЕЛЬ (документ) | index |
| This pamphlet is an index of current technical manuals, technical bulletins,... |
| — действующих страниц | list of effective pages |
| УКЛАДКА |  |
| — (единица упакованного груза) | package |
| — (размещение грузов) | stowage |
| — (укладочный ящик) | stowage container/box |
| — в штабеля | stacking, piling |
| укладка № 1, в ней ... | package No. 1, containing ... |
| УКЛАДЫВАТЬ | to stow |
| укладывать в мешки (чехлы) | to stow in bags |
| Disassemble the lifting device and stow its parts in their respective bags |
| УКЛАДЧИК | packer, stacker |
| Укладчик: | packed, by: |
| УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ | complete |
| Do not remove preservatives other than to ensure that the equipment is complete and serviceable. |
| УКУПОРКА (процесс упаковки с герметизацией изделия) | packaging |
| УЛУЧШЕНИЕ конструкции | improvement in design |
| унифицированный | standardized, unified |
| упаковка |  |
| — (единица упакованного груза) | package |
| Package — a bundle made up for transportation, a bale, a parcel; that in which anything is packed: a box, case, crate, container; a wrapped or boxed thing, |

| — (процесс, заголовок) | packing, packaging |
| --- | --- |
| Packaging: Application or use of appropriate wrappings, cushioning, interior containers and completed identification markings, up to but not including the exterior shipping container. Packing: .Application or use of exterior shipping containers and assembling of items or packages therein, together with necessary blocking, bracing or cushioning, weather-proofing exterior, strapping, and marking of shipping containers. |
| — (материал) | packing/packaging material, wrapping; wrappings and containers |
| — бумажная | paper wrapping |
| Withdraw the paper-wrapped receiver and remove the paper wrapping |
| — в кипы | baling |
| — в мешки | bagging, sacking . |
| — в ящики | crating, boxing |
| — внутренняя | internal packaging |
| — водонепроницаемая | waterproof packaging |
| — герметичная | waterproof/watertight/pressurized packaging |
| — дополнительная | extra packaging |
| — и маркировка | packing and marking |
| — картонная | carton |
| — морская | seaworthy packaging |
| — нетранспортабельная | packaging unsuited for transportation |
| — плохая | improper packaging |
| — повторная | repacking, repackaging |
| The exact procedure for repackaging depends on the material available and the conditions under which the equipment is to be shipped or stored |
| — полная | complete package |
| The complete package is 21 inches high by 32 inches wide by 32 inches long, and has a volume of approximately 12.4 cubic feet |
| — экспортная | export packaging |
| Export packaging consists of a corrugated cardboard carton, an over-all moistureproof barrier and a nailed wooden box. The size, weight and volume of packaging is indicated in the following chart |
| в надлежащей упаковке | properly packed |
| в отдельной упаковке | in a separate package |
| в упаковке | packed, wrapped |
| в упаковке поставщика | in supplier's packing |
| оставлять в упаковке | to leave smth in its package |
| Leave the azimuth gearbox in its package until it is needed |

| сохранять упаковку | to save containers |
| --- | --- |
| Save all wrappings and containers |
| УПАКОВЫВАТЬ | to pack (up), package, wrap up; bag, bale; box, crate |
| Items may be packaged in a manner different from that shown, depending on the supply channel. When packaged for export shipping, the signal generator and its parts are packed in a wooden crate. |
| — отдельно | to pack/wrap individually |
| The spare parts and tools are wrapped individually, then sealed in a moisture-vaporproof bag. |
| — повторно | to repack, repackage |
| УПРАВЛЕНИЕ |  |
| Главное инженерное управление (ГИУ) | General Engineering Department |
| Главное техническое управление (ГТУ) | General Technical Department |
| Управление товарных экспертиз | Goods Superintendence Department |
| УРОВЕНЬ надежности, допустимый | acceptable reliability level |
| УСЛОВИЯ | conditions |
| — аварийные | emergency conditions |
| — атмосферные | atmospheric/weather conditions |
| — влажности | humidity conditions |
| — внешние | ambient/environmental conditions |
| — договорные | conditions/terms of contract |
| — климатические | climatic conditions |
| — критические | critical conditions |
| — лабораторные | laboratory/experimental conditions |
| — метеорологические | meteorological/weather conditions |
| — нормальные | normal/standard conditions |
| — ожидаемые при перевозке, | anticipated in-transit weather |
| погодные | conditions |
| — основные, поставки | basic terms and conditions of delivery |
| особые испытания | special test conditions |
| — приемочные | acceptance specifications |
| — производственные | working/production conditions |

| — работы | working/operating /operation conditions |
| --- | --- |
| — стандартные | reference/standard conditions |
| — технические (см. «технические условия») | specifications, engineering/technical specifications |
| — устойчивого режима | steady-state conditions |
| — хранения (хранилище, открытая площадка и т.д.) | storage conditions (storehouse, open ground/site, etc.) |
| — эксплуатации (эксплуатационные) | working/service/opera ting/operational conditions |
| — эксплуатации и сбережения | operating and storage conditions |
| в условиях низких температур | under cold weather conditions |
| на условиях, указанных в пунктах | on the conditions specified in Items ... |
| УСТАНАВЛИВАТЬ (см. «развертывать») | to install/place |
| УСТАНОВКА (заголовок) | installation |
| instructions for installing the receiver for fixed and mobile use are shown in a through d below |
| — и эксплуатация | mounting and operation |
| — контрольная | test set-up/setup |
| This section gives instructions for fabricating cables required for test set-ups. |
| УСТРАНЕНИЕ |  |
| — неисправностей | correction/removal of troubles |
| — неисправностей ( в графе) | remedy, corrective action |
| УСТРОЙСТВО |  |
| — (конструкция) (заголовок) | design, construction |
| — общее (компоновка) | arrangement, physical description |
| The receiver-transmitters are very similar in structure, function, and detailed circuit and mechanical arrangement. |
| УТОЧНЕНИЕ | clarifying amendment |
| УХОД (см. также «содержание») |  |
| — (обслуживание) | care, maintenance, servicing, attendance |
| УХУДШЕНИЕ работы (оборудования) | performance degradation |
| УЧЕТ |  |
| — (ведение документации) | record-keeping |
| — времени работы (оборудования) | operating time record |

| — выполнения регламентных работ и ремонта, произведенных в процессе эксплуатации | (record of) in-service scheduled maintenance and repairs |
| --- | --- |
| — количества отработанных часов (в графе) | accumulated operating hours |
| — неисправностей при эксплуатации (175) | in-service troubles record |
| — работы (176) | operation record |
| — работы по годам, итоговый (137) | accumulated hours of operation |
| — технического обслуживания (177) | maintenance record |
| — технических осмотров и регламентных работ | inspection and maintenance record |
| — часов работы | record of operating hours |
| — эксплуатации оборудования | equipment utilization record |
| Equipment utilization record is used to control the utilization of special-purpose, tactical, оr commercial design vehicles, including materials handling equipment. |
| □ Ф □ |
| ФАМИЛИЯ |  |
| — и подпись лица, ответственного за проведение технического обслуживания | name and signature of person in charge of maintenance |
| — лица, производившего проверку (в графе) | inspector's name |
| ФОРМА | form, shape, pattern |
| ФОРМАТ | format, size |
| ФОРМУЛЯР |  |
| — (карточка) | form, data card |
| — (книга) | service log, logbook |
| — наблюдений (при испытаниях) | record book |
| вести формуляр | to keep a service log; to execute a form |
| заносить что-то в формуляр | to enter smth on the form/in the service log |
| к формуляру прилагаются... | attached to the service log are ... |
| ФУТЛЯР | case |
| — для транспортировки | transportation case |

| a x □ |
| --- |
| ХАРАКТЕР | nature, character, type |
| — дефекта | type/nature of defect |
| — неисправности | nature/description of trouble |
| ХАРАКТЕРИСТИКА | characteristic; performance; curve; diagram |
| — весовая | weight characteristic |
| — долговечности ' | service life |
| — запаса по ресурсу | marginal life characteristic |
| — и, конструктивные | physical characteristics |
| Physical characteristics are those military characteristics of equipment which are primarily physical in nature such as weight, shape, volume, waterproofing and sturdiness. |
| — краткая, по каталогу | basic catalog(ue) data |
| — и, основные технические | basic technical characteristics, basic specifications |
| — ресурсная | life characteristic |
| — и, технические | technical characteristics/specifications |
| — и, тактико-технические | tactical characteristics and specifications, performance characteristics |
| — и, эксплуатационные (рабочие) | operational characteristics |
| Operational characteristics are those military characteristics which pertain primarily to the functions to be performed by equipment, either alone or in conjunction with other equipment, e.g., for electronic equipment operational characteristics include such items as frequency coverage, channeling, type of modulation and character of emission. |
| ХРАНЕНИЕ | storage |
| — бессрочное | dead storage |
| — в помещении (под крышей) | indoor storage |
| — в укрытии | storage under cover |
| The preferred type of storage for vehicles is under cover in open sheds or warehouses. |
| — в хранилище | warehouse storage |
| — длительное | long-term storage, prolonged storage |
| — кратковременное | limited storage, short-term storage |

| Equipment shelters to be prepared for limited storage must be given a limited technical inspection and processed as prescribed in ... |
| --- |
| — на открытом воздухе | outdoor storage |
| When it is necessary to store vehicles outdoors, select the storage site in accordance with ... |
| — под навесом открытого типа | open-shed storage |
| — ремонтного фонда | storage of repair stock |
| — складское | warehouse storage |
| быть на хранении | to be in storage, to be stored |
| получать на хранение | to receive for storage |
| снимать с хранения | to withdraw/remove from storage |
| ставить на хранение | to place in storage |
| If the repairs are beyond the scope of the unit and the equipment shelters will be inactivated for an appreciable length of time, place them in limited storage and attach tags specifying the repairs needed |
| ХРАНИЛИЩЕ | storehouse |
| □ Ц □ |
| ЦЕНА |  |
| — деления шкалы | division value, smallest graduation of a scale |
| ЦИНОВКА (упаковочный материал) | mat |
| ЦИФРА | figure |
| цифрами и прописью | in figures and words |
| □ Ч □ |
| ЧАСТИ | parts |
| — возимые, запасные | on-vehicle spare parts |
| — готовые | fabricated/finished parts |
| — дефектные | defective/faulty parts |
| — запасные | spare parts, replacements, repair parts/pieces |
| — комплектующие | set-making parts, standard equipment |
| — покупные | procurable/commercial parts, vendor items |
| — сменные (для замены) | replacements |
| — составные (изделия) | components, component parts, detail parts |

| части, инструмент и принадлежности | parts, tools and accessories |
| --- | --- |
| делать заявку на запасные части | to requisition replacements |
| ЧАСТОТА отказов | failure rate |
| ЧАСТЬ | part, piece; fraction, share, quarter, member; unit, detail; section |
| — весовая | weight part |
| — войсковая | military unit |
| — неотъемлемая | integral part |
| — эксплуатирующая изделие | using organization |
| ЧАСЫ | hours, hrs |
| — наработки | operating hours |
| — рабочие | operating hours |
| ЧЕЛОВЕКО-ЧАС (ч.-час) | man-hour (m/h)- |
| ЧЕРТЕЖ | drawing (dwg), diagram, plan, design |
| — в натуральную величину | full size drawing |
| — в полном масштабе | full scale drawing |
| — габаритный | outline drawing |
| — деталировочный (чертеж-деталь) | detail(ed) drawing |
| — индивидуальный | special-component drawing |
| — исполнительный | working drawing |
| — компоновочный | layout drawing, general arrangement (drawing) |
| — контурный, с проставленными размерами | outline drawing |
| — монтажный |  |
| 1) в механике | 1) installation drawing |
| 2) в строительстве | 2) erection drawing |
| — немой | blank standard drawing |
| — обезличенный | standard component drawing |
| — общего вида | general (view) drawing, general |
|  | arrangement drawing |
| — общего расположения | general arrangement drawing |
| — опытный | prototype drawing |
| — подробный | detailed drawing |
| — посадочный | clearance drawing |
| — прилагаемый | accompanying drawing |
| — рабочий | working drawing |
| (при разработке) | design drawing |

| — размещения оборудования | equipment disposition drawing |
| --- | --- |
| — разреза | sectional drawing |
| — ремонтный | repair drawing |
| — сборочный | assembly/erection drawing |
| — серийный | finalized series drawing |
| — стандартный | state standard drawing |
| — схематический | diagrammatic drawing/sketch |
| — табличный | tabular drawing |
| — установочный | outline assembly drawing, installation drawing |
| — черновой | rough drawing |
| — чистовой | final drawing |
| — эскизный | sketch, outline drawing |
| без чертежа | without (w/o) drawing, less drawing |
| ЧЕХОЛ (мешок) | bag, barrier |
| — герметичный | water-vaporproof bag, moisture-proof barrier |
| — полиэтиленовый | polyethylene bag |
| ЧИСЛО мест | number of packages/cases |
| ЧТО ОБНАРУЖЕНО (в графе) | trouble/fault detected |
| □ Ш □ |
| ШАБЛОН | templet, template, gauge, model, form pattern |
| — поверочный | check templet |
| ШИЛЬДИК | designation strip, instruction plate, legend, label |
| ШИФР укладки/упаковки | package code |
| ШКАФ | cabinet |
| — для хранения | storage cabinet |
| — оборудования | equipment cabinet |
| ШТАБЕЛИРОВАНИЕ контейнеров блоком | block stacking of containers |
| ШТАМП гарантийный | guarantee stamp |
| ШТЕМПЕЛЬ | stamp |
| — (отметка даты приема) | reception stamp |
| — контрольный (ОТК) | control stamp |
| — ОТК | QCD stamp |
| ШТИВКА (грузов) | stowage |
| ШТУКА (единица товара) | piece (pc) |

| □ Щ □ |
| --- |
| ЩИТ(ОК) | board |
| — с предупредительным знаком или надписью | caution/danger board |
| □ Э □ |
| ЭКЗЕМПЛЯР | copy |
| — контрольный | checking copy |
| в двух/трех экземплярах | in duplicate/triplicate |
| ЭКСПЕРТ | expert, examiner |
| ЭКСПЕРТИЗА | commission of experts; examination |
| — повторная | reexamination |
| — предварительная | preliminary examination |
| — срочная | prompt examination |
| проводить экспертизу | to carry out expert examination |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННИКИ | operating/using personnel |
| The lifting device is unloaded, unpacked and assembled by operating personnel |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ | operation/service documents, operation/service papers |
| Техническое описание (ТО) | Technical Description |
| Инструкция по эксплуатации (ИЭ) | Operating Instructions |
| Инструкция по техническому обслуживанию (ИО) | Maintenance Manual |
| Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия на месте его применения (ИМ) | Installation Manual; Instructions for On-Site Installation, Starting, Adjustment and Running-In |
| Формуляр (ФО) | Service Log |
| Паспорт (ПС) | Certificate |
| Этикетка (ЭТ) | Data Sheet |
| Ведомости ЗИП (ЗИ) | SPTA Lists |
| Руководство по эксплуатации (РЭ) | Operating/Operation Manual; Operator's Manual |
| Ведомость эксплуатационных документов (ЭД) | List of Operation Papers |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | service, operation |
| — зимняя | winter operation |
| — кратковременная | short-term usage |

| — продолжительная | long-term usage |
| --- | --- |
| готовить к эксплуатации | to prepare for service |
| вводить в эксплуатацию | to put/place in operation/service/commission; to commission |
| вводить в промышленную эксплуатацию | to place in commercial operation |
| вводить законсервированные изделия в эксплуатацию без расконсервации | no unslushing operations are required prior to commissioning the slushed machinery |
| выводить из эксплуатации | to put/place out of operation/ service/commission, to remove from service/operation, to inactivate |
| переходить на зимнюю эксплуатацию | to winterize |
| признан годным к эксплуатации | found fit for service |
| с начала эксплуатации | since the beginning of operation |
| ЭЛЕМЕНТ | element, item |
| — комплектующий | completing item |
| — схемы (резистор, конденсатор и т.д.) | circuit element/component, functional part |
| ЭСКИЗ | sketch (drawing) |
| ЭТАЛОН | (reference) standard |
| ЭТАЛОННЫЙ | standard, reference |
| ЭТИКЕТКА |  |
| — (документ, предназначенный для изложения основных показателей и сведений, требующихся для эксплуатации изделия) | data sheet |
| — (с обозначением наименования изделия и данных о нем) | label, tag, nameplate |
| — (с указанием адреса грузополучателя) | docket |
| — гуммированная | gummed label |
| — непромокаемая | waterproof tag/label |
| — отпечатанная на фольге | printed foil label |
| □ Я □ |
| ярлык | label |
| — адресный | address label |
| — инвентарный | tag, label |
| — c порядковым номером | number tag |

| — с указанием неисправности | failure tag |
| --- | --- |
| — с указанием необходимого ремонта | repair tag |
| — товарный | trade mark |
| ЯЩИК | box, case |
| — для переноски | carrying case |
| — инструментальный | tool box |
| — картонный | (cardboard) carton |
| — комплектовочный | separation box |
| — сортировочный | separation box |
| — тарный | crate; crating |
| — транспортировочный | transportation case |
| — транспортировочный, деревянный | wooden shipping crate |
| — укладочный (как правило для ЗИП и КИП) | stowage box |
| — упаковочный | packing box/case |
| — упаковочный (для пересылки внутри страны) | domestic packing case |
| — упаковочный, экспортный | export packing case |

ПРИЛОЖЕНИЯ
APPENDICES

Приложение 1

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И РАЗДЕЛЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

I. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(техническое описание; инструкция по эксплуатации; инструкция по техническому обслуживанию; инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия на месте его применения; формуляр; паспорт; этикетка; ведомости ЗИП; ведомость эксплуатационных документов; руководство по эксплуатации; техническое описание, инструкция по эксплуатации и регламент технического обслуживания)

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ (ТО) |
| --- |
| TECHNICAL DESCRIPTION |
| Введение | Introduction |
| Назначение | Purpose |
| Технические данные | Technical Characteristics/Data |
| Состав изделия | Basic Components; Table of Components |
| Устройство и работа изделия | Design and Functioning |
| Устройство и работа составных частей | Design and Functioning of Components |
| Контрольно-измерительные приборы | Test and Measuring Instruments |
| Инструмент и принадлежности | Tools and Accessories |
| Размещение и монтаж | Installation |
| Маркирование и пломбирование | Marking and Sealing |
| Тара и упаковка | Containers and Packing |
| Приложения | Appendices |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИЭ) |
| OPERATING INSTRUCTIONS |
| Введение | Introduction |
| Общие указания | General |
| Указания мер безопасности | Safety Precautions |
| Порядок установки | Installation |

| Возможные подзаголовки: |
| --- |
| 1. Требования к месту (местности) | 1. Local Requirements |
| 2. Выбор площадки для развертывания (размещения) | 2. Siting |
| 3. Развертывание | 3. Emplacement/setting up (procedure) |
| Подготовка к работе | Preparation for Use |
| Возможные подзаголовки: |
| 1. Подготовительная работа перед включением | 1. Prestarting Operations |
| 2. Предварительные проверки | 2. Preliminary Checks |
| 3. Включение (порядок включения) | 3. Starting/energizing (procedure) |
| 4. Функциональные проверки | 4. Functional Checks |
| 5. Выключение (порядок выключения) | 5. Stopping/deenergizing (procedure) |
| 6. Свертывание | 6. Displacement/closing-down (procedure), preparation for travel |
| 7. Порядок совершения марша | 7. March Order |
| Порядок работы | Operation, operating procedure |
| Измерение параметров, регулирование и настройка | Measurement and Adjustment |
| Проверка технического состояния | Serviceability Checks |
| Возможные неисправности и методы их устранения | Common Troubles and Remedies |
| Техническое обслуживание | Maintenance |
| Правила хранения | Storage |
| Транспортирование | Transportation |
| Порядок перемещения своим ходом | Travelling Under Own Power; Moving Under Engine (Motor) Power |
| Приложения | Appendices |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ (ИО) |
| MAINTENANCE MANUAL |
| Введение | Introduction |
| Общие указания | General |
| Указания мер безопасности | Safety Precautions |

| Виды и периодичность технического обслуживания | Types of Maintenance and Maintenance Intervals; Maintenance System |
| --- | --- |
| Подготовка к работе | Preparation for Use |
| Порядок технического обслуживания | Maintenance |
| Порядок технического обслуживания составных частей изделия | Maintenance of Components |
| Техническое освидетельствование | Technical Inspection |
| Консервация | Preservation |
| Приложения | Appendices |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ПУСКУ, РЕГУЛИРОВАНИЮ И ОБКАТКЕ ИЗДЕЛИЯ НА МЕСТЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ (ИМ) |
| INSTALLATION MANUAL; INSTRUCTIONS FOR ON-SITE INSTALLATION, STARTING, ADJUSTMENT AND RUNNING-IN |
| Введение | Introduction |
| Указания мер безопасности | Safety Precautions |
| Подготовка изделия к монтажу | Preparation for Installation |
| Монтаж | Installation |
| Наладка и монтажные испытания | Adjustment and Mounting Tests |
| Пуск (опробование) | Trial Start |
| Регулирование | Adjustment |
| Комплексное опробование | Overall Testing |
| Обкатка | Running-In |
| Сдача в эксплуатацию смонтированного изделия | Commissioning |
| Приложения | Appendices |
| ФОРМУЛЯР (ФО) |
| SERVICE LOG |
| на типа № |
| for type No. |
| Дата выпуска |  |
| Date of manufacture |  |
| 198 |  |

Порядок заполнения и ведения формуляра (общие указания)

Формуляр служит для систематического внесения в него всех сведений, касающихся технического состояния и учета работы

изделия.

К формуляру прилагаются...

Service Log Keeping Rules

The Service Log is used for recording systematically all the data pertaining to technical condition and operation of the article.

Attached to the Service Log are...

| Разделы формуляра: |
| --- |
| Общие указания | Service Log Keeping Rules |
| Общие сведения об изделии | General |
| Основные технические данные и характеристики | Basic Specifications |
| Комплект поставки | Standard Equipment |
| Свидетельство о приемке | Acceptance Certificate |
| Свидетельство о консервации | Preservation Certificate |
| Свидетельство об упаковке | Packing Certificate |
| Сведения о хранении | Storage |
| Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации изделия | In-Service Preservation and Depreservation |
| Сведения о движении и закреплении изделия при эксплуатации | In-Service Transfers and Assignments |
| Учет работы (учет часов работы) | Operation Record |
| Итоговый учет работы по годам | Accumulated Hours of Operation |
| Учет неисправностей при эксплуатации | In-Service Troubles Record |
| Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям | Notes on Operation and Emergencies |
| Учет технического обслуживания | Maintenance Record |
| Периодический контроль основных эксплуатационно-технических характеристик | Periodic Performance Checks |
| Данные о поверке измерительных приборов поверочными органами | Record of Maintenance Calibration of Measuring Instruments by Calibration Agencies |

| Техническое освидетельствование изделия специальными контрольными органами | Inspection by Supervisory Agencies |
| --- | --- |
| Сведения об изменениях в конструкции изделия и его составных частей во время эксплуатации и ремонта | In-Service Design Modification: |
| Сведения о замене составных частей изделия за время эксплуатации | In-Service Replacements |
| Сведения об установлении категории изделия | Serviceability Category Record |
| Сведения о ремонте изделия | Repairs Record |
| Сведения о результатах проверки инспектирующими и проверяющими лицами | Results of Checks Performed by Inspectors |
| Особые отметки | Special Notes |
| Для служебных заметок | Service Notes |
| Приложения | Appendices |
| ПАСПОРТ (ПС) |
| CERTIFICATE |
| Все записи в паспорте должны производиться только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются. |
| В техописании и паспорте пронумеровано страниц. All entries in the Certificate should be made in ink only, legibly and neatly. Erasures, blots and uncertified corrections are not allowed. The Technical Description and Certificate contain numbered pages. |
| Разделы паспорта: |
| Общие сведения | General |
| Основные технические данные и характеристики | Basic Specifications; Main Data |
| Комплект поставки | Standard Equipment |
| Свидетельство о приемке | Acceptance Certificate |
| Сведения о консервации и упаковке | Preservation and Packing |

| ПАСПОРТ (совмещенный с ТО и ИЭ) |
| --- |
| INSTRUCTION MANUAL |
| Назначение изделия | Purpose; Application |
| Технические характеристики | Technical Characteristics; Basic Specifications |
| Состав изделия и комплект поставки | Standard Equipment |
| Устройство и принцип работы | Design and Principle of Operation |
| Указания мер безопасности | Safety Precautions |
| Подготовка изделия к работе | Preparation for Use |
| Порядок работы | Operation |
| Техническое обслуживание | Maintenance |
| Возможные неисправности и методы их устранения | Common Troubles and Remedies |
| Свидетельство о приемке | Acceptance Certificate |
| Сведения о консервации и упаковке | Preservation and Packing |
| ЭТИКЕТКА (ЭТ) |
| DATA SHEET |
| (в ЭТ указывают: наименование изделия; обозначение изделия или его индекс; технические данные; номер ГОСТа или ТУ, которым соответствует изделие; сведения о приемке изделия; сведения о количестве изделий в одной упаковке; сведения о качестве изделия; дату выпуска изделия) |
| ВЕДОМОСТЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, ИНСТРУМЕНТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ (ЗИ) |
| LIST OF SPARE PARTS, TOOLS AND ACCESSORIES |
| Запасные части | Spare parts |
| Инструмент | Tools |
| Принадлежности | Accessories |
| — приспособления | — appliances |
| — контрольно-изм. аппаратура | — test equipment |
| — прочие принадлежности | — miscellaneous accessories |

| Укладки | Stowage containers |
| --- | --- |
| Тара | Packing containers |
| ВЕДОМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ (ЭД) |
| LIST OF OPERATION PAPERS |
| (устанавливает комплект и места укладки эксплуатационных документов, поставляемых с изделием) |
| РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (РЭ) |
| OPERATION MANUAL |
| (документ, объединяющий все сведения, необходимые для эксплуатации изделия) |
| БЮЛЛЕТЕНЬ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ |
| EQUIPMENT IMPROVEMENT BULLETIN |
| Введение | Introduction |
| Перечень деталей, блоков, тары и инструментов, необходимых для доработки... | Parts, Units, Containers and Tools Required for Modification of... |
| Требование безопасности | Safety Precautions |
| Порядок проведения работ | Modification Work Procedure |
| Контроль работоспособности | Serviceability Check |
| Эксплуатационные документы | Service Papers |
| РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| MAINTENANCE SCHEDULE |
| 1. Введение | 1. Introduction |
| 2. Общие указания | 2. General |
| Техническое обслуживание аппаратуры... предусматривает плановое выполнение на ней комплекса профилактических работ в следующем объеме: |
| The maintenance of equipment... involves a number of preventive maintenance services (routines) scheduled as follows: |
| Регламент № 1 (ежедневное техн. обсл.) | Routine 1 (daily maintenance) |
| Регламент № 2 (недельное техн. обсл.) | Routine 2 (weekly maintenance) |
| Регламент № 3 (месячное техн. обсл.) | Routine 3 (monthly maintenance) |

| Регламент № 4 (квартальное техн. обсл.) | Routine 4 (quarterly maintenance) |
| --- | --- |
| Регламент № 5 (полугодовое техн. обсл.) | Routine 5 (semiannual maintenance) |
| Регламент № 6 (годовое техн. обсл.) | Routine 6 (annual maintenance) |
| 3. Указания мер безопасности | 3. Safety Precautions |
| 4. Перечень операций технического обслуживания | 4. List of Scheduled Maintenance Operations |
| Перечень операций технического обслуживания приведен в таблице 1 | The scheduled maintenance operations for... are listed in Table 1 below |

| Наименование операций технического обслуживания Scheduled maintenance operations | Номер техно-логи-ческой карты MRC No. | Периодичность Frequency |
| --- | --- | --- |
|  |  | Регламент № 1 (ежедневный) | Routine 1 (daily) | Регламент № 2 (недельный) | Routine 2 (weekly) | Регламент № 3 (месячный) | Routine 3 (monthly) | Регламент № 4 (квартальный) | Routine 4 (quarterly) | Регламент № 5 (полугодовой) | Routine 5 (semiannual) | Регламент № 6 (годовой) | Routine 6 (annual) |

| 5. Технологическая последовательность выполнения регламентов техн. обслуживания | 5. Scheduled Maintenance Flowsheet |
| --- | --- |
| Технологическая последовательность выполнения регламентов техн. обслуживания приведена в таблице 2 | The sequence of performing the scheduled maintenance operations on the equipment... is outlined in Table 2 below. |

| Техническое обслуживание Scheduled maintenance services |
| --- |
| ежедневное daily | недельное weekly | месячное monthly | квартальное quarterly | полугодовое semiannual | годовое annual |

| 6. Технологические карты технического обслуживания | 6. Maintenance Requirements Cards (MRC) |
| --- | --- |
| 6.1. Технологическая карта № 1 | 6.1. Maintenance Requirements Card No. 1 |
| Наружный осмотр и чистка аппаратуры без вскрытия монтажа | Visual Inspection and Cleaning of Equipment Without Exposing the Wiring |

| Контрольно-измерительная аппаратура Test and measuring equipment | Инструмент и приспособления Tools and appliances | Расходные материалы Expendable materials |
| --- | --- | --- |
| Трудозатраты: Labour consumption: |
| Что и как делать: Scope of Operation: |

| II. РЕМОНТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ |
| --- |
| (общее руководство по ремонту; руководство по среднему ремонту; руководство по капитальному ремонту; общие технические условия на ремонт; технические условия на ремонт; ремонтные чертежи; каталог деталей и сборочных единиц; нормы расхода запасных частей; нормы расхода материалов; ведомость документов для ремонта; прочие документы) |
| ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ |
| НА СРЕДНИЙ РЕМОНТ (СО) НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ (КО) |
| GENERAL REPAIR MANUAL FOR MEDIUM (MAJOR) REPAIR |
| Введение | Introduction |
| Организация ремонта | Organization of Repair |
| Приемка в ремонт и хранение ремонтного фонда | Acceptance for Repair and Storage of Repair Stock |
| Демонтаж с объекта и последующая разборка | Dismantling and Subsequent Disassembly |
| Организация дефектации | Organization of Condition Inspection |
| Ремонт типовых деталей, соединений и сборочных единиц | Repair of Standard Parts, Connections and Units |

| Сборка | Assembly |
| --- | --- |
| Испытания | Test |
| Монтаж и испытания на объекте | Mounting and Testing at Place of Installation |
| Защитные покрытия | Protective Coating (Plating) |
| Консервация | Preservation |
| Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение | Marking, Packing, Transportation and Storage |
| Приложения | Appendices |
| РУКОВОДСТВО ПО СРЕДНЕМУ РЕМОНТУ (PC) |
| MEDIUM REPAIR MANUAL |
| Введение | Introduction |
| Указания мер безопасности | Safety Precautions |
| Демонтаж с объекта | Dismantling |
| Дефектация изделия в собранном виде | Condition Inspection of Assembled Item |
| Замена составных частей | Replacement of Components |
| Ремонт составных частей | Repair of Components |
| Модернизация | Modification |
| Проверка, регулирование и испытание после ремонта | Postrepair Check, Adjustments and Tests |
| Монтаж и испытания на объекте | Mounting and Testing in Place of Installation |
| Приложения | Appendices |
| РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ (РК) |
| MAJOR REPAIR MANUAL; OVERHAUL MANUAL |
| Введение | Introduction |
| Организация ремонта | Organization of Repair |
| Приемка в ремонт и хранение | Acceptance for Repair and |
| ремонтного фонда | Storage of Repair Stock |
| Демонтаж с объекта и последующая разборка | Dismantling and Subsequent Disassembly |
| Подготовка к дефектации и ремонту | Preparation for Condition Inspection and Repair |
| Технические требования (условия) на дефектацию и ремонт | Technical Requirements for Condition Inspection and Repair |
| Ремонт деталей и неразъемных составных частей | Repair of Parts and Unseparable Components |

| Сборка составных частей | Assembly of Components |
| --- | --- |
| Модернизация | Modification |
| Сборка, регулирование и настройка изделия | Assembly and Adjustment |
| Испытания, проверка и приемка после ремонта | Postrepair Testing, Checking and Acceptance |
| Монтаж и испытание на объекте | Mounting and Testing at Place of Installation |
| Покрытия, смазка и консервация | Coatings, Lubrication and Preservation |
| Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение | Marking, Packing, Transportation and Storage |
| Приложения | Appendices |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ (УК) И/ИЛИ СРЕДНИЙ (УС) РЕМОНТ |
| SPECIFICATION FOR MAJOR AND/OR MEDIUM REPAIR |
| Введение | Introduction |
| Общие технические требования | General Requirements |
| Специальные требования к составным частям изделия | Special Requirements for Item Components |
| Модернизация | Modification |
| Требования к собранному изделию | Requirements for Assembled Item |
| Контрольное испытание | Check Test |
| Покрытие и смазка | Coating and Lubrication |
| Комплектация | Standard Equipment |
| Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение | Marking, Packing, Transportation and Storage |
| Приложения | Appendices |
| КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ (КД) |
| CATALOG OF PARTS AND UNITS |
| Введение | Introduction |
| Назначение и общий вид изделия | Purpose and General View |
| Сборочные единицы и детали изделия | Units and Parts |
| Стандартизованные изделия | Standardized Items |

| Сводная таблица применяемости сборочных единиц и деталей изделия | Summary Table of Parts and Units Used per Item |
| --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| INSTRUCTION MANUAL |
| А. Техническое описание | A. Technical Description |
| 1. Введение | 1. Introduction |
| 2. Назначение | 2. Purpose |
| 3. Технические данные | 3. Technical Characteristics/Data |
| 4. Состав изделия | 4. Basic Components |
| 5. Принцип работы | 5. Operating Principle |
| 6. Устройство (компоновка, общее устройство) | 6. Arrangement |
| 7. Маркирование и пломбирование | 7. Marking and Sealing |
| 8. Тара и упаковка | 8. Containers and Packing |
| Б. Инструкция по эксплуатации | B. Operating Instructions |
| 1. Введение | 1. Introduction |
| 2. Указания мер безопасности | 2. Safety Precautions |
| 3. Подготовка к работе | 3. Preparation for Use |
| 4. Порядок работы | 4. Operation |
| 5. Правила сохраняемости и ухода | 5. Upkeep and Care |
| 6. Правила хранения и транспортирования | 6. Storage and Shipment |
| В. Регламент технического обслуживания | C. Maintenance Schedule |
| 1. Общие положения | 1. General |
| 2. Указания мер безопасности | 2. Safety Precautions |
| 3. Перечень операций технического обслуживания | 3. List of Scheduled Maintenance Operations |
| 4. Последовательность выполнения регламентов технического обслуживания | 4. Scheduled Maintenance Flowsheet |

| Г. Руководство по ремонту | D. Repair |
| --- | --- |
| 1. Введение | 1. Introduction |
| 2. Указания мер безопасности | 2. Safety Precautions |
| 3. Ремонт | 3. Repair (Procedure) |
| 4. Восстановление работоспособности | 4. Reconditioning |
| 5. Отыскание и устранение неисправностей | 5. Common Troubles and Remedies |
| 6. Регулирование после ремонта | 6. Postrepair Adjustment |
| Приложения | Appendices |

Примечание Remarks

Кол. Qnty

Шифр укладки Package code

Кол. в изделии Qnty per article

Где применяется Used in

Наименование Description

Обозначение Designation

№ п/п No.

| Примечание Remarks |
| --- |
| Виды комплектов зип Types of SPTA sets | ремонтный на 30 изделий repair set per 30 items | Кол. Qnty |
|  |  | Шифр укладки Package code |
|  | групповой на 10 изделий group set per 10 articles | Кол. Qnty |
|  |  | Шифр укладки Package code |
|  | одиночный individual set | Кол. Qnty |
|  |  | Шифр укладки Package code |
| Количество в изделии Qnty per article |
| Где применяется Used in |
| Наименование Description |
| Обозначение Designation |
| № п/п No. |

| ВЕДОМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ LIST OF OPERATION PAPERS |
| --- |
| № п/п No. | Обозначаете Designation | Наименование Description | Кол. экз. Number of copies | № экз. Copy No. | Местона-хождение Location |

| Обозначение изделия Designation of article | Наименование изделия Description of article | Куда входит Used in | Сведения о взаимозаменяемости Interchange-ability data | Сведения о деталях, имеющих конструктивные изменения Parts modified |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обозначение сборочной единицы Unit designation | Коли-чест-во Quantity |  |  |

ДАННЫЕ О ПОВЕРКЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПОВЕРОЧНЫМИ ОРГАНАМИ

RECORD OP CALIBRATION OF MEASURING INSTRUMENTS BY CALIBRATION AGENCIES

| № п/п No. | Наименование прибора Instrument | Заводской номер Serial number | Разряд, класс точности, погрешность Category, accuracy class, error | Пределы измерения Measuring range | Периодичность поверки Calibration intervals | Дата поверки Calibration date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Дата Date | Подпись поверителя Signature of Inspector | Дата Date | Подпись поверителя Signature of Inspeotor | Даеа Date | Подпись поверителя Signature of Inspector |

ИТОГОВЫЙ УЧЕТ РАБОТЫ ПО ГОДАМ

ACCUMULATED HOURS OP OPERATION

|  |  | 19__г. 19__ | 19__г. 19__ | 19__г. 19__ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяцы Months | Кол. часов, циклов, километров Number of hours, cycles, kilometers | Итого с начала эксплуатации Total since beginning of operation | Подпись Signature | Кол. часов, циклов километров N umber of hours, cycles, kilometers | Итого с начала эксплуатации Total since beginning of operation | Подпись Signature | Кол. часов, циклов, километров Number of hours, cycles, kilometers | Итого с начала эксплуатации Total since beginning of operation | Подпись Signature |
| Январь | Jan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль | Feb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март | Mar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель | Apr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Май | May |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июнь | Jun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль | Jul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Август | Aug |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь | Sep |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь | Oct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь | Nov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь | Dec |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Примечание | Remarks |
| --- | --- |
| Обозначение* укладочного или упаковочного места | Designation of package or stowage |
| Заводской номер | Serial No. |
| Масса, кг | bass, kg |
| Габаритные размеры, мм | Overall dimensions mm |
| Количество | Qnty |
| Наименование | Description |
| Обозначение | Designation |
| № п/п | No |

КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ

DELIVERY LIST

на

for  (наименование узла, агрегата и т.п. с указанием типа, модели, размера, номера)

(description of assembly, unit, etc., its type, model size, serial Ко. )

Заказ-наряд № 
Order-narjad Nо.

Наименование составных частей узла, агрегата и т.д. Description of components of assembly, unit, etc.

(подпись)

(signature)

| ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ LIST OF REVISIONS | Дата Date |
| --- | --- |
|  | Подпись Signature |
|  | Входящий номер сопроводительного документа и дата Registration No. of authorizing document and date |
|  | № документа Document No. |
|  | Всего листов (страниц) в документе Total number of sheets (pages) in document |
|  | Номера листов (страниц) No. of sheet (page) | изъятых deleted |
|  |  | новых added |
|  |  | замененных superseded |
|  |  | измененных revised |
|  | № изменения Revision No. |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПИВШИХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

RECORD OP INCOMING BULLETINS

| № п/п No. | Номер бюллетеня Bulletin No. | Дата регистрации Date | Фамилия и подпись лица, зарегистрировавшего бюллетень Name and signature of person in charge |
| --- | --- | --- | --- |

НОРМЫ РАСХОДА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

SPARE PARTS ALLOWANCE LIST

на for 	 ремонт repair

(наименование вида ремонта) (type of repair)

(наименование изделия)

(article)

| № п/п | Обозначение или № стандарта | Наименование | Количество в изделии, шт | Норна расхода запасных на один ремонт ... изделий, шт частей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Designation or Standard Nо. | Description | Qnly per article, pc(s) | Allowanoe for one repair of ... artlclee, pes | Remarks |

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ MATERIALS ALLOWANCE LIST

на for	ремонт repair

(наименование вида ремонта) (type of repair;

(наименование изделия) (article)

| № п/п No. | Наименование материала Description of material | Характеристика материала Material characteristics | Единица измерения Unit of measurement | Норма расхода на один ремонт изделий Allowance for one repair of ... articles | Примечание Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка, сорт Mark, grade | № стандарта Standard No. | Сортамент (размер. № стандарта) Assortment (size, Standard No. ) |  |  |  |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

BASIC SPECIFICATIONS

| Наименование Description | Номинал Rating | Допуст.отклон. Tolerance | Фактическое значение Actual value |
| --- | --- | --- | --- |

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И АВАРИЙНЫМ СЛУЧАЯМ

NOTES ON OPERATION AND EMERGENCIES

| Дата Date | Особые замечания по эксплуатации и аварийный случаям Notes on operation and emergencies | Принятые меры Action taken | Должность, фамилия и подпись ответственного лица Position, паше and signature of person in charge |
| --- | --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ ИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ ОРГАНАМИ НАДЗОРА

LIST OF ARTICLES OR THEIR COMPONENTS SUBJECT TO PERIODIC INSPECTION BY INSPECTION AGENCIES

| № п/п | Наименование | Тип, марка по ГОСТ или обозначение по чертежу | Количество в изделии | Периодичность проверки | Документ, на основании которого проводится проверка | При-ме-ча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Description | Type, model to GOST or Ref. No. in drawing | Qnty per article | Inspection intervals | Authorizing document | Remarks |

ПЕРЕЧЕНЬ КОНСТРУКТИВНЫХ РАЗЛИЧИЙ

LIST OP DESIGN DIFFERENCES

| № п/п No. | Наименование составных частей (наименование изделия) Description of components (name of article) | Основные различия составных частей по годам выпуска (номер серии) Main design differences as per year of manufacture (series No.) | Примечание Remarks |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выпуск | Выпуск | Выпуск |  |
|  |  | 19 г. Manufactured in 19_ | 19 г. Manufactured in 19_ | 19 r. Manufactured in 19_ |  |

ПЕРЕЧЕНЬ МОДЕРНИЗАЦИЙ

LIST OF MODIFICATIONS

| № п/п | Обозначение составной части | Наименование составной части (или функциональной системы) | Содержание модернизационных работ и указания по их выполнению |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Designation of component to be modified | Description of component (or functional system) to be modified | Description of modification work and directions for accomplishment |

ПЕРЕЧЕНЬ НЕСТАНДАРТИЗОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ LIST OF NONSTANDARDIZED EQUIPMENT

| № п/n No. | Наименование оборудования Description | Обозначение оборудования Designation | Габаритные размеры, мм Overall dimensions, mm | Назначение и краткая техническая характеристика Purpose and basic specifications | Примечание Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ИЛИ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ TROUBLESHOOTING CHART

| № п/п No. | Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки Description of fault and its symptoms | Вероятная причина Probable cause | Метод устранения Remedy | Примечание Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОВЕРОК ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЯ

LIST OF MAIN SERVICEABILITY CHECKS

| № п/п Nо. | Что проверяется и при помощи какого инструмента, приборов и оборудования. Методика проверки Items to be checked; tools, instruments and equipment used. Checking procedure | Технические требования Technical requirements |
| --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИБОРОВ, СТЕНДОВ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ LIST OP EQUIPMENT, INSTRUMENTS, STANDS AND APPLIANCES USED

| № п/п No. | Наименование и обозначение Description and designation | Назначение и краткая характеристика Purpose and basic specifications | Местонахождение Location | Примечание Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙПРОВЕРКИ ТОЧНОСТИ ПОКАЗАНИЙ

LIST OF INSTRUMENTS AND EQUIPMENT TO BE CHECKED PERIODICALLY FOR READING ACCURACY

| № п/п | Проверяемые приборы и аппаратура Instruments and equipment under test | Документ, на основании которого производится проверка Authorizing document | Проверочные средства Test equipment | Примечание Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование Description | Тип Туре | Класс Асc. class | Пределы измерения Measuring range |  |
| No. | Наименование Description | Тип Type | Класс Асc. class | Пределы измерения Measuring range | Количество на одно изделие Qnty per article | Периодичность проверки Check intervals |  |  |  |  |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОК

CHECKLIST

| № п/п | Что проверяется (место проверки) | Контрольная операция (или положение, в которое ставят предмет регулирования или включения) | Технические требования (или признаки нормальной работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | То be checked (inspection point) | Checking procedure (or position of adjusting or operating control) | Technical requirements to bе met (or performance standard) |

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

LIST OP OPERATIONS CARRIED OUT IN VARIOUS MAINTENANCE SERVICES

| № п/п | Содержание работ и методика их проведения | Технические требования | Приборы, инструмент, приспособления и материалы, необходимые для выполнения работы |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Description of operations and their accomplishment | Technical requirements | Instruments, tools, appliances and materials to be used |

ПЕРЕЧЕНЬ СОДЕРЖИМОГО СУМОК С ИНСТРУМЕНТОМ

LIST OP TOOL BAGS CONTENTS

| № п/п No. | Наименование и обозначение Description and designation | Назначение Application | Количество Qnty |
| --- | --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СТЕНДОВ, ПРИБОРОВ, ИНСТРУМЕНТА

LIST OP SPECIAL EQUIPMENT, STANDS, INSTRUMENTS AND TOOLS

| № п/п | Наименование | Обозначение | Габаритные раз меры, мм | Назначение и краткая техническая характеристика | В какой ЗИП включены | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Description | Designation | Overall dimensions, mm | Purpose and basic specifications | Parent SPTA set | Remarks |

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТИЗОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

LIST OP STANDARDIZED EQUIPMENT

| № п/п | Наименование оборудования | Модель, тип, номер стан дарта | Краткая характеристика оборудования | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Description | Model, type, standard Nо | Basic specifications | Purpose |

ПОКУПНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

COMMERCIAL ITEMS

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Куда входит Location | Краткая техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Designation of item | Description of item | Обозначение сборочной единицы Unit designation | Количество Qnty | Basic specifications |

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИИ

PERIODIC PERFORMANCE CHECK IN OPERATION AND STORAGE

|  | Проверяемая характеристика Parameter checked | Дата проведения измерения Date of measurement |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и единица измерения | Величина Value | 19__г. 19__ | 19__ г. 19__ | 19__ г. 19__ |
| No. | Description and unit of measurement | номинальная rated | предельного отклонения tolerable | фактическая величина actual value | замерил (должность, подпись) measured by (position, signature) | фактическая величина actual value | замерил (должность, подпись) measured by (position, signature) | фактическая величина actual value | замерил (должность, подпись) measured by (position, signature) |

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ

И ДЕТАЛЕЙ НА ИЗДЕЛИЕ UNITS AND PARTS USED PER ARTICLE

| Обозначение | Наименование | Куда входит | Количество на изделие |
| --- | --- | --- | --- |
| Designation | Description | Location | Qnty per article |

РЕГЛАМЕНТИРУЕМЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖЕК РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

SPECIFIED TIGHTENING TORQUES OP THREADED JOINTS

| № рисунка | Обозначение соединения | № позиции | Обозначение деталей с резьбой | Момент затяни, кгс(cм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fig. No. | Designation of threaded joint | Ref. No. | Designation of threaded parts | Tightening torque, kgf(cm | Remarks |

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ

КОНТРОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

RECORD OF TECHNICAL INSPECTIONS PERFORMED ВТ SPECIAL INSPECTION AGENCIES

| Дата освидетельствования | Наименование и обозначение | Результаты освидетельствования | Периодичность освидетельствования | Cрок следующего освидетельствования | Должность , фамилия и подпись представителя контрольного органа Position, паше and signature of Inspector |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Date of inspection | Description and designation of article or its components | Inspection results | Inspection intervals | Inspection due date |  |

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

UNITS AND PARTS

| Обозначение | Наименование | № рисунка | № позиции | Куда входит Location | Материал | Масса, кг | Сведения о взаимозаменяемости и конструктивных изменениях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обозначение сборочной единицы | Количество на одну сборочную единицу |  |  |  |
| Designation | Description | Fig.No. | Ref. No. | Unit designation | Qnty per unit | Material | Mass , kg | Interchange-ability and design modifications data |

СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

IN-SERVICE TRANSFER RECORD

| № п/п | Поступил(в) Received | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за приемку Position, name and signature of person in charge of acceptance | Отправлен(а) Shipped | Должность, фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | откуда from | номер в дата приказа (наряда) Но. and date of order (narjad) |  | Куда to | номер и дата приказа (наряда) No. and date of order (narjad) | и подпись лица, ответственного за отправку Position, name and signature of person in charge of shipment |

СВЕДЕНИЯ О ЗАКРЕПЛЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

RECORD OP IN-SERVICE ASSIGNMENTS

| № п/п No. | Должность Position | Фамилия лица, ответственного за эксплуатацию Name of person in charge | Номер и дата приказа No. and date of order | Подпись ответственного лица Signature of person in charge |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | о назначении date on | об отчислении date off |  |

СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ IN-SERVICE PRESERVATION AND DEPRESERVATION RECORD

| Шифр, индекс или обозначение изделия Code, index or designation of article | Наименование изделия Description of article | Заводской номер Serial No. | Дата консервации Date of preservation | Метод консервации Method of preservation | Дата расконсервации Date of depre-serva-tion | Наименование или условное обозначение предприятия (организации), производившего консервацию (расконсервацию] изделия Name or code name of agency where preservation (depreserva-tion) was performed | Дата, должность и подпись лица, ответственного за консервацию (расконсервации) Date, position and signature of person in charge of preservation (depreser-vation) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ ЗА ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ IN-SERVICE REPLACEMENTS

| № п/п No. | Снятая часть Part removed | Вновь установленная часть Part installed | Дата, должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение замены Date, position, name and signature of person in charge |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование и обозначение | Заводской номер | Число отработанных часов (циклов) | Причина выхода из строя | Наименование и обозначение | Заводской номер |  |
|  | Description and designation | Serial No, | Number of accumulated operating hours (cycles) | Cause of failure | Description and designation | Serial No. |  |

СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ИНСПЕКТИРУЮЩИМИ И ПРОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЦАМИ

RESULTS OP CHECKS PERFORMED BY INSPECTORS

| Дата | Вид осмотра или проверки | Результат осмотра или проверки | Должность, фамилия и подпись проверяющего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Type of inspection or check | Inspection or check results | Position, name and signature of Inspector | Remarks |

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЯ

REPAIRS RECORD

| № п/п Nо. | Наименование и обозначение составной части изделия Description and designation of component to be repaired | Основание для сдачи в ремонт Authorizing document | Дата Date of | Наименование ремонтного органа Repair agency | Количество часов (циклов, километров, смен) работы до ремонта Number of accumulated hours (cycles, kilometers, shifts) before repair | Вид ремонта, (средний, капитальный и др. ) Type of repair (medium, major, etc.) | Наименование ремонтных работ Operations performed | Должность, фамилия и подпись ответственного лица Position, name and signature of person |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | поступления в ремонт acceptance for repair | выхода из ремонта acceptance after repair |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | производившего ремонт who performed repair | принявшего из ремонта who accepted after repair |

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА

IN-SERVICE DESIGN MODIFICATIONS

| № п/п | Основание (наименование документа) | Дата проведения изменений | Содержание проведенных работ | Характеристика . работы изделия после произведенных изменений | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведенное изменение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Authorizing document | Date modified | Operations performed | Performance after modifications | Position, name and signature of person in charge | Remarks |

СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

STORAGE

| Дата Date of | Условия хранения Storage conditions | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение Position, name and signature of person in charge |
| --- | --- | --- |
| установки на хранение placing in storage | снятия с хранения removal from storage |  |  |

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАТЕГОРИЙ

SERVICEABILITY CATEGORY RECORD

| Дата | Основание для установления категории | Установленная категория | Должность, фамилия и подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Authorizing document | Serviceability category established | Position, name and signature of person in charge | Remarks |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ PRESERVATION CERTIFICATE

заводской номер

(наименование изделия)	(обозначение)

(description  of  article)	(designation)       Serial No.

подвергнут(а) на       		консервации согласно

(наименование или шифр

has been processed 	предприятия, производившего консервацию) (name or code name of agency where preservation has been performed)

требованиям, предусмотренным инструкцией по эксплуатации, in compliance
with the requirements specified in the Operating Instructions

Дата консервации

Date of preservation

Срок консервации

Preservation term

Консервацию произвел

Processed by	(подпись)

(signature)

Изделие после консервации принял

Accepted by	(подпись)

(signature)

М.П. 
Stamp here

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ACCEPTANCE CERTIFICATE

заводской номер

(наименование  изделия)	(обозначение)	Serial No.

(description  of  article)	(designation)

соответствует стандарту (техническим

условиям)	(номер стандарта или

is in full compliance with Standard 	технических условий)

(Specification)	(Standard or Specification

No.)

и признан(а) годным(ой) для эксплуатации and found fit for service

Дата выпуска

Date of manufacture

М.П.	Подпись лиц, ответственных за приемку

Stamp here	Signatures of persons in charge

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ PACKING CERTIFICATE

заводской номер

(наименование изделия)         (обозначение)	Serial No.

(description of article)	(designation)

упакован(а)        	_       согласно требованиям,

has been	(наименование или шифр	in compliance with

packed at	предприятия, произво-

дившего упаковку) (name or code name of agency where packing has been performed)

предусмотренным инструкцией по эксплуатации

the requirements specified in the Operating Instructions

Дата упаковки

Date of packing

Упаковку произвел

Packed bv	(подпись)

Pаскеd by	(signature)

Изделие после упаковки принял

Accepted by	(подпись)

(signature)

М.П. Stamp here

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ЗАМЕНЕ МАТЕРИАЛОВ

SUMMARY TABLE FOR REPLACEMENT OF MATERIALS

| Материал по чертежу | Основной показатель качества материала | № стандарта или технических условий | Материал- замени- тель | Основной показатель качества материала | № стандарта или технических условий | Указания по использованию материала-заменителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material to drawing | Main quality index | Standard or Specification No. | Substitute material | Main quality index . | Standard or Specification No. | Directions for substitute material use |

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА НАДПИСЕЙ НА СХЕМЕ

ENGLISH EQUIVALENTS OP RUSSIAN INSCRIPTIONS ON DIAGRAM

| № надписи на схеме No. on diagram | Надписи на схеме Inscription on diagram |
| --- | --- |

ТАБЛИЦА СМАЗКИ ИЗДЕЛИЯ LUBRICATION CHART

| Наименование и обозначение изделия (механизма), номера позиций на иллюстрированной схеме смазки | Наименование смазочных материалов и № стандарта (технических условий) на них для эксплуатации Description of lubricants and Standard (Specification) No. | Количество точек смазки | Способ нанесения смазочных материалов | Периодичность проверки и замены смазки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Description and designation of article (mechanism), Ref. No. | при температуре до -40°C at temperatures down to -40°C | при температуре до +40°С at temperatures up to +40°C | для длительного хранения for long-term storage | Number of lubrication points | Method of lubricant application | Check and lubricant change intervals | Remarks |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ | OVERHAUL PERIOD, SERVICE LIFE AND STORAGE TERM |
| --- | --- |
| Технический ресурс агрегата до первого планового ремонта равен техническому ресурсу изделия. Срок хранения агрегата в консервации (упаковке) поставщика составляет ________ года. Указанные технические ресурсы, сроки службы и хранения действительны при условии правильной технической эксплуатации, хранения и ремонта агрегата в соответствии с инструкциями и другими указаниями поставщика по транспортировке, хранению, распаковке, установке, эксплуатации, ремонту и консервации агрегата. | The service period of the unit till the first scheduled maintenance equals that of the main article. The storage term for the unit kept in the Supplier's packing is ___________ years. The above-mentioned overhaul period, service life and storage term are valid, provided the unit is handled in compliance with the instructions and other directions of the Supplier concerning the shipment, storage, unpacking, installation, operation, repair and preservation. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА

ДЕФЕКТАЦИЮ И РЕМОНТ

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR CONDITION

INSPECTION AND REPAIR

| Наименование детали или сборочной единицы Description of part or unit | Обозначение Designation |
| --- | --- |

(место для эскиза) 
(Place sketch here)

| Материал Material | Твердость Hardness | Кол. на изделие Qnty per article |
| --- | --- | --- |

| Позиция на эскизе fief. Но. | Возможный дефект Probable trouble | Способ установления дефекта и контрольный инструмент Method of trouble detection and inspection tool | Размеры Dimensions | Предельно-допустимый зазор с сопрягаемой деталью Part-to-mating part tolerable clearance | Обозначение сопрягаемой детали Designation of mating part | Рекомендуемый способ восстановления Recommended method of reconditioning | Ремонтный размер Repair size |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | номинальный nominal | допустимый tolerable |  |  |  |  |

ОФОРМЛЕНИЕ ТИПОВЫХ ПЕРЕЧНЕЙ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
/ТПЗЧ/ ПО ГОСТ 6.18.9-79

I. В состав типового перечня запасных частей входят:

- Титульный лист.

- Инструкция по применению ТПЗЧ.

- Содержание.

- Спецификация.

II. Титульный лист включает:

- Номер ТПЗЧ.

- Наименование изделия.

- Код изделия и контрольное число.

- Номер документа.

Пример оформления титульного листа:

| ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ №... | STANDARD LIST OF SPARE PARTS No. ... |
| --- | --- |
| ИЗДЕЛИЕ ДВИНА-АК | DVINA-AK ARTICLE |
| СИСТЕМА ПАА 67 3220 5000 05 БР2.086.001 АК-Д8 | SYSTEM ПАА 67 3220 5000 05 БР2.086.001 АК-Д8 |
| III. Пример оформления инструкции по применению ТПЗЧ |
| ИНСТРУКЦИЯ, ПО ПРИМЕ НЕНИЮ ТИПОВОГО ПЕРЕЧНЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ | INTRUCTIONS ON USE OF STANDARD LIST OF SPARE PARTS |
| Настоящий Типовой перечень является основой для составления заявок на получение запасных частей к изделиям, поставляемым на экспорт по линии Главного инженерного управления и Главного технического управления Государственного комитета СССР по внешним экономическим связям. Типовой перечень содержит в спецификации номенклатуру запасных, частей, которые могут быть заказаны при необходимости проведения технического обслуживания, текущего, среднего или капитального ремонтов поставленных изделий и для восполнения израсходованных запасных частей из ранее поставленных комплектов ЗИП (одиночного, группового и ремонтного). | This Standard List of Spare Parts (SLSP) is used for requisitioning spare parts for equipment supplied through the channels . of the General Engineering Department and General Technical Department of the State Committee of the USSR for Foreign Economic Relations. The Standard List Specification covers the nomenclature of spare parts which may be ordered to perform maintenance, running, medium or major repair on equipment supplied and to replenish the spent spare parts from earlier delivered SPTA sets (individual, group, and repair). Requisitions for spare parts will be prepared according to the Standard List Specification to |

| Заявки на поставку запасных частей составляют по форме спецификации настоящего Типового перечня, включая для каждой позиции из Типового перечня все реквизиты* содержащиеся в графах 2 — 6 спецификации ("Наименование", "Чертеж, номер стандарта", "Код", "КЧ", "Ед. изм."). Допускается снимать копии с отдельных листов спецификации Типового перечня и использовать их в качестве бланков спецификации к заявкам. Заявки, составленные на основе настоящего Типового перечня, направляют в установленном порядке в Государственный комитет СССР по внешним экономическим связям. В главное инженерное управление направляют заявки на запасные части для технического обслуживания и текущего ремонта, в Главное техническое управление — на запасные части для среднего и капитального ремонтов. Запасные части, отмеченные в спецификации Типового перечня знаком * (графа 4), заказываются только в Главном техническом управлении ГКЭС. При отсутствии в Типовом перечне необходимых наименований запасных частей заказчик включает эти наименования в заявку в виде отдельного приложения, составленного по форме Типового перечня запасных частей. При подготовке заявок с применением электронно-вычислительной техники инозаказчики, наряду с заявками, составленными в виде документов, направляют в Главное инженерное управление и Главное техническое управделе ГКЭС дубликаты заявок на Машинных носителях информации (Магнитная лента). | include for each reference number of the Standard List all requisites contained in blocks 2 through 6 of the Specification ("Description", "Dwg, standard", "Code", "Check number", "Unit of measurement"). It is permitted to duplicate separate sheets of the Standard List Specification and to use them as specification forms for requisitions. Requisitions prepared according to this Standard List will be submitted in the authorized order to the State Committee of the USSR for Foreign Economic Relations. Requisitions for spare parts to be used in maintenance and running repair will be submitted to the General Engineering Department, and those required for medium and major repair, to the General Technical Department. Spare parts marked in the Standard List Specification with an asterisk * (Block 4) will be ordered only with the General Technical Department of the State Committee of the USSR for Foreign Economic Relations. If the required spare parts are not listed in the Standard List, the Customer is advised to make out a separate list in a similar form. In submitting the requisitions prepared with use of a computer, foreign customers are requested to send to the General Engineering Department and General Technical Department, along with the documents prepared in the usual way, the duplicates thereof made on machinable media (magnetic tapes). |
| --- | --- |

| IV. Пример оформления содержания | СОДЕРЖАНИЕ /ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ/ ТИПОВОГО ПЕРЕЧНЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ № 5572 STANDARD LIST OP SPARE PARTS No. 5572. LIST OP COMPLETING ITEMS | Номер страниц, номер ТПЗЧ Page No. , SLSP No. | 5 | № 6670II | V. Пример оформления спецификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЧ Check number | 09 | 04 |  |
|  |  | Код Code | 67 7529 0901 | 67 2933 1211 |  |
|  |  | Чертеж, номер стандарта Dwg, standard | БК2.О52.055 | БКЗ.624.000 |  |
|  |  | Наименование запасных частей Description | Усилитель У-57 Amplifier | Пульт управления П-310 Control panel |  |
|  |  | №№ п/п Ref. Но. | 001 | 002 |  |

| СПЕЦИФИКАЦИЯ ТИПОВОГО ПЕРЕЧНЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ STANDARD LIST OF SPARE PARTS SPECIFICATION | IIOOIII3 4 | Сумма Sum | 001. Усилитель У-57 БК2.032.055 67 3329 2050 09 Amplifier |  |  | VI. Выходные данные помещаются на обороте титульного листа. ТПЗЧ издаются альбомным спуском, формат издания 60x90/8, оборот не запечатывается (кроме титульного листа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цена за единицу Price per unit |  |  |  |  |
|  |  | Количество quantity | пo кварталам quarterly | IV |  |  |  |  |
|  |  |  |  | III |  |  |  |  |
|  |  |  |  | II |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I |  |  |  |  |
|  |  |  | всего total |  |  |  |  |
|  |  | Ед. ИЗМ. Unit of measure ment |  | шт. po. | шт. PC |  |
|  |  | ________ КЧ Check number |  | 08 | 10 |  |
|  |  | Код Code |  | 68 9538 8063 | 61 4312 1151 |  |
|  |  | Чертеж, номер стандар- Dwg, standard |  | БК4.719.017 | 0Ж0.462.107 |  |
|  |  | Наименование запасных частей Description |  | Трансформатор Transformer | Конденсатор 0МБГ-1-2ООВ-0,5 мкФ (10% Capacitor |  |
|  |  | № П/П No. |  | 0001 | 0002 |  |

| УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ IN- SERVICE TROUBLES RECORD | Примечание | Remarks |
| --- | --- | --- |
|  | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности | Position, name and signature of person in charge |
|  | Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП и отметка о направлении рекламации | Action taken, spares used, and claims submitted |
|  | Причина неисправности (отказа), количество часов работы отказавшего элемента изделия | Cause of trouble (failure), number of accumulated operating hours of component |
|  | Характер (внешнее проявление) неисправности | Description of trouble (its symptoms) |
|  | Дата и время отказа изделия или его составной части. Режим работы, характер нагрузки | Date and time of failure of article or its component. Operating conditions, load applied |
|  | п/п | Eo. |

| УЧЕТ РАБОТЫ (УЧЕТ ЧАСОВ РАБОТЫ) OPERATION RECORD | Продолжительность работы | Running time | В процессе изготовления и технологической приработки аппаратуры на предприятии-изготовителе изделие отработало в средней _________, часов. | In the course of manufacturing and technological running-in at the manufacturing plant the article has operated for about ._________ hours. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время выключения (остановки) | Time switched-off (stopped) |  |  |
|  | Время включения (запуска) | Time switched-on (started) |  |  |
|  | Источник питания (агрегат, сеть) | Power source (power unit, mains) |  |  |
|  | Цель включения (запуска в | Purpose of switching -on (starting) |  |  |
|  | Дата | Date |  |  |

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

MAINTENANCE RECORD

| Дата | Вид технического обслуживания | Замечания о техническом состоянии | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Date | Type of maintenance service | Serviceability status of equipment | Position, name and signature of person in charge |

| Приложение 3 |
| --- |
| НАИМЕНОВАНИЯ ТИПОВЫХ ИЗДАНИЙ, РУКОВОДСТВ И РАЗДЕЛОВ АВИАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПО РАЗЛИЧНЫМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ |
| ГОСТ 18675-79 |
| Альбом основных сочленений и ремонтных допусков | Fits and Clearances Manual |
| Альбом электрических схем Ведомости ЗИП (эксплуатационные) | Wiring Diagram Manual List of Spare Parts, Tools and Accessories (for use in service) |
| Ведомости эксплуатационных документов | List of Service Publications |
| Инструкция по расчету дальности и продолжительности полета | Trip Distance and Flight Duration Calculation |
| Инструкция по загрузке и центровке | Weight and Balance Manual |
| Каталог деталей и сборочных единиц | Parts Catalog |
| Нормы расхода запчастей на 100 ч. эксплуатации | Spares Requirements for 100-hour Operation |
| Нормы расхода материалов на 100 ч. эксплуатации | Material Requirements for 100-hour Operation |
| Регламент технического обслуживания | Maintenance Schedule |
| Руководство по капитальному ремонту | Overhaul Manual |
| Руководство по среднему ремонту | Light Overhaul Manual |
| Руководство по технической эксплуатации | Maintenance Manual |
| Учебно-технические плакаты | Wall Charts |
| РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ MAINTENANCE SCHEDULE |
| Общие положения | General |
| Меры безопасности | Safety Precautions |
| Оперативные формы технического обслуживания | Line Maintenance |
| Подготовка к полетам | Preparation for Flight |

| Периодические формы технического обслуживания | Periodic Maintenance Checks |
| --- | --- |
| Регламентные работы | Scheduled Maintenance |
| Календарное техническое обслуживание | Calendar Maintenance Checks |
| Техническое обслуживание при хранении | Maintenance at Storage |
| Приложения | Appendices |
| РУКОВОДСТВО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ OVERHAUL MANUAL |
| Общая характеристика изделия | Description |
| Организация ремонта | Overhaul Planning |
| Приемка в ремонт | Acceptance for Repair |
| Разборка | Disassembly |
| Очистка и промывка | Cleaning |
| Дефектация (определение технического состояния) | Inspection/Check |
| Ремонт | Repair |
| Сборка и регулирование | Assembly and Adjustment |
| Посадки и соединения (допуски и посадки) | Fits and Clearances |
| Испытания | Testing |
| Консервация, упаковка и маркировка | Preservation, Packaging and Marking |
| Транспортирование и хранение ремонтного фонда и отремонтированных изделий | Transportation and Storage |
| Перечень контрольно-поверочной и измерительной аппаратуры, технологического оборудования и инструмента | Test Equipment, Fixtures, and Tools |
| Иллюстрированный перечень составных частей изделия и справочник по взаимозаменяемости | Illustrated Parts List with Interchangeability Data |
| Типовые технологические процессы и приложения | Standard Practices and Appendices |
| РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ MAINTENANCE MANUAL |
| Описание и работа | Description and Operation |
| Отыскание и устранение неисправностей | Troubleshooting |

| Технология обслуживания | Maintenance Practices |
| --- | --- |
| Обслуживание | Servicing |
| Демонтаж и монтаж | Removal/Installation |
| Регулировка и испытание | Adjustment/Test |
| Осмотр и проверка | Inspection/ Check |
| Очистка и окраска | Cleaning/Painting |
| Текущий ремонт | Approved Repairs |
| Правила хранения | Storage Instructions |
| Транспортирование | Shipment |
| НОРМАЛЬ АТА-100 |
| Иллюстрированный каталог деталей | Illustrated Parts Catalog |
| Руководство по капитальному ремонту | Overhaul Manual |
| Руководство по технической эксплуатации | Maintenance Manual |
| НОРМАЛЬ 72АО |
| Иллюстрированный каталог деталей и узлов | Illustrated Parts Catalog |
| Инструкция по эксплуатации | Operating Instructions |
| Руководство по летной эксплуатации | Flight Manual |
| Руководство по ремонту | Overhaul Manual |
| Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию | Maintenance Manual |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации | Maintenance Manual |
| Технология выполнения регламентных работ | Scheduled Maintenance Procedures |
| ГОСТ 18681-73 |
| Паспорт | Certificate |
| Этикетка | Data Sheet |
| Формуляр | Log Book |
| ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВЫПОЛНЕННАЯ ПО ДРУГИМ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ |
| Стандартная спецификация | Standard Specification |
| Летные и технико-экономические характеристики | Performance and Economy Characteristics |

| Бюллетень | Service Bulletin |
| --- | --- |
| Упаковочный лист | Packing List |
| Памятка | Notice |
| Альбом фидерных схем | Wiring Diagram Manual |
| Альбом формулярных схем | Aircraft Diagram Manual |

| Приложение 4 |
| --- |
| ТАБЛИЦА(Ы) ПЕРЕВОДА НАДПИСЕЙ НА СХЕМЕ(АХ) ENGLISH EQUIVALENTS OF RUSSIAN INSCRIPTIONS ON DIAGRAM |
| 1. Перечень элементов | List of Elements |
| 2. Перечень элементов-заменителей | List of Superseding Elements |
| 3. Блок..., заводской №..., соответствует принципиальной схеме... | Unit..., Ser. No._______, complies with Schematic Diagram... |
| Представитель ОТК ____________ | QCD Official______________ |
| Представитель заказчика | Customer's Representative_______ |
| 4. Блок... | Unit... |
| Схема принципиальная (электрическая) | (Electrical) Schematic Diagram |
| Схема кинематическая | Mechanical Diagram |
| Схема функциональная | Functional Diagram |
| 5. Таблица перевода надписей на схеме блока | English Equivalents of Russian Inscriptions on Diagram of Unit.. |
| 6. Разрешается установка резисторов серии О (особые), а также резисторов большей ваттности и повышенного класса точности | It is permissible to use resistors, series О (special), as well as resistors of higher wattage ratings and closer tolerances |
| V. Разрешается установка конденсаторов серии О (особые), а также конденсаторов повышенного класса точности и на большие напряжения, если габариты вводимых конденсаторов не ухудшают условий монтажа | It is permissible to use capacitors, series O (special), as well as capacitors of higher voltage ratings and closer tolerances if the wiring conditions are not impaired by the overall dimensions of the installed capacitors |
| 8. При изменении ГОСТ, ТУ, нормалей на покупные изделия ненулевым извещением (приказом) можно ставить элементы по предшествующим ГОСТ, ТУ, нормалям | When the GOSTs, Specifications, and Manufacturer's standards for commercial items are changed by special notification, elements according to the previous GOSTs, Specifications, and Manufacturer's standards may be installed in the circuitry |

| 9. Все экраны проводов соединены с корпусом с обоих концов (обеих сторон) | The wires have all (of their) sheathing connected to the chassis at both ends |
| --- | --- |
| 10. Таблица подборных элементов, установленных в блоке при настройке | Table of Matched Elements Installed in Unit during Adjustment |
| 11. Надписи, подчеркнутые на схеме, соответствуют планкам с надписями на передней панели, взятые в кавычки — надписями на шасси | The inscriptions underlined in the Diagram correspond to the inscription plates on the front panel, while those in inverted commas, to the inscriptions on the chassis |
| 12. Подбираются при регулировке | To be matched in adjustment |
| 13. Разрешается устанавливать конденсаторы типа... вместо конденсаторов типа... | It is allowed to use capacitors, type..., instead of capacitors, type..., (Capacitors, type..., may be substituted by the capacitors, type...) |
| 14. Резисторы типа... разрешается заменять резисторами типа ... того же номинала и класса точности | It is allowed to replace resistors, type..., with resistors, type..., of the same rating and tolerance |
| 15. Адреса цепей указаны в схеме... | For circuit terminals, see the diagram of... |
| 16. Конденсаторы можно устанавливать лучших групп (по) ТК.Е, более высоких классов точности и на более высокое напряжение, если габариты вводимых конденсаторов не ухудшают условий монтажа | It is allowed to use capacitors of better groups of capacitance temperature coefficient, closer tolerances and higher voltage ratings, if the wiring conditions are not impaired by the overall dimensions |
| 17. Резисторы можно устанавливать большей мощности рассеивания и более высоких классов точности | It is allowed to use resistors of higher dissipation power and closer tolerances |
| 18. Разрешается заменять лампы типа... на соответствующие лампы с индексом В и без индекса ЕВ (серия В и обычной серии) для использования ЗИПа в период эксплуатации | While in service, tubes, type ..., may be replaced with respective spare tubes with index В and without index EB (series В and conventional series) |

| 19. Конденсаторы типа... можно заменить на конденсаторы типа... тех же номиналов, того же рабочего напряжения, того же класса точности и по группам ТКЕ согласно таблице | It is allowed to replace capacitors, type..., with capacitors, type..., of the same ratings, operating voltage, and groups of capacitance temperature coefficient according to the Table |
| --- | --- |
| 20. Разрешается использование отводов... и... в трехфазном трансформаторе Tpl | Use may be made of taps... and... ... in three-phase transformer Tpl |
| 21. Адреса цепей разъемов указаны в схеме... | For connector circuit terminals, see the Diagram of... |
| 22. Перечень элементов принципиальной схемы выполнен на несекретных листах... | For Parts List of the Schematic Diagram, see document... (unclassified) |
| 23. В случае применения кварца, выполненного по ТУ..., емкость Сх143 не устанавливается | Capacitor Cxl43 should not be installed if use is made of the crystal assembled in compliance with Specifications (ТУ)... |
| 24. Таблица размещения микросхем на печатной плате со стороны навесных элементов | Layout of microcircuits on printed circuit board from the point-to-point wiring side |
| 25. Соединения цепи от... до... могут быть выполнены проводом... | Connections of the circuit section from... to... may be made by wire... |
| Для других цепей разрешается использовать провод..., ТУ... | For other circuits, wire... acc. to Spec... may be applied |
| Разрешается использовать провода любой расцветки | The wire identification color code is arbitrary |
| Подбор 0,68-1,8 кОм | Selected between 0.68 and 1.8 kilohms |

| Приложение 5 |
| --- |
| ОБРАЗЦЫ НАДПИСЕЙ НА ТЕХНИЧЕСКИХ ЧЕРТЕЖАХ (надписи даны по принципу расположения ключевых слов в алфавитном порядке) |
| БИЕНИЕ | Runout |
| Биение поверхности диаметра Д на длине 30 мм от конца вала не более 0.77 мм | Runout of diameter D over a length of 30 mm from the shaft end is not in excess of 0.77 mm |
| ВАЛ | Shaft |
| Вал выходной | Output shaft |
| Вал входной | Input shaft |
| Вал с двумя выходными концами | Shaft with two extensions |
| ВЕРНО: | Checked by: |
| ВЕС | Weight |
| Вес в готовом виде | Weight of finished product |
| Допуск по весам установить ±3% | Weight allowance ±3% |
| Общий вес | Total weight |
| По весу | By weight |
| Таблица весов | Weight account |
| ВЗАМЕН № АВ-345673 | Supersedes No. AB-345673 |
| ВИД | View |
| Вид А-А | A-A section |
| Вид в разрезе | Sectional drawing/view |
| Вид крупным планом | Close view |
| Вид на лицевую панель; | Panel front view with door |
| дверь условно снята | removed |
| Вид по стрелке А | Arrow A view, view along arrow A |
| Вид с торца | End view/elevation |
| Вид с частичным вырезом | Part-sectioned/cut-away view |
| Вид сбоку | Side elevation, lateral view |
| Вид сверху | Top/plan view, as viewed from the top |
| Вид снизу | Bottom view |
| Вид со стороны двигателя | As viewed from the engine end |
| Вид спереди | Front elevation, front view |
| Вид спереди в разрезе | Front sectional elevation |
| Внутренний вид | Inside view |
| Общий вид | General view |

| Развернутый вид | Developed view |
| --- | --- |
| Увеличенный вид | Enlarged view |
| ВИНТОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ | Threaded/screwed joint |
| ВИТОК ПРУЖИНЫ | Coil |
| ВИТОК РЕЗЬБЫ | Fillet turn |
| ВКЛЮЧЕНО | ON |
| ВMT (верхняя мертвая точка) | Top dead center (t.d.c.) |
| ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА | Inside/internal thread |
| ВПОТАЙ (заподлицо) | Flush with... |
| ВРОВЕНЬ (заподлицо) | Flush with... |
| Входить |  |
| Куда входит (№ сборочного чертежа) | Used in (No. of assembly drawing) |
| ВЫЕМКА СО СТОРОНЫ ВАЛА | Cavity on shaft side |
| ВЫКЛЮЧЕНО | OFF |
| выполнить |  |
| Неуказанные литейные радиусы выполнить R 5 мм | Casting radii 5 mm unless otherwise specified |
| ВНИЗ | Down, dn |
| ВЫРЕЗ ПОД ШПОНКУ 4x2,15 | Key slot 4 mm wide x 2.15 mm deep |
| ГАБАРИТ |  |
| Габарит выема поршня | Space required to withdraw the piston |
| Наружные габариты | Outer dimensions |
| ГАЙКА | Nut |
| Получистая гайка | Semi-finished nut |
| Прорезная гайка со шплинтом | Slotted nut and cotter pin |
| Черная гайка | Unfinished/rough nut |
| ГАЛТЕЛЬ | Fillet |
| ГЛУБИНА | Depth |
| Сделать лыску на глубину резьбы | Cut a flat to the thread depth |
| ГРУБАЯ (настройка) | Coarse (tuning) |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР | Actual size |
| ДЕТАЛЬ | Part |
| Количество деталей на узел | Number of parts per unit |
| Остальные размеры по сопряженной детали | Other dimensions in accordance with mating part |
| Сверлить под деталь А-23 | Drill a hole to receive part A-23 |
| Шлифовать под деталь 45 | Grind to fit part 45 |

| ДЕТАЛЬНО СМ. НА ЧЕРТЕЖЕ СБ... | For details, see assembly drawing... |
| --- | --- |
| ДИАМЕТР | Diameter, dia |
| Биение поверхности диаметра Д не более 0,008 мм | Runout of diameter D within 0.008 mm |
| ДЛИНА | Length, L, 1 |
| Гайки приварить по длине одной грани | Weld nuts along one facet |
| Конусность 45 мм на длине 85 мм | Taper 45 mm per 85 mm |
| Обработать по указанной длине с обеих сторон | Finish this distance at both ends |
| Полная длина = 456 мм | Full length (F.L.) = 456 mm |
| Развернутая длина | Developed/full length |
| ДО ОТКАЗА | As far as it will go, right home |
| ДОПУСК (допустимый предел) | Tolerance (allowable limit) |
| Допускается отклонение ±5% | Allowable error ±5% |
| Неуказанные допуски ±0,6 мм | Unspecified tolerance values ±0.6 mm |
| ЗАГРУНТОВАТЬ С ПОСЛЕ- | To be primed and painted |
| ДУЮЩЕЙ ОКРАСКОЙ |  |
| ЗАЗОР |  |
| Определить толщину прокладки по месту для устранения зазора | Determine the spacer thickness to eliminate play |
| ЗАПОДЛИЦО | Flush (with the surface of.) |
| ЗАПРЕЩАЕТСЯ... | DO NOT ..., NEVER... |
| ЗАТЯНУТЬ ДО ОТКАЗА | Tighten securely, turn tight, tighten right home, tighten as far as it will go |
| ЗАТУПИТЬ ДО 1,5 мм | Blunt (round off) to a radius of 1.5 mm |
| ЗАЧИСТИТЬ |  |
| Места сварки зачистить | Clean off the welded joints/ seams |
| Шов зачистить заподлицо | Clean the weld/seam flush |
| ЗАШПРИЦЕВАТЬ СМАЗКУ | Inject (pressure-feed) lubricant with a grease gun |
| ЗАЩЕМЛЕНИЕ | Jamming |
| ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ | Protective coating |
| ЗНАК ЧИСТОТЫ | Surface-roughness symbol, surface finish symbol |

| ЗОНА ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ | Heat-affected zone |
| --- | --- |
| ИЗМЕНЕНИЕ |  |
| Число изменений | Number of alterations |
| ИЗМЕРЕНИЕ |  |
| Верхний предел измерения | Upper measuring limit |
| ИЗОБРАЖЕНИЕ |  |
| Изображение (узла машины) в разобранном виде (с относительным расположением деталей) | Exploded view |
| ИЗОЛЯЦИЯ |  |
| Раскрой изоляции | Insulation "tailoring" |
| КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ | NEVER... |
| КЛАСС ЧИСТОТЫ ОБРАБОТКИ | Class/quality of surface finish |
| Потребный класс чистоты обработки | Required class/quality of surface finish |
| КЛЕЙМЕНИЕ |  |
| Место клеймения | Stamp here |
| КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ НА ИЗДЕЛИЕ (узел) | Number of parts per article (unit) |
| КОМПЛЕКТ |  |
| Поставляется в комплекте с А-27 | Furnished complete with Ar27 |
| КОНСЕРВИРОВАТЬ |  |
| Посадочные места консервировать по н.л. 816 | Slush fitting surfaces according to Standard List 816 |
| КОНТУР |  |
| По контуру | All over the contour |
| КОНУСНОСТЬ 50 мм НА ДЛИНЕ 150 мм | Taper 50 mm per 150 mm |
| КОПИРОВАЛ | Traced by... |
| КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛА | Utilization factor (ut. factor) |
| КРУГОМ |  |
| Обработать кругом за исключением... | Finish all over (all round) except for... |
| КУДА ВХОДИТ (обозначение сборочного чертежа) | Included into Drawing No. |

| КУДА ИДЕТ (о проводе и т.п.) | Runs to, connected to |
| --- | --- |
| ЛИСТ |  |
| Всего листов — 36 | Number of sheets — 36 |
| Лист № В-/7 | Sheet No. B-/7 |
| На 26 листах | Sheets total — 26 |
| ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА | Face side, front surface |
| ЛЫСКА |  |
| Шлифовать лыску на глубину резьбы | Grind flat to thread depth |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР (максимум) 45 | 45 max. |
| МАРКА ПРОВОДА |  |
| Все провода марки XXX, если нет других указаний | All wires to be XXX unless otherwise specified |
| МАСЛЯНЫЕ ПЯТНА НЕ ДОПУСКАЮТСЯ | No oil stains are allowed |
| МАСШТАБ | . |
| Масштаб 1:1 | Scale 1:1; scale: full |
| Масштаб 1:2 | Scale 1:2 |
| Масштаб 1:4 | Scale 1:4; four times scale |
| Без масштаба | w/o scale |
| Подчеркнутые размеры даны не в масштабе | Underlined figures are not to scale here |
| МЕСТО (А) |  |
| Места посадки и разъема | Fit-and-joint surfaces |
| МЕСТО |  |
| Место для съема камеры | Space for chamber withdrawal |
| Отогнуть по месту | Bend to suit (fit)...; bend to size |
| По месту | In situ |
| Уточнить по месту | To be specified during assembly |
| Определить по месту в сборке с дет. ВВ-4В8 | To be determined when assembled with part BB-4B8 |
| МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР (минимум) 45 | 45 min. |
| МОНТАЖ |  |
| Способ монтажа | Mounting method; wiring method |
| МОНТАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ НАДОБНОСТЬ | Mounting hole |
| Отверстие сверлить в случае надобности | Drill hole if needed/required |
| Переключать без надобности не разрешается | Do not switch over without special need |

| НАИМЕНОВАНИЕ | Description, name, denomination |
| --- | --- |
| НАКАТКА |  |
| Косая сетчатая накатка | Cross knurling |
| НАНОСИТЬ |  |
| Цифры и риски нанести мас-лянвй краской черного цвета | Figures and markings to be oil painted black |
| НАПЛАВИТЬ СТЕЛЛИТ | To be stellited; apply stellite plating |
| НАРЕЗАТЬ Мб НА ГЛУБИНУ 3 мм |  |
| (для внутренней резьбы) | Tap M6X3 mm deep |
| (для наружной резьбы) | Cut thread M6X3 mm deep |
| НАТУРАЛЬНАЯ |  |
| В натуральную величину | Actual size |
| НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ | Initial/original position |
| НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИТЕЙНЫЕ ДЕФЕКТЫ И СЛЕДЫ ОБРАБОТКИ | No casting defects or tool marks are allowed |
| НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ОСТРЫЕ УГЛЫ | Break sharp corners |
| НЕДОПУСТИМО | Do not..., intolerable |
| НЕОБРАБОТАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЗАГРУНТОВАТЬ | Prime and paint all unmachined surfaces |
| С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКРАСКОЙ |  |
| НЕОГОВОРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ | Unspecified surfaces |
| НЕУКАЗАННЫЕ ЛИТЕЙНЫЕ РАДИУСЫ ВЫПОЛНИТЬ R 5 мм | Casting radii 5 mm unless otherwise specified |
| НМТ (нижняя мертвая точка) | Bottom dead center (b.d.c.) |
| НОМЕР |  |
| — детали в спецификации | Part No.; item No. |
| — детали на схеме, чертеже | Ref. No. |
| — кабеля и куда идет | Cable No. bound to (runs to)... |
| — позиции | Item No.; ref. No. |
| Номер порядковый (в спецификации) | Item No. |
| Номера деталей соответствуют спецификации сборочного чертежа В-76С | Part numbers comply with specification of assembly dwg B-76C |
| НОМИНАЛЬНЫЙ | Nom. |

| НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 200 мм | 200 mm nom. |
| --- | --- |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ |  |
| Обозначение или № чертежа | Dwg No. or code designation |
| Условные обозначения только для пояснения работы схемы | Symbols used are intended only to make the system action clear |
| Провода или вводы, обозначенные XXX, присоединить к... | Wires or leads marked XXX to be connected to...; connect wires or leads marked XXX to... |
| НЕОГОВОРЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАБОТАТЬ ДО (5 | Finish (5 unless otherwise noted/specified |
| Обработать в сборке | To be machined when assembled |
| Обработать за одну установку | To be machined at one setting |
| Обработать кругом | Machine all over, finish all over |
| Обработать по указанной длине с обеих сторон | Machine/finish both ends over specified length |
| Окончательно обработать после сварки | To be finished after welding |
| Ось обрабатывать в центрах | Shaft to be turned/machined between centres |
| Чистота обработки | Quality of surface finish |
| ОБЩИЙ ВИД | General view (drawing) |
| ОДИНАКОВО С ОБЕИХ СТОРОН | Both ends similar |
| ОКРАСКА |  |
| Без внешней отделки и окраски | Without surface finish and painting |
| ОКРУЖНОСТЬ |  |
| По окружности один паз шириной 2 мм | One slot. 2 mm wide along the circumference |
| ОПИЛИТЬ И ПОЛИРОВАТЬ | File finish and polish |
| ОРИЕНТИРОВОЧНО | Approximately; approx. |
| ОСТАЛЬНОЕ (не оговоренное) | Unless otherwise specified |
| Finish ( 6 unless otherwise specified |
| ОСТРЫЕ КРОМКИ ПРИТУПИТЬ | Round off sharp edges |
| ОСЬ (осевая линия) | Centre line (C.L.) |
| ОСЬ КАЛИТЬ 0,3...0,6 HRC 48-52 | Harden shaft/axle 0.3-0.6 mm deep to HRC 48-52 |
| ОТВЕРСТИЕ |  |
| Монтажное отверстие | Mounting hole |

| Отверстия под цилиндрический штифт сверлить и развернуть | Drill and ream pin holes; drill and ream holes for round pins |
| --- | --- |
| Отверстие сверлить при надобности | Drill hole if required |
| Смазочное отверстие | Oil hole |
| Центровое отверстие | Centre hole |
| Шлицевое отверстие | Splined hole |
| 3 отверстия (12 мм равномерно расположенные по окружности (60 мм (отверстия под крепеж) | Drill 3 holes 12 dia equally spaced along 60 mm circumference (for fastening bolts) |
| 3 отверстия с каждой стороны | 3 holes each side |
| 3 отверстия через 120° | 3 holes spaced through 120° |
| 4 отверстия (8 | Four 8 mm holes, 4 holes 8 dia |
| 4 отверстия равномерно расположенные (18 | Drill four 18 mm equispaced holes |
| 6 отверстий М6 | Six holes M6; drill and tap 6 holes M6 |
| 6 отверстий (4,5 по окружности 0 52 | Six 4.5 dia holes along circumference 52 dia |
| ОТДЕЛКА |  |
| Без внешней отделки и окраски | Without surface finish and painting |
| ОТКЛОНЕНИЕ |  |
| Допускаемое отклонение ±3% | Tolerance ±3%; allowable deviation/error ±3% |
| Допускаемое отклонение размеров обработанных поверхностей ±0,013 мм | Allowable size deviation of finished surfaces ±0.013 mm |
| Отклонение величины угла по отношению к поверхности А не более 0,003 мм | Angular tolerance relative to surface A 0.003 mm |
| Отклонение от прямолинейности (образующих) не более 0,01 мм | Straightness tolerance (tol.) 0.01 mm (not to exceed 0.01 mm) |
| Отклонение от соосности относительно поверхности А не более 0,02 мм | Parallel misalignment with surface A within 0.02 mm |
| Отклонение от соосности поверхностей А, В, С не более 0.02 мм | Surfaces А, В, С concentric within 0.02 mm; misalignment of surfaces А, В, С is not in excess of 0.02 mm |

| Отклонение от соосности поверхностей диаметра Д не более 0,02 мм | Diameters D are concentric within 0.02 mm |
| --- | --- |
| Отклонение от соосности поверхностей М и Н не более 0.02 мм | Eccentricity of surfaces M and N is not to exceed 0.02 mm |
| Отклонение от соосности поверхностей относительно отверстия (20 мм не более указанного | Surface misalignment with hole 20 dia should not exceed the specified limits |
| ОЧИСТИТЬ |  |
| Отливку тщательно очистить от грязи и формовочной земли | Thoroughly clean the casting to remove moulding sand and contamination |
| ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ |  |
| Параллельность осей отверстий (12 и (20 по 3-му классу точности | Parallel alignment of holes 12 dia and 20 dia within the 3rd accuracy class |
| ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ | List of drawings |
| ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ |  |
| Отклонение от перпендикулярности поверхностей В и Г не более 0,003 мм | Perpendicular misalignment of surfaces С and D is within 0.003 mm; surfaces С and D are square within 0.003 mm |
| ПЕСКОСТРУИТЬ И ПОКРЫТЬ ГРУНТОМ, КРОМЕ МЕСТА ПОСАДКИ И РАЗЪЕМА | To be sand-blasted and primed except the locating and joint surfaces |
| ПИТАНИЕ: ТРЕХФАЗНЫЙ ТОК 440 В, 60 Гц | Power supply: 440 V, 60 Hz, 3-phase AC |
| ПОВЕРХНОСТЬ ПЛОСКАЯ (условие) | This surface must be flat |
| ПЛОСКОСТНОСТЬ |  |
| Отклонение поверхности от плоскостности не более 0,02 мм | Flatness tol. 0.02 mm; surface flatness error within 0.02 mm |
| ПОВЕРНУТО НА 90° | 90° out of position; revolved 90°; turned 90° |
| ПОВЕРХНОСТЬ |  |
| Необработанные поверхности | Unmachined surfaces |
| Обработанные поверхности | Machined surfaces |

| После механической обработки все необработанные поверхности загрунтовать с последующей окраской | All unmachined surfaces to be primed and painted after mechanical treatment |
| --- | --- |
| ПОД (предлог) |  |
| Под деталь | To fit the part |
| Вырез под шпонку 3x2,5 | Key slot 3 mm wide by 2.5 mm deep |
| Развернуть отверстия под шпильки | Ream holes to fit the studs |
| Сверлить под деталь 25 | Drill for part 25; drill to suit part 25 |
| Фрезеровать под полукруглую шпонку | Mill for a semicircular key |
| Шлифовать под деталь 12 | Grind to fit part 12 |
| ПОДВОД ВОДЫ ОТ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ | Water supply from mains (plumbing line) |
| ПОДВОД СМАЗКИ | Oil/lubricant supply |
| ПОДРЕЗКА под крепеж | Spot-face for fasteners |
| ПОКРЫТИЕ |  |
| Изоляционное покрытие | Insulating coating |
| Латунь с серебряным покрытием | Silver-plated brass |
| Поверхности не подлежат покрытию | Omit plating; not to be plated |
| ПОЛНАХЛЕСТА |  |
| Х/б лента в полнахлеста | Cotton tape 1/2 lap'd (lapped) |
| ПРЕДЕЛ |  |
| Верхний предел измерения | Upper measurement limit |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Warning; Caution |
| ПРИЛИВ ФРЕЗЕРОВАТЬ И НА ЕГО МЕСТО УСТАНОВИТЬ МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ | Mill off the boss and mount the oil gauge in its place |
| ПРИВАРИВАТЬ |  |
| Гайки приваривать по длине одной грани | Weld nuts along one flat |
| ПРИПУСК |  |
| Литейный припуск для чистовой обработки | Casting allowance for finishing |
| Литейный припуск для черновой обработки | Casting allowance for roughing |
| Припуск на обработку | Machining allowance |

| 4-х мм припуск на каждую сторону для шлифовки и полировки | Allow 4 mm on either side for grinding and polishing |
| --- | --- |
| Припуск на мех. обработку | Machine envelope |
| ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | Coupling dimensions |
| ПРИТЕРЕТЬ ПРОБКУ | Grind in the plug; lap the plug |
| ПРИТУПИТЬ ОСТРЫЕ КРОМКИ . | Break sharp edges; round off sharp edges |
| ПРОВОД |  |
| Все провода марки XXX, если нет других указаний | All wires to be XXX unless otherwise specified |
| Провода укладываются и заделываются согласно техническим требованиям № АВ-34, если нет других указаний | Wires to be run and terminated in accordance with Spec. No. AB-34 unless otherwise specified |
| ПРОКЛАДКА |  |
| Размер | Provide for size |
| обеспечить путем набора прокладок | by means of adjusting shims |
| ПРОРЕЗЬ | Slot |
| ПРОТОЧКА | Groove; recess |
| ПРОТРАВИТЬ ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ | Pickle before machining |
| ПРУЖИНА (характеристики): |  |
| Длина полная | F.L. (full length) |
| Длина развернутая | Extended/stretched length |
| Без нагрузки | Free/unloaded length |
| Под нагрузкой | Loaded/compressed length |
| Диаметр проволоки | Wire diameter |
| Диаметр по стержню или по | Controlling outside or . inside |
| гильзе | diameter |
| Число витков, общее | Total number of coils |
| Число рабочих витков | Number of active coils |
| ПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ |  |
| Отклонение от прямолинейности (образующих) не более 0,01 мм | Straightness tol. 0.01 mm; straight within 0.01 mm |
| РАБОЧИЙ ЧЕРТЕЖ | Work/shop drawing |
| РАДИУС | RAD., R (for example: 100 RAD, 100 R) |
| Скруглить радиусом не более 3 мм | Fillet not to exceed 3 mm; round off to 3 mm max. |
| РАЗВЕРНУТАЯ ДЛИНА | Developed length |
| РАЗВЕРНУТЬ В СБОРЕ | Ream when assembled |
| — отверстия под шпильку | Ream holes to fit the pin |
| РАЗВЕРТКА (вид обработки) | Reaming |
| РАЗВЕРТКА (вид на чертеже) | Developed view |
| РАЗВЕРТКА ПО ДИАМЕТРУ 456 | Developed at 456 mm dia |
| РАЗВЕРТКА (развернутый вид) СХЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА | Developed diagram of electric drive |
| РАЗЗЕНКОВАТЬ | Countersink |
| РАЗМЕР |  |
| Остальные размеры по сопряженной детали | Other dimensions to suit the mating part |
| Отсутствующие размеры определять в соответствии с размерами сопрягаемых деталей | Missing dimensions should be found by reference to the mating parts |
| Размеры даны с учетом гальванопокрытия | Given dimensions allow for electroplating |
| Размер определить по месту в сборке с деталью АА-2В2 | Dimension to be determined when assembled with part AA-2B2 |
| РАЗМЕТКА МОНТАЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ | Lay-out of mounting holes |
| РАЗНОСТЕННОСТЬ |  |
| Допускается разностенность отливки в пределах 10% от толщины стенки | Allowable casting wall thickness difference is not to exceed 10 per cent of the wall thickness |
| РАСКЛЕПАТЬ ЗАКЛЕПКУ | Flatten the rivet |
| РАСКРОЙ ИЗОЛЯЦИИ | Insulation "tailoring" |
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОРЦАМИ | Face-to-face distance |
| РЕГУЛИРОВКА |  |
| Сопротивления, обозначенные РРР, переменные для регулировки на месте | Resistors marked PPP to be variable to allow for volume adjustment on site |
| РЕЗЬБА |  |
| На глубину резьбы | To thread depth |
| Резьба М20 | Thread M20 (THD M20) |
| Резьбовое соединение ставить на сурике | Threaded joint to be sealed with red lead (minium) |
| Условные способы изображения трубной резьбы | Conventional methods of pipe thread representation |
| РИХТОВАТЬ С ОБЕИХ СТОРОН В СБОРКЕ | Dress/straighten both ends when assembled |

| СБОР, СБОРКА |  |
| --- | --- |
| Обработать в сборке | То be machined after assembly; machine after assembly |
| Отверстия сверлить при сборке (при монтаже) | Drill holes during assembly with... |
| Порядок сборки | Assembly order/procedure |
| При сборке | During assembly |
| Развернуть в сборе отверстие диаметром 10 мм | Ream 10 mm dia hole when assembled |
| Сверлить в сборе с деталью К-34 | Drill when assembled with part K-34 |
| СВАРИТЬ КРУГОМ С ОБЕИХ СТОРОН | Weld both sides all round |
| СВЕРЛИТЬ ПОД ДЕТАЛЬ Т-25 | Drill for part T-25 |
| СВЕРЛИТЬ СОВМЕСТНО С ДЕТАЛЬЮ К-543 | Drill when assembled with part K-543 |
| СВЕРХУ ВНИЗ | Top to bottom |
| СЕЧЕНИЕ А-А | Section A-A; section through A-A |
| Увеличенное сечение | Enlarged sectional view |
| СИММЕТРИЧНО ОТНОСИТЕЛЬНО ОСЕВОЙ ЛИНИИ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОГО | Symmetric with C.L. (centre line) except as noted |
| Отклонение от симметричного расположения паза относительно АВ не более 0,003 мм | Slot symmetry tolerance 0.003 mm relative to AB; symmetric with AB within 0.003 mm |
| СКРУГЛИТЬ |  |
| Острые углы (внешние и внутренние) скруглить радиусом 6 мм | Round off sharp edges (fillets and hollows) to 6 mm |
| Скруглить радиусом не более 3 мм | Fillet not to exceed 3 mm |
| СНЯТЬ, СНИМАТЬ |  |
| Снять фаску 1x45° | Chamfer 1x45° |
| Снять фрезой после обработки | Mill off after machining |
| СОВМЕСТНО |  |
| Произвести расточку (52 под подшипник совместно с крышкой детали | Bore 52 mm dia for bearing when assembled with part cover |
| Сверлить совместно с отверстием в корпусе | Drill jointly with case hole |

| СОГЛАСНО |  |
| --- | --- |
| Произвести двухслойное покрытие никель-хром согласно инструкции | Apply double nickel-chrome plating as per instructions |
| СООСНОСТЬ (см. отклонение) |  |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ЧЕРТЕЖА | Parts List; Bill of Materials |
| СПРАВКА |  |
| Только для справок | Ref. only; for reference only |
| СТАРЕНИЕ |  |
| Литье перед механической обработкой должно быть подвергнуто естественному или искусственному старению | Subject castings to natural or artificial ageing prior to mecha-nicl treatment |
| СТОРОНА |  |
| Выемка со стороны рычага | Cavity on lever side |
| СФЕРА R8 | 8 mm radius spherical |
| СЪЕМ |  |
| Место для съема камеры | Space for chamber withdrawal |
| ТВЧ (закалка током высокой частоты) | Induction hardening |
| ТОЛЩИНА 2 мм | 2 mm thick |
| ТОЛЩИНА 3 мм КРУГОМ | 3 mm thick all round |
| ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА (надпись) | Fine (tuning) |
| УГОЛ |  |
| Острые углы не допускаются | Break sharp corners |
| Острые углы допускаются | Sharp edges are no defect |
| Равнобокий уголок | Equal-leg angle |
| Все углы, за исключением указанных, 7° | All angles 7° unless otherwise specified |
| Радиусы, за исключением указанных, 12 | Unspecified radii 12 |
| УКАЗЫВАТЬ ПРИ ЗАКАЗЕ | State when placing the order |
| УКЛОН | Slope gradient |
| УСЛОВНО ПОВЕРНУТО | Shown out of position |
| УСЛОВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ | Graphical symbol |
| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | Reference symbol |
| УСЛОВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЖИМОВ | Conventional arrangement of terminals |
| УСЛОВНОЕ СЕЧЕНИЕ | Conventional section |
| УСЛОВНЫЕ СПОСОБЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ РЕЗЬБЫ ТРУБЫ | Conventional methods of pipe thread representation |
| УТОЧНИТЬ ПО МЕСТУ (см. место) | To be specified during assembly |

| УТОЧНИТЬ ПРИ МОНТАЖЕ | То be specified during erection |
| --- | --- |
| ФАСКА | Chamfer |
| Снять фаски | Chamfer; to be chamfered |
| ФОСФАТИРОВАТЬ И ПРОПИТАТЬ ЛАКОМ | Phosphatize and impregnate with varnish |
| ФРЕЗЕРОВАТЬ В СБОРЕ С НИППЕЛЕМ | Mill when assembled with nipple |
| ХРОМИРОВАТЬ | Chrome-plate; to be chromium-plated |
| ЦЕНТРОВКА С ДВУХ СТОРОН | Centre-hole on both sides |
| ЦИФРЫ И РИСКИ НАНЕСТИ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЧЕРНОГО ЦВЕТА | Figures and markings to be oil painted black |
| ЧЕРНОВИНА |  |
| Снять черновину | Cut clean |
| ЧЕРТИЛ | Drawn by... |
| ЧИСТОТА, ЧИСТОВОЙ |  |
| Поверхности с указанной чистотой обработать после сварки | Surfaces with specified finish quality to be machined after welding |
| Чистовой размер | Finished size |
| ШАБЛОН |  |
| Отверстия по шаблону № | Locate holes to template No. |
| ШЛИФОВАТЬ ПОД ДЕТАЛЬ М-24 | Grind to fit part M-24 |
| ШЛИФОВАТЬ ПОСЛЕ СВАРКИ | Grind after welding |
| ШЛИФОВАТЬ ПОСЛЕ СВАРКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ | Grind after welding to provide smooth outer surfaces |
| ГЛАДКИХ ВНЕШНИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |
| ШТАМП (печатный) | Title-block |
| ШТРИХ-ПУНКТИР | Dash-and-dot line |
| Аппараты, обведенные штрих-пунктиром, входят в конструкцию агрегата | The apparatuses shown by a dash-and-dot line belong to the unit |
| ЭКСПЛИКАЦИЯ | Legend |

| Приложение 6 |
| --- |
| НАДПИСИ НА УПАКОВКЕ |
| БОИТСЯ СЫРОСТИ | KEEP DRY |
| БОИТСЯ' ТЕПЛА | PROTECT FROM HEAT |
| БОИТСЯ ХОЛОДА | PROTECT FROM COLD |
| ВЕРХ | THIS END/SIDE UP; TOP |
| ВЕРХ, НЕ КАНТОВАТЬ | TOP, DO NOT TURN OVER |
| ВСКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ | OPEN HERE |
| ДЕРЖАТЬ В ХОЛОДНОМ МЕСТЕ | KEEP IN A COLD PLACE |
| ЖИДКОСТЬ | LIQUID |
| ЗАХВАТ ЗДЕСЬ | CLAMP HERE |
| КАТИТЬ, А НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ | TO BE ROLLED NOT TIPPED |
| МАСЛООПАСНО | OFF OIL; USE NO OIL |
| НЕ БРОСАТЬ | DO NOT DROP; NOT TO BE DROPPED |
| НЕ КАНТОВАТЬ | DO NOT TURN OVER; DO NOT TIP |
| НЕ ОПРОКИДЫВАТЬ | KEEP UPRIGHT |
| НИЗ | THIS END/SIDE DOWN; BOTTOM |
| ОГНЕОПАСНО | INFLAMMABLE; OFF FIRE |
| ОСТОРОЖНО | HANDLE WITH CARE |
| ПЕРЕДВИГАТЬ НА КАТКАХ | USE ROLLERS |
| ПОДНИМАТЬ ЗДЕСЬ | HEAVE HERE |
| ПОДНИМАТЬ ЦЕПЯМИ, А НЕ КРЮКАМИ | HOLD WITH CHAIN NOT WITH HOOKS |
| ПО ОПОРОЖНЕНИЮ ВОЗВРАТИТЬ В... | WHEN EMPTY RETURN TO... |
| ПРОСМОЛЕННЫЙ КАРТОН НЕ УДАЛЯТЬ | DO NOT REMOVE TARRED CARDBOARD |
| С ГОРКИ НЕ ТОЛКАТЬ | DO NOT HUMP |
| СТЕКЛО | FRAGILE; GLASS |
| СТРОПИТЬ ЗДЕСЬ | SLING HERE |
| СШИВКУ НЕ НАРУШАТЬ | DON'T BREAK LACE (LACING) |
| УКЛАДЫВАТЬ ТОЛЬКО ЭТОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ | STOCK ONLY THIS WAY UP |
| хранить в сухом месте | KEEP DRY |
| хрупкий груз | FRAGILE (FRAG.) |

ДЛЯ ЗАМЕТОК

# Text boxes

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

STANDARD EQUIPMENT

ПРИЛОЖЕНИЕ      2

ОБРАЗЦЫ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ, ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ И РЕМОНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ВЕДОМОСТЬ ЗИП (вар.  1)

SPTA LIST

ПРИЛОЖЕНИЕ      2

ОБРАЗЦЫ ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ, ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ И РЕМОНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ВЕДОМОСТЬ ЗИП (вар.  1)

SPTA LIST